УДК 681.3

Оптимизация устройства управления с разделением кодов

А.А. Баркалов1, Л.А. Титаренко1, А.Н. Мирошкин2

1 Зеленогурский университет, г. Зелена Гора, Польша

E-mail: A.Barkalov@iie.uz.zgora.pl

2 Донецкий национальный технический университет

E-mail: MiroshkinAN@gmail.com

Введение

Одним из важных блоков цифровой системы является устройство управления [1]. При реализации схем устройств управления (УУ) актуальной является задача уменьшения аппаратурных затрат [2]. Для решения этой задачи необходимо учитывать особенности как алгоритма управления, так и используемого элементного базиса. В настоящей работе предлагается метод решения этой задачи для случая интерпретации линейного алгоритма управления на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Используемые ПЛИС включают макроячейки программируемой матричной логики (ПМЛ) и встроенные блоки памяти (ВБП) [3,4]. В линейных алгоритмах управления доля операторных вершин превышает 75% от общего числа вершин [5]. Для интерпретации линейных алгоритмов целесообразно использовать композиционные микропрограммные устройства управления (КМУУ) [5]. В работах [6,7] предлагается метод оптимизации схемы КМУУ с разделением кодов, основанный на использовании классов псевдоэквивалентных операторных линейных цепей (ПОЛЦ). Однако при этом не уменьшаются аппаратурные затраты в блоке формирования микроопераций. В настоящей работе предлагается развитие этого метода, основанное на кодировании наборов микроопераций [2].

Целью исследования является оптимизация комбинационной схемы КМУУ за счет введения в формат микрокоманд кодов классов ПОЛЦ и кодов наборов микроопераций. Задачей исследования является разработка метода синтеза КМУУ, позволяющего уменьшить число макроячеек ПМЛ и блоков ВБП в его логической схеме. При этом алгоритм управления представляется в виде граф-схемы алгоритма [8,9].

Анализ композиционных устройств управления с разделением кодов

Обозначим в некоторой ГСА  множество вершин  и множество дуг . В этом множестве  – начальная вершина,  – конечная вершина,  – множество операторных вершин,  – множество условных вершин. Операторная вершина  содержит набор микроопераций , где  – множество микроопераций (выходных сигналов). Условная вершина  содержит один элемент множества логических условий  (входных сигналов) .

Операторная линейная цепь (ОЛЦ) является последовательностью операторных вершин граф-схемы алгоритма. Сформируем множество ОЛЦ , где  обозначает количество ОЛЦ в данной ГСА. При этом каждая пара соседних вершин ОЛЦ соответствует некоторой дуге из множества [5]. Каждая ОЛЦ  имеет произвольное число входов и только один выход . Формальные определения ОЛЦ, их входов и выходов можно найти в [5]. Отметим, что каждая вершина  соответствует микрокоманде , хранимой в управляющей памяти (УП) по адресу . Для адресации микрокоманд достаточно

(1)

бит, где . Пусть каждая ОЛЦ  включает  компонент и пусть . Закодируем каждую ОЛЦ  двоичным кодом  разрядности

,	(2)

а каждую компоненту  – двоичным кодом  разрядности

.	(3)

Используем для кодирования ОЛЦ элементы , а для кодирования компонент – элементы , где , . Кодирование компонент выполняется в естественном порядке, то есть

,	(4)

где , . Пусть для ГСА  выполняется условие

.	(5)

В этом случае для её интерпретации может быть использована модель КМУУ с разделением кодов (Рис.1), обозначаемая в дальнейшем символом .

В КМУУ  схема адресации микрокоманд (САМ) реализует систему функций возбуждения счетчика CT и регистра Рг

(6)

При этом адрес микрокоманды  представляется в виде

,	(7)

где вершина  входит в ОЛЦ , * - знак операции конкатенации.

По сигналу Start в Рг и СТ заносится начальный адрес микропрограммы, а триггер выборки ТВ устанавливается в единичное состояние. При этом сигнал Fetch=1,что разрешает выборку микрокоманд из УП. Если считанная микрокоманда не соответствует выходу ОЛЦ, то одновременно с микрооперациями  формируется сигнал . Если , то к содержимому СТ прибавляется единица и адресуется следующая компонента текущей ОЛЦ. Если выход ОЛЦ достигнут, то . При этом адрес входа следующей ОЛЦ формируется схемой САМ. При достижении окончания микропрограммы формируется сигнал , триггер ТВ обнуляется и выборка микрокоманд прекращается.

Число термов в схеме САМ может быть уменьшено путем введения преобразователя кодов ОЛЦ в коды классов псевдоэквивалентных ОЛЦ [5]. Операторные линейные цепи  называются псевдоэквивалентными, если их выходы связаны со входом одной и той же вершины ГСА . Однако реализация  такого преобразователя требует дополнительных макроячеек ПМЛ.

В настоящей работе предлагается уменьшить сложность преобразователя кодов, для чего используются свободные ресурсы встроенных блоков памяти. Для уменьшения числа ВБП предлагается использовать максимальное кодирование наборов микроопераций.

Основная идея предлагаемого метода

Пусть , если  и ее выход не связан с входом конечной вершины ГСА . Найдем разбиение  множества  на классы ПОЛЦ. Закодируем классы  двоичными кодами  разрядности

.	(8)

Используем для кодирования классов  переменные , где .

При синтезе КМУУ исходная ГСА  преобразовывается путем введения в ее операторные вершины дополнительных переменных  и . Таким образом, исходное множество  преобразовывается в множество . Пусть множество  включает  различных наборов микроопераций и дополнительных переменных. Поставим в соответствие каждому набору  двоичный код  разрядности

.	(9)

Используем для кодирования наборов  переменные , где . В этом случае управляющая память состоит из двух блоков [5]: блок микропамяти (БМП), формирующий функции

,	(10)

и блок микроопераций (БМО), формирующий переменные

.	(11)

Оба блока БМО и БМП реализуются на встроенных блоках памяти, имеющих  выходов. Будем считать, что емкости  одного БВП достаточно для хранения всех слов БМП и БМО:

.	(12)

В настоящей работе предлагается использовать микрокоманды, формат которых включает поле  и поле . Разрядность  таких микрокоманд определяется как

.	(13)

Блок БМП имеет  выходов и для его реализации требуется

(14)

блоков БВП. При этом  бит слова БМП могут быть свободными, где

.	(15)

Эти биты могут использоваться для хранения части  кода .

При выполнении условия

(16)

все разряды кода  реализуются блоком микропамяти. В противном случае

(17)

разрядов кода  формируются блоком преобразователя кодов (БПК). Эти разряды образуют часть  кода класса . Предложенный подход ведет к КМУУ  (Рис. 2).

В КМУУ  блок САМ реализует функции

,	(18)

,	(19)

а блок БПК реализует функции

.	(20)

При этом, естественно, выполняются условия

,	(21)

.	(22)

Назначение остальных блоков уже рассматривалось. Отметим, что схемы БАМ, СТ, Рг, ТВ реализуются с использованием макроячеек ПМЛ, схемы БМП и БМО – с использованием встроенных блоков памяти, а схема БПК может быть реализована в любом из этих базисов. В настоящей работе предлагается метод синтеза, включающий следующие этапы:

- Формирование множеств ,  и  для  ГСА .

- Кодирование ОЛЦ, их компонент и классов .

- Кодирование наборов микроопераций .

- Формирование содержимого блоков управляющей памяти.

- Формирование таблицы переходов КМУУ.

- Формирование таблицы блока преобразователя кодов.

- Синтез логической схемы КМУУ.

Рис. 1. Структурная схема КМУУ

Рис. 2. Структурная схема КМУУ

Пример применения предложенного метода

Пусть ГСА  характеризуется множествами , где , и , где , , , , , , , , , , , , . Следовательно, количество ОЛЦ , для их кодирования необходимо  переменных из множества , максимальная длина ОЛЦ  вершины, для их кодирования достаточно  переменных из множества , количество операторных вершин в ГСА , для их кодирования достаточно  разрядов. Следовательно, условие (5) выполняется и применение метода разделения кодов имеет смысл. Для кодирования классов  достаточно  переменные, то есть .

Закодируем ОЛЦ  и их классы произвольным образом: , …, , , …, . Для выполнения условия (4) присвоим первой компоненте каждой ОЛЦ  код 00, второй – 01, третьей -10, а четвертой – 11. Это позволяет определить адреса  микрокоманд КМУУ , показанные в табл. 1. При этом столбцы соответствуют переменным , а строки – переменным .

Здесь и далее символ  означает, что КМУУ  интерпретирует ГСА .

Из этой таблицы имеем адреса микрокоманд. Например, ,  и так далее. Заменив вершины наборами микроопераций, получаем содержимое УП (Табл. 2).

Таблица 1

Адреса микрокоманд КМУУ

| Адрес | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | * |  |  |  | * |  |
| 11 | * |  | * | * |  | * | * | * |

Таблица 2

Содержимое управляющей памяти КМУУ

| Адрес | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | * |  |  |  | * |  |
| 11 | * |  | * | * |  | * | * | * |

Таблица 3

Содержимое блока микропамяти КМУУ

| Адрес | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 000 | 001 | 000 | 011 | 100 | 000 | 100 | 001 |
| 01 | 001 | 011 | 101 | 100 | 001 | 011 | 110 | 100 |
| 10 | 010 | 100 | * | 110 | 000 | 010 | * | 111 |
| 11 | * | 110 | * | * | 101 | * | * | * |

Очевидно, что наборы микроопераций берутся из операторных вершин ГСА , которая у нас не показана. Из Табл. 2 следует, что управляющая память содержит  наборов микроопераций: , , , , , , , . Для их кодирования достаточно  переменных . Закодируем наборы  произвольным образом: , …, . Пусть ВБП имеет  выхода, тогда количество задействованных ВБП . Количество незадействованных разрядов , следовательно, один разряд кода  может быть реализован блоком БМП. Пусть .

Для задания блока БМП достаточно заменить наборы микроопераций в Табл. 1 их кодами. При этом в выход каждой ОЛЦ  добавляется значение первого разряда кода класса . В нашем примере блок БМП задается Табл. 3, где  включен в выход ОЛЦ .

Для формирования содержимого блока БМО необходимо построить таблицу со столбцами , , . Эта таблица строится тривиальным образом (Табл. 4).

Для формирования таблицы переходов КМУУ  необходимо построить систему обобщенных формул перехода [4] для классов . Пусть для рассматриваемого примера эта система имеет следующий вид:

(23)

Система вида (23) является основой для формирования таблицы переходов КМУУ  со столбцами: , , , , , , , . Назначение этих столбцов ясно из Табл. 5, а число ее строк  определяется числом термов в системе (23).

Таблица 4

Содержимое блока микроопераций КМУУ

| 000 |  | 1 | 100 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | 2 | 101 |  | 6 |
| 010 |  | 3 | 110 |  | 7 |
| 011 |  | 4 | 111 |  | 8 |

Таблица 5

Фрагмент таблицы переходов КМУУ

|  | 010 |  | 10100 |  | – |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11000 |  | – |  | 7 |
|  |  |  | 10101 |  |  |  | 8 |

Таблица 6

Таблица блока преобразователя кодов (БПК) для КМУУ

|  | 000 |  | 000 | – | 1 |  | 100 |  | 010 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 001 |  | 001 |  | 2 |  | 101 |  | 011 |  | 6 |
|  | 010 |  | 001 |  | 3 |  | 110 |  | 100 | – | 7 |
|  | 011 |  | 010 |  | 4 |  | 111 |  | – | – | 8 |

Этот фрагмент задает переходы из класса , которые начинаются с терма №6 системы (23). Таблица переходов служит для формирования систем (18)–(19), термы  которой определяются как

.	(24)

В системе (24)  - значение -го разряда кода из -ой строки таблицы, , . Например, из Табл. 5 имеем ;  ; .

Таблица БПК имеет столбцы , , , , , . Для нашего примера блок преобразователя кодов задан Табл. 6.

Напомним, что переменная  формируется блоком БМП, а блок  не кодируется, так как . Очевидно, что подобная таблица задает содержимое блока БВП. Если блок БПК реализуется на макроячейках ПМЛ, то Табл. 6 соответствует картам Карно для функций . Для оптимизации системы (20) в этом случае необходимо оптимальным образом закодировать ОЛЦ . Для этой цели может быть, например, использован алгоритм ESPRESSO [1]. В нашей статье эта задача не рассматривается.

Реализация логической схемы КМУУ  сводится к реализации систем (18)–(19) на ПМЛ и таблиц вида Табл. 3, Табл. 4 и Табл. 6 на блоках БВП. Для этой цели могут быть использованы стандартные пакеты [4] или известные методы [8]. Этот этап мы также здесь не рассматриваем. Отметим, что в КМУУ  управляющая память содержит 32*12=384 бита (если =2), а таблица переходов включает 17 строк. В КМУУ  микропамять содержит 34*4=144 бита, блок микроопераций требует 8*2=16 бит. Таким образом, в КМУУ  используется 256 бит памяти, а таблица переходов включает 11 строк. Следовательно, КМУУ  требует в 1,5 раза меньше памяти, а его блок САМ реализует в 1,54 раза меньше термов.

Заключение

Предлагаемый метод включения в формат микрокоманды поля с кодом класса псевдоэквивалентных ОЛЦ позволяет уменьшить число макроячеек ПМЛ в схеме формирования адреса микрокоманд. Использование метода кодирования наборов микроопераций и дополнительных переменных позволяет уменьшить требуемую емкость управляющей памяти. Использование преобразователя кодов ОЛЦ в коды классов ПОЛЦ гарантирует уменьшение числа переходов, при этом блок БПК может отсутствовать, если выполняется условие (16). В этом случае преобразование осуществляется блоком микропамяти.

Однако, быстродействие КМУУ  уменьшается по сравнению с этой характеристикой базового КМУУ с разделением кодов. Отметим, что уменьшение числа макроячеек в блоке САМ может привести к уменьшению числа уровней в его схеме. При этом эффект увеличение времени цикла за счет увеличения числа уровней памяти может скомпенсироваться. Рассмотренные нами примеры показали, что число макроячеек ПМЛ в КМУУ  уменьшается до 30% и требуемые ресурсы памяти – до 50% по сравнению с КМУУ . При этом число уровней уменьшается на 2-3. Напомним, что применение этого метода целесообразно только при выполнении условия (5) для линейных ГСА.

Научная новизна предложенного метода состоит в использовании классов псевдоэквивалентных ОЛЦ и свободных ресурсов встроенных блоков памяти для уменьшения числа макроячеек ПМЛ в схеме адресации микрокоманд с одновременным уменьшением требуемых ресурсов памяти за счет кодирования наборов микроопераций. Практическая значимость метода заключается в уменьшении числа микросхем при реализации схемы КМУУ, что позволяет получить схемы, обладающие меньшей стоимостью, чем известные аналоги.

Дальнейшие направления наших исследований связаны с разработкой САПР для синтеза схем КМУУ, а также с проверкой применимости данного метода для базиса программируемых вентильных матриц FPGA (field-programmable gate arrays) [10].

Литература

- De Micheli G. Synthesis and Optimization of Digital Circuits. – NY: McGraw-Hill, 1994. – 636 pp.

- Баркалов А.А. Синтез устройств управления на программируемых логических устройствах. Донецк: ДНТУ, 2002. – 262 с.

- Macrocell Configurations in CoolRunner XPLA3 CPLDs. Режим доступа: http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp335.pdf

- Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем с использованием микросхем программируемой логики. – СПб: БХВ. – Петербург, 2002. – 608 с.

- Barkalov A., Titarenko L. Logic Synthesis for Compositional Microprogram Control Units – Berlin : Springer, 2008. – 272 pp.

- Barkalov A.A., Kovalyov S.A., Bieganowski J., Miroshkin A.N. Synthesis of control unit with code sharing and modified linear chains. Машиностроение и техносфера XXI века // Сборник трудов XV международной научно-технической конференции в г. Севастополе 15-20 сентября 2008 г. В 4-х томах. – Донецк: ДонНТУ, 2008г. Т. 4. – С. 54-59.

- Баркалов А.А., Красичков А.А., Мирошкин А.Н. Синтез устройства управления с разделением кодов и модификацией операторных линейных цепей. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка". Випуск 9 (132) – Донецьк: ДонНТУ. – 2008. – С. 183-187.

- Соловьев В.В. Проектирование цифровых схем на основе программируемых логических  интегральных схем. – М.: Горячая линия-ТЕЛЕКОМ, 2001. – 636 с.

- Baranov S. Logic Synthesis for Control Automata – Boston: Kluwer Academic Publishers, 1994 – 312 pp.

- Maxfield C. The Design Warrior’s Guide for FPGA – Amsterdam: Elseteir, 2004. – 541 pp.