УДК 621.3:622

ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ДРОССЕЛЯ НА ВЕЛИЧИНУ ТОКА УТЕЧКИ

Сорочка Л.А., студент; Белинская И.И., ассистент.; Чорноус Е.В., ассистент.

(Донецкий национальный технический университет, г.Донецк, Украина

Целью данной статьи является исследование влияния нелинейности компенсирующего дросселя на величину тока утечки.

В настоящее время одним из основных средств по обеспечению безопасной эксплуатации электрооборудования являются устройства контроля изоляции и защитного отключения, содержащие дроссель для автоматической компенсации емкостной составляющей тока утечки на землю. Индуктивность такого дросселя регулируется в зависимости от длины кабельной сети путем подмагничивания постоянным током. Как и любой нелинейный элемент, дроссель со стальным сердечником является источником высших гармоник тока, которые могут не только снизить его компенсирующие свойства, но и усугубить тяжесть поражения человека, случайно оказавшегося под напряжением шахтной сети.

Предварительные исследования [2] указывают на то, что наиболее значимой из составляющих тока дросселя является третья гармоника, которая через фильтр нулевой последовательности и далее через емкости “фаза кабеля – земля“, замыкается на землю. Часть этой составляющей проходит через тело человека, сопротивление которого параллельно суммарной емкости сети. Для оценки её влияния на тяжесть поражения человека необходимо определить долевое значение третьей гармоники в составе тока утечки.

Полученные в [3] математические модели участковой сети в режиме однофазной утечки, позволили получить функциональные зависимости, тока дросселя IД и тока утечки Ih  от индуктивности дросселя  L/L0  и емкости сети С:

IД = f(L/L0, C);	         		                 		(1)

Ih = f(L/L0, C).	           	            			(2)

Графическое представление зависимостей (1, 2) приведено на рис. 1 и рис. 2.

Вместе с тем, моделирование компенсирующего дросселя [2] позволило установить зависимость его тока IД и мдс управляющего подмагничивания F0 от  значения его индуктивности  L/L0:

IД = f(F0);		                          	 	(3)

L/Lмах,= f(F0);			                    		(4)

Графическое представление зависимостей (3 и 4) приведено на рис. 3.

Выполненный гармонический анализ тока дросселя позволил определить часть третьей I(3)Д  (а также пятой и седьмой) гармоник в составе тока дросселя в зависимости от величины подмагничивания:

I(3)Д/IД= f(F0).						(5)

Основные результаты гармонического анализа приведены на рис. 4. Как и ожидалось, среди высших гармоник в составе токе преобладает третья, которая по действующему значению достигает 16% по отношению к результирующему току дросселя.

По отношению к высшим гармоникам дроссель можно рассматривать как генератор тока. А часть третьей гармоники, замыкающейся через тело человека, найдём по формуле:

.			(6)

Таким образом, приведенные функциональные зависимости (1 – 6) позволяют количественно оценить долевую часть третьей, наиболее выраженной высшей гармонической составляющей в составе тока утечки. Основные результаты этого анализа приведены на рис. 5.

Таким образом, результаты выполненного исследования можно считать аналитическим доказательством возможности применения нелинейного компенсирующего дросселя для решения задачи автоматической компенсации емкостной составляющей тока утечки. Существенное (не менее чем в 2 раза) уменьшение тока утечки перекрывает “добавку“, вносимую третьей гармоникой и составляющую от 2 до 5 %.

Из зависимости видно, что при максимальной емкости сети ток через тело человека составляет от 28 до 32 мА, причем, долевая часть третьей гармоники в его составе достигает 10 %.

Таким образом, существенное уменьшение тока утечки перекрывает “добавку“, вносимую третьей гармоникой, а влияние нелинейности компенсирующего дросселя на величину тока утечки незначительно.

ЛИТЕРАТУРА

- Дзюбан В.С. Взрывозащищенные аппараты низкого напряжения. – М.: Энергоатомиздат, 1993.

- Белинская И.И. Моделирование управляемой магнитной цепи / И.И. Белинская, Е.В. Чорноус // Электротехнические и электромеханические системы: Материалы Всеукраин. студен. науч.-техн. конф., г. Севастополь, 2-5 апреля 2007 г.— Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2007.— С. 38–39.

- Ковалев А.П., Чорноус В.П., Чорноус Е.В. Математическое моделирование процессов в сети 660 В с изолированной нейтралью при компенсации токов утечки на землю // Электричество № 2/2004 С. 18-24.

# Text boxes

Рисунок 2. Зависимости тока утечки от индуктивности дросселя и емкости сети.

Рисунок 1. Зависимости тока дросселя от величины его индуктивности и емкости сети.

Рисунок 4. Зависимости высших гармонических составляющих тока дросселя I(n)/IД от значения управляющей намагничивающей силы F0. (n = 3, 5, 7)

Рисунок 3. Зависимости эквивалентной индуктивности  L/Lмакс  и  действующего значения   тока   дросселя IД от величины управляющей намагни-чивающей силы F0.

Рисунок 5 – Основные гармонические составляющие (действующие значения) тока через тело человека.

1 – первая гармоника;

2 – третья гармоника;

3 – результирующий ток через тело человека.

Условия численного эксперимента:

С = 1 мкФ/фазу; насыщение дросселя максимально; его добротность Q = 25;

доля третьей гармоники в составе его тока – 15 %