УДК 621.446

Система контроля и управления когенерационной установки малой мощности

Кужелев А. В., студент; Илющенко В. И., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г.Донецк, Украина)

Система контроля и управления когенерационной установки малой мощности входят следующие контуры управления: газотурбинный двигатель; силовая электроника; утилизация тепла; зарядное устройство аккумуляторов; масляный насос; блок газовой безопасности.

Система автоматического управления газовой турбиной предназначена для: автоматического управления и защиты газовой турбины во время запуска, останова и работы; обеспечения необходимых автоматических защит и блокировок; управление вспомогательными системами и агрегатами.

Автоматическое управление системой утилизации тепла заключается в поддержке заданной температуры теплоносителя (воды) на выходе из котла утилизатора (газоводяного теплообменника). Принципиальная схема управления системой утилизации тепла приведена на рисунке 1. На схеме  (рис.1) изображены: 1 – шумопоглотитель; 2 – сетевой насос; 3 – трехходовая заслонка; 4 – котел утилизатор(КУ); 5 – исполнительный механизм; 6 – термопара ХА на входе в КУ ; 7- вторичный прибор измерения температуры выхлопных газов; 8 – кнопка управления «больше –меньше »; 9 – переключатель управления «автоматическое – ручное»; 10 – указатель положения регулирующего органа; 11 – регулятор температуры;12 -переключатель управления «автоматическое – ручное »; 13 - вторичный прибор измерения температуры теплоносителя на выходе; 14 – вторичный прибор измерения расхода; 15 – термометр сопротивления (ТСМ) на выходе из КУ; 16 –прибор ля дистанционной передачи  сигнала от датчика расхода ; 17- сужающее устройство; 18-показывающий манометр; 19 - вторичный прибор измерения температуры теплоносителя на входе; 20 - термометр сопротивления (ТСМ) на входе в КУ; 21- вторичный прибор измерения температуры перед шумопоглотителем; 22 – термопара ХА перед шумопоглотителем;

Схема включает в себя:

- контроль температуры выхлопных газов на выходе из котла утилизатора (4);

- контроль температуры выхлопных газов на входе в котел утилизатор(4);

- контроль расхода теплоносителя;

- контроль температуры воды на выходе из котла утилизатора(4);

- измерение давления воды на выходе из котла утилизатора(4);

- контроль температуры воды на входе в котел утилизатор(4).

Контроль температуры выхлопных газов на входе и выходе из котла утилизатора осуществляется с помощью термопар и вторичного регистрирующего прибора. Измерение расхода теплоносителя включает сужающее устройство в комплекте с дифференциальным манометром и вторичным прибором. Контроль температуры теплоносителя на входе и  выходе из котла утилизатора осуществляется с помощью термометров сопротивления (ТСМ) и вторичного прибора. Давление теплоносителя контролируется показывающим манометром. Системой предусмотрена,  регулировки температуры на выходе из котла утилизатора,  с  помощью регулирующего устройства  - исполнительного механизма и трехходовой заслонки. Регулирование осуществляется путем байпасирования части дымовых газов в отвод котла утилизатора

Рисунок 1- Принципиальная схема управления системой утилизации тепла

Перечень ссылок

- Илющенко В. И., Туяхов А. И., Сафьянц С.М. Измерения в энергетике. – Донецк: Норд-Пресс, 2008. – 352с.

- Общие сведения по турбогенератору типа ТА 100 RGCHP. Энергосистемы. Технический холдинг.  www.ellsys.com

# Text boxes

Рисунок 2 – Характеристики вибрационного электрогенератора: а – внешние; б – мощность в зависимости от нагрузки.

10 Гц

10 Гц

20 Гц

20 Гц

Рисунок 1 – Модель вибрационного электрогенератора

Рисунок 1 - Схема биологического электродвигателя.

Мембрана, «статор»

Элемент «ротора»

U

Канал в мембране

F

v

Ионы

F

v

0

0,2

0,4

0,6

0,8

vP/vИ

0

0,2

0,4

0,6

0,8

f/fУП

а

скорость

давление

б

кН/м2

МВ/м

0

10

20

0

10

20

30

E

fУП

напряженность электрического поля

давление

Рисунок 2 - Характеристики биологического электродвигателя:

а – внешняя, б - регулировочная.

Рисунок 1 –Дисковий магнітопровід з зубчастою поверхнею

Рисунок 2 – Дисковий ротор ІПЕВТ: 1 – диск, 2 - лопаті

1

2

Рисунок 3 – Схематичне зображення ІПЕВТ з дисковим ротором типу „Сандвіч”: 1 і 2 –дискові магнітопроводи з зубчастою будовою прилеглих поверхонь; 3 і 4 - радіальні зубці і пази магнітопроводів; 5 – дисковий ротор типу „Сандвіч”; 6 – шар провідникового немагнітного матеріалу

Bδ=

Bδmin

Bδmaх

t

Bδ

7

2

4

1

5

3

6

3

4

Рисунок 1 – Принципова схема пристрою блокування стартера

Рисунок 2 – Схема приєднання пристрою до бортової мережі автомобіля

Рисунок 1 - Загальний вигляд інтерфейсу створеної моделі

Рисунок 1 - Втрати електроенергії в Україні

Рисунок 1– Блок-схема пристрою діагностування режимів роботи

асинхронних двигунів:

1 – блок часових позицій; 2 – блок виявлення ушкоджень кіл датчиків та номеру аварійного двигуна; 3 – блок сигналізації й захисту від анормальних режимів двигунів і датчиків; 4 – кероване джерело напруги; 5 – стабілізоване джерело живлення;  6 – датчики анормальних режимів; 7 – L-С контур; 8 – блок виявлення вхідних сигналів; 9 – виконуючий орган; 10 – фільтр напруги; 11 – світлова сигналізація; 12 – симетрируючий пристрій.

10

11

12

1

2

3

4

8

7

6

5

М1

9

Мn

6

9

~3РЕN, 220/380 В, 50 Гц

+ 9 В

R3

R1

t˚

VT1

VT2

R2

VD

Рисунок 2– Принципова схема аналога      лямбда-діода

( – пазовая часть обмотки статора;

( – лобовая часть обмотки статора;

( – обмотка ротора;

( – зубцы статора;

( – корпус статора над пакетом

статора;

( – корпус статора над лобовыми

частями обмотки статора;

( – зубцы статора;

( – корпус статора над пакетом

статора;

( – корпус статора над лобовыми

частями обмотки статора;

( – внутренний воздух в машине.

( – термодетектор.

Рисунок 1-  Динамическая тепловая схема замещения АД с термодетектором.

ТЗЛМ

АЦП с коммутатором (плата L-154)

Секция    3 кВ

# Q

TA

# CН3

3I0

IА

IВ

IС

3U0

UAO

UBO

UCO

# TV

# IBM PC

202Т ТДНГ-10000/110/3,15

Яч.№80

Яч.№76

Яч.№74

Яч.№72

35Т

Яч.№59

Рисунок 1 – Схема питания секции 3 кВ и осциллографирования параметров режима работы двигателя сетевого насоса №3

CЭ

ε2

βЭ

I2

ε1

I1

MД

MС(t)

Рисунок 1 – Полная модель системы «квазичастотный преобразователь – асинхронный двигатель»

Ікв/Іф.п.

Rкабi             Xкабi

Rкабn             Xкабn

VC1

K2

K1

Рисунок 1 – Эпюра напряженно-деформированного состояния клеевого стыка

3

1/Rao

2

Io

1

Epo

K(

T(.p+1

1

p

1

p

c/KC

(

1/KТ

(

1/La

L2

L1

1e-3

3

kc*w

2

Kt*i

1

Uy

Рисунок 1 – Структурна схема моделі СС.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2

4

6

8

10

12

14

16

(*

МС*

1/Ra

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

М, (,

о.е.

М

(

t, c

Присвячується 75-річчю кафедри

«Гірнича електротехніка і автоматика

ім. Р.М. Лейбова» ДонНТУ