ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА УТИЛИЗАЦИИ ЗАМАЗУЧЕННЫХ СТОКОВ С ЦЕЛЬЮ ИХ СЖИГАНИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛАХ

Христенко Д.И.

Научный руководитель к.э.н., доц. Бурлуцкий Б.В.

Донецкий национальный технический университет

В настоящее время чрезвычайно остро стоит и вопрос о загрязнении водных бассейнов. Применяемые сейчас методы очистки сточных вод от нефтепродуктов являются дорогостоящими и не всегда высокоэффективны. Поэтому предлагаем утилизировать замазученные стоки путем их сжигания в энергетических котлах.

Годовая производительность котла ТП-100 Старобешевской ТЕС определяется по формуле:

(1)

где  – среднечасовая производительность одного котла, 200МВт=720ГДж/ч

– фактическое время работы агрегата в течение года, час;  =3931 часов

– количество агрегатов на участке, ед.

Стоимость и удельные амортизационные отчисления () групп основных фондов (ОФ) до модернизации приведена в табл. 1.

Таблица 1 – Состав и удельные амортизационные отчисления групп ОФ

| Группа | Состав группы | Стоимость ОФ, , грн. | Удельные амортизационные отчисления, , грн./ГДж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания | 841860 | 0,01487 |
| 2 | Сооружения | 982170 | 0,02314 |
| 3 | Передаточные устройства | 280620 | 0,00991 |
| 4 | Машины и оборудование | 9821700 | 0,69400 |
| 5 | Транспортные средства | 1403100 | 0,09914 |
| 6 | ЭВМ | 701550 | 0,12393 |
|  |  | 14031000 | 0,96500 |

Стоимость новых основных фондов с учетом затрат на строительно-монтажные работы, транспортировку и т.д. сведем в таблицу 2.

Таблица 2– Балансовая стоимость новых основных фондов

| Наименование продукции | Закупочные цены новых основных фондов, , грн. | Стоимость строительно-монтажных работ, , грн. | Балансовая стоимость новых основных фондов,, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Горелка | 320000 | 48000 | 368000 |
| Кавитатор | 30000 | 4500 | 34500 |
| Очистные устройства | 360300 | 54045 | 414345 |
| Насосы для перекачки смеси | 64194 | 9629,1 | 73823,1 |
| Мазутоотвод | 27700 | 4155,0 | 31855 |
| Мазутослив | 4458 | 668,7 | 5126,7 |
| Баки для хранения смеси | 66196 | 9929,4 | 76125,4 |
| Итого | 872848 | 130927,2 | 1003775,2 |

Капитальные вложения на реконструкцию  с учетом демонтажа старых агрегатов составят 1204530,24 грн. (1003775,2 + 200755,0), что увеличивает стоимость группы ОФ (машины и оборудование). Тогда удельные амортизационные отчисления после реконструкции составят (табл. 3):

Таблица 3 – Расчет удельных амортизационных отчислений после реконструкции

| Номер группы | Балансовая стоимость группы основных фондов, , грн. | Удельные амортизационные отчисления, , грн/ГДж |
| --- | --- | --- |
| 1 | 841860 | 0,01487 |
| 2 | 982170 | 0,02314 |
| 3 | 280620 | 0,00991 |
| 4 | 10827875,2 | 0,76510 |
| 5 | 1403100 | 0,09914 |
| 6 | 701550 | 0,12393 |
| Сумма | 15037175,2 | 1,03610 |

Списочный штат рабочих  составляет 45 человек.

Расчёт фонда заработной платы рабочих по укрупнённым нормативам

(2)

где  – среднемесячная зарплата рабочего, (= 5886,89 грн./месяц.),

– количество месяцев в году.

Зарплата рабочих в расчёте на единицу произведенной продукции составит:

(3)

Удельные начисления на зарплату составляют 37,06% от удельной зарплаты :

(4)

Определение затрат на электроэнергию производится по формуле:

(5)

где  – мощность блока, ГДж;

– процент энергии, идущий на собственные нужды, ;

– себестоимость 1 кВт электроэнергии (0,49 грн./кВт-ч).

Тогда удельные затраты на электроэнергию составят:

Удельные затраты на электроэнергию в проектном периоде:

Увеличение затрат обусловлено эксплуатацией вводимого оборудования.

Определение затрат на воду на технологические нужды ведется по формуле:

(6)

где   – цена 1 м3 воды, 6,49 грн./м3.

– годовой расход воды, м3.

где  – подпитка водой тепловой сети,

– расход воды на бытовые нужды котельной.

Удельные затраты на воду на технологические нужды:

Затраты на ремонт основных фондов  составляют 
8%  от балансовой стоимости  ОФ. Тогда удельная их величина составит:

(7)

Затраты на содержание основных фондов  составляют 17%  от затрат на ремонты . Тогда удельная их величина составит:

(8)

Предлагаемая технология совместного сжигания угля и водо-мазутной эмульсии (ВМЭ) на находящемся в промышленной эксплуатации оборудовании с учетом того, что мазут используется исключительно для растопки котлоагрегата.

Составим калькуляция себестоимости 1 ГДж тепла до и после предложенных мероприятий. Для этого определим затраты на топливо технологическое по формуле:

,		             		(9)

где  – цена 1 т (1000 м3) топлива, грн.

– годовой удельный расход топлива, тонн или тыс.м3. Определяется по формуле:

(10)

где  – теплотворная способность топлива, ГДж/кг;

( – КПД котлоагрегата, в долях единицы;

Для угля марки АШ с =23,15 МДж/кг удельный расход топлива составит:

Для мазута марки М-100 с =38,75 МДж/кг удельный расход топлива составит:

Из этого количества мазута 9,68 кг (33%) превращается в ВМЭ. Следовательно использование ВМЭ возможно лишь на определенном промежутке времени в году.

Для ВМЭ с =19,20 МДж/кг годовой удельный расход топлива составит:

Поскольку для работы на ВМЭ необходимо 59,19 кг/ГДж, то определим промежуток времени в течении которого возможно работать на этом виде топлива:

Из этого видно, что в течении 0,2 года (2,4 месяца) возможна работа только на ВМЭ. В течении этих 2,4 месяцев возможно сократить расходы угля и мазута до уровней:

Тогда экономия каждого вида топлива составит:

Тогда затраты на топливо составят:

где

Итак, поскольку прирост затрат на заработную плату, отчисления в фонд соцстрах, амортизацию и электрическую энергию учтены в предыдущих расчетах, то затраты на топливо  в калькуляции себестоимости принимаем равными нулю.

Общепроизводственные затраты  составляют 27%  от суммы затрат на амортизацию, зарплату и отчисления, ремонт и содержание основных фондов. Тогда удельные их величина будет находиться по формуле:

(11)

Сводим в табл. 4 калькуляцию себестоимости 1 ГДж тепла.

Срок окупаемости проекта:

Годовой экономический эффект от предлагаемой реконструкции ЭГ определяется по формуле:

ЭГ = (S1 – S2) . Qгодп – Ен. К =

= (179,11 – 153,06) ∙ 2830484 – 0,15 ∙ 1204560,24 = 73553428,66 грн.

где Ен – нормативный коэффициент эффективности капвложений.

Таблица 4 – Калькуляция себестоимости 1ГДж тепла

Література

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Організація, планування, менеджмент виробництва» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 7.05060101, 8.05060101 Теплоенергетика та 7.05060103, 8.05060103 Теплові електричні станції) / Укл. Б.В. Бурлуцький, О.К. Сафонова, А.Л. Попов, Д.Л. Безбородов. – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – 42 c.