УДК 621.314

МЕТОДЫ РАСЧЕТА И АНАЛИЗА РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА С НЕЛИНЕЙНЫМИ СОПРОТИВЛЕНИЯМИ.

Деревянко Ю.С., студент; Федоров М.М.,проф., д.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Возможности методов расчета разветвленных цепей с нелинейными сопротивениями (НС) ограничены. Это относится как к точности расчета, так и к топологии схем. Извесны хорошо обоснованые методы расчета цепей цепочного типа. Исходными данными для расчета подобных цепей является электрическая схема и вольт-амперная характеристика (ВАХ) НС. Используя графо-аналитический метод эквивалентных преобразований последовательно и паралельно соединеных НС получают результирующию ВАХ цепи и её частей, что позволяет опредеделить токи в ветвях электрической цепи. Для электрических цепей с несколькими источниками питания известен метод двух узлов [1]. Расчет более сложных цепей недостаточно освещен в литературе. Актуальным является разработка методов расчета более сложных цепей с НС и повышении точности расчета. Подобная задача может быть решена путем использования вычислительной техники с использованием аналитических выражений ВАХ НС. Обычно ВАХ задается графическим путем или с помощью таблиц. В качестве примера в табл.1 приведена ВАХ  и .

Таблица 1- Вольт-амперная характеристика  и .

|  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 4,9 | 10,6 | 16 | 21,2 | 26,4 | 32,2 | 47,7 | 67,2 | 87,3 | 105,5 |
|  | 0 | 18,5 | 26,8 | 33,9 | 40,2 | 46,2 | 51,3 | 56,3 | 61,1 | 65,5 | 69,8 |

Используя известные методы, напрмер метод найменьших квадратов[2] можно получить аналитически выражение ВАХ. При этом в расчетах могут быть использованы выражения в виде U(I) и I(U). Ниже приведены аналитическия ВАХ  и .

Выражение U(I) используют для получения эквивалентной ВАХ последовательно соединеных НС. Получение ВАХ эквивалентного НС осуществляется с помощью выражений ВАХ   и  .Формируется ВАХ ,и НС.

Таблица 2. ВАХ последовательного соединенных  и .

|  | 0 | 6 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 38 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 2,35 | 3,82 | 6,06 | 7,96 | 9,85 | 12,06 | 14,3 | 15,8 |
|  | 0 | 0,17 | 0,44 | 0,96 | 1,53 | 2,42 | 3,42 | 4,55 | 6,03 |
|  | 0 | 2,52 | 4,26 | 7,02 | 9,49 | 12,27 | 15,46 | 18,85 | 21,83 |

Табл.2 позволят формировать аналитическое выражение эквивалентного НС.

I(U) используется для получения ВАХ паралельного соединенных  и.

Алгоритм формирования эквивалентной ВАХ приведен в табл.3.

Таблица 3-Вольт-амперная характеристика паралельного соединения НС.

|  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 4,9 | 10,6 | 16 | 21,2 | 26,4 | 32,2 | 47,7 | 67,2 | 87,3 | 105,5 |
|  | 0 | 18,5 | 26,8 | 33,9 | 40,2 | 46,2 | 51,3 | 56,3 | 61,1 | 65,5 | 69,8 |
|  | 0 | 23,4 | 37,4 | 49,9 | 61,4 | 72,6 | 83,5 | 104 | 128,3 | 153,8 | 165,3 |

Аналитическое выражение ВАХ эквивалентного НС имеет вид:

Определенные особенности имеют место при  формировании ВАХ участков электрической цепи с источниками питания. Для ветви с последовательно соединеным НС и источником напряжения с э.д.с. Аналитическое выражение ВАХ U(I) имеет вид: . Знак плюс или минус зависит от направления э.д.с источника. При паралельном соединении НС и источником тока  первоначально формируем выражение I(U), которое имеет вид: .При необходимости можно получить выражение ВАХ в нужном виде U(I) и I(U)[2]. Изложенный  выше метод используется для расчета разветвленных электрических схем цепочного типа с источниками питания. В качестве примера рассмотрим алгоритм расчета электрической цепи рис.4.

Рисунок 4.- Электрическая схема цепочного типа с источниками питания.

1.Формируем ВАХ последовательного соединения   и  в виде .

2.Формируем ВАХ  используя  и .

3.Формируем ВАХ ; 4.Формируем ВАХ   используя и .

5.Формируем результирующую ВАХ относительно .

6.По полученным ВАХ определяем неизвестные токи.

Перечень ссылок

1.Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники-М.:В.шк.,1973.-752с.

2.Курбатова Е.А. MATLAB 7.Самоучитель-М.:Издательский дом “Вильямс”,2006.-256с.