3.ФУНКЦІОНАЛЬНА   ТА  СТРУКТУРНА  ОРГАНІЗАЦІЯ  БЛОКУ  ЗЧИТУВАННЯ  КОМАНД  (БЗК)  КОМП'ЮТЕРІВ  ІЗ  МАГІСТРАЛЬНОЮ  АРХІТЕКТУРОЮ

Можлива  структура  М – комп'ютера  із  загальною системною  магістраллю  і  роздільними  шинами  даних  (ШД),  адреси  (ША)  і  керування  (ШК)  показана  на  рис.3.1. Керування  викликом  команди постійної  довжини  (довжиною  одне  32 – розрядне  слово)  і  ширині  вибірки з  ОП  довжиною  одне  32 – бітове  слово  у  цьому  випадку  здійснюється відповідно до  мікропрограми  на  рис.3.2.

Рисунок 3.1 - Структура блоку “Виклик команди” у комп'ютері з М - архітектурою

Рисунок 3.2 – Виклик команди у комп'ютері із М - архітектурою