# Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В.	 							Украина

## Толочко О.И., Мариничев В.Ю.								Донецк

### Донецкий государственный технический университет

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ  АСТАТИЧЕСКИХ  ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПОДЧИНЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ С

НАБЛЮДАТЕЛЕМ  СОСТОЯНИЯ

Рассматриваются системы прямого цифрового управления скоростью реверсивного вентильного электропривода постоянного тока с наблюдателями состояния, выполненные по принципу подчиненного регулирования параметров [1]. Линеаризованная расчетная структурная схема цифровой системы регулирования скорости  (СРС) без учета действия обратной связи по ЭДС двигателя приведена на рис. 1,а. В ее состав входят задатчик интенсивности (ЗИ) и два контура регулирования: тока (КРТ) и скорости (КРС).

КРТ замкнут по среднему за период квантования  току якоря двигателя  и содержит узел дискретной компенсации возможного запаздывания управляющего воздействия, поступающего на вход вентильного преобразователя, на один период дискретности. В силу этого КРТ замкнут по упрежденному среднему току , а звено запаздывания  вынесено в КРС.

КРС может быть замкнут по мгновенному или среднему за период измерения значению скорости. В зависимости от этого передаточная функция дискретного датчика скорости  (ДС) имеет вид

(1)

или

.										    (2)

Регулятор скорости (РС) выполнен по типу П- регулятора с передаточной функцией

(3)

где  - конструктивная постоянная двигателя;  - электромеханическая постоянная времени привода;  - активное сопротивление силовой цепи преобразователь – двигатель;  - постоянная интегрирования разомкнутого КРС.

Запаздывание, вносимое в КРС за счет его компенсации в КРТ, ухудшает динамические свойства КРС. На ухудшение динамических и статических свойств цифровой СРС оказывает также влияние применение вместо датчика мгновенного датчика среднего значения скорости.

Устранение отмеченных недостатков возможно, если КРТ и КРС замыкать соответственно по сигналам  и , упрежденным на один интервал дискретности по отношению к среднему значению тока  и мгновенной скорости . Однако параметры  и  не поддаются непосредственному измерению. Поэтому восстановление этих координат возможно с использованием цифровых наблюдателей состояния (ЦНС).

На рис. 1,б приведена структурная схема ЦНС второго порядка (ЦНС2), который следует использовать в СРС с датчиком мгновенного значения скорости (1), а на рис. 1,в – аналогичная структура ЦНС третьего порядка (ЦНС3), предназначенного для использования в СРС с датчиком среднего значения скорости (2).

На рис. 1 введены следующие обозначения: , ,  - коэффициенты обратных связей ЦНС; , ,  - желаемая постоянная времени экспоненты;  - период квантования по времени.

На вход ЦНС2 или ЦНС3 могут быть поданы сигналы  либо  (см. рис. 1,а). В зависимости от этого возможны различные структуры ЦНС, вид которых характеризуется положением переключателя П. При положении переключателя в положении ''а'' будем  обозначать структуры ЦНС как ЦНС2-а  и ЦНС3-а, а в положении ''б'' – соответственно ЦНС2-б и ЦНС3-б.

В соответствии с теоремой разделения выбор параметров КРС (величины ) и ЦНС (коэффициентов ,  и ) можно находить независимо друг от друга, используя при этом разные критерии оптимизации.

Формулы для расчета величины  из условий модульного оптимума при различной организации обратной связи по скорости сведены в табл. 1 [1].

Коэффициенты обратных связей ЦНС могут быть определены из системы уравнений, полученной в результате приравнивания выражений при одинаковых степенях оператора  характеристического полинома наблюдателя и дискретной стандартной формы, которая для наблюдателя третьего порядка имеет вид:

,								    (4)

где ,  и  - коэффициенты полинома.

Таблица 1

| Формулы для определения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация обратной связи по скорости |  |  |  |

Значения коэффициентов полинома (4) в зависимости от некоторых вариантов распределения полюсов приведены в [2].

Рис. 1. Структуры цифровых систем управления скоростью.

Полученные формулы для расчета коэффициентов ЦНС приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Тип наблюдателя | Коэффициенты наблюдателя |
| --- | --- |
| ЦНС2-а | ; |
| ЦНС2-б | ; |
| ЦНС3-а | ; ; |
| ЦНС3-б |  |

Анализ переходных процессов по возмущающему воздействию (при набросе нагрузки ) в рассматриваемых системах проводился методом математического моделирования. На рис. 2 приведены графики зависимости перерегулирования по току  от величины  и  среднегеометрического корня наблюдателя состояния , имеющих место в цифровой СРС с датчиком мгновенного значения скорости. Замыкание КРС производилось по координате  и выборе коэффициентов обратных связей ЦНС из условия распределения Баттерворта. Аналогичные зависимости были получены в этой же СРС при замыкании КРС по упреждающей координате наблюдателя , а также в цифровой системе с датчиком среднего значения скорости. Для последней были получены зависимости  при замыкании КРС по координатам ,  и .

Рис. 2. Графики зависимостей  при обратной связи по координате :

а) – СРС с ЦНС2-а;	б) – СРС с ЦНС2-б

Анализ полученных зависимостей  позволяет сделать следующие выводы. В СРС с ЦНС2-а и ЦНС3-а на средних и высоких частотах  величина  при набросе нагрузки достигает значительных значений (до 120%). В системах с ЦНС2-б и ЦНС3-б напротив на этих же частотах имеют место малые значения величины  (до 8%).

На низких частотах () в СРС  с ЦНС2-б и ЦНС3-б имеют место неустойчивые расходящиеся переходные процессы. Граничные частоты устойчивого равновесия обозначены на графиках рис. 2,б крестиком. В системах с ЦНС2-а и ЦНС3-а на низких частотах с уменьшением величины  уменьшается и величина перерегулирования  (до 25% на частоте ), однако переходные процессы во всех случаях имеют устойчивый характер.

В качестве примера на рис. 3 представлены графики переходных процессов, имеющих место в СРС с ЦНС3-а при ,  и . Такты времени  от  до  характеризуют работу системы по управляющему воздействию от ЗИ, а такты с 40Т по 80Т – работу привода при набросе нагрузки.

Рис. 3. Графики переходных процессов в СРС с ЦНС3-а

Замыкание КРС:

а), г) - ; б) - ; в) -

Замыкание КРС по упреждающей координате наблюдателя  приводит к повышению быстродействия системы, однако при этом наблюдается повышенное перерегулирование по току  (рис. 3,в). Быстродействие СРС по возмущающему воздействию также зависит от величины среднегеометрического корня наблюдателя .С ростом величины  быстродействие системы растет с одновременным увеличением перерегулирования по току. Об этом наглядно свидетельствуют графики рис. 3,а и рис. 3,г. На последнем сняты переходные процессы в системе при замыкании КРС по координате  на частоте .

Будем полагать наиболее приемлемыми при набросе нагрузки такие переходные процессы в СРС, при которых величина  находится в диапазоне 55 – 60%.

Если в формулах  табл. 2 для расчета коэффициентов ЦНС заменить значение величины  на варьируемый параметр , то за счет рационального выбора последнего может быть обеспечено желаемое распределение полюсов характеристического полинома наблюдателя состояния, обеспечивающее требуемое качество переходного процесса при набросе нагрузки. В табл.3 приведены значения величины отношения  от значений  и , изменяющейся в диапазоне от  до  в СРС с ЦНС2-б. Исследования показали, что в СРС с ЦНС3-б величина  мало зависит от характера обратной связи по скорости, определяется в основном значением  и лежит в диапазонах, аналогичных приведенным в табл.3.

Исследования показали, что за счет рационального выбора параметра  в СРС как с датчиком мгновенного, так и с датчиком среднего значения скорости удается не только обеспечить желаемое качество переходных процессов по нагрузке, но и достичь устойчивый переходный процесс. Об этом наглядно свидетельствуют графики переходных процессов рис. 4, снятые в СРС с ЦНС3-б при , , замыкании КРС по координате .На рис. 4,а при  имеет место расходящийся переходный процесс, а на рис. 4,б при  показан устойчивый переходный процесс с .

Таблица 3 – Зависимости  для СРС с ЦНС2-б

|  | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | 8,7 | 7,7 | 5,9 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
|  | 24 | 22 | 16,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Рис. 4. Графики переходных процессов в СРС с ЦНС3-б

Выводы

1. Выполнен синтез ЦНС для СРС с прямым цифровым управлением.

2. Показано, что вариацией только одного параметра в формулах для вычисления коэффициентов обратных связей наблюдателя возможно изменять заданное значение перерегулирования по току на уровне 50% и выше.

Литература

1. Коцегуб П. Х., Губарь Ю. В., Толочко О. И., Мариничев В. Ю. Особенности построения и исследование цифровых систем регулирования скорости электроприводов с наблюдателями состояния // Вестник Харьков. полит. универ. Сборник научных трудов. Выпуск 113. – Харьков, ХГПУ, 2000. – С. 14 – 77.

2. Коцегуб П. Х., Губарь Ю. В., Толочко О. И., Мариничев В. Ю. Цифровая система регулирования скорости с наблюдателем состояния и датчиком среднего значения скорости // Сборник научных трудов ДонГТУ. Серия: Электротехника и энергетика, вып. 17 – Донецк: ДонГТУ, 2000. – С. 17-23.