# 1. ВИБІР ДВИГУНА І НАВАНТАЖУВАЛЬНІ

# ПАРАМЕТРИ ПРИВОДУ

# Потужність на вихідному валу транспортера

# Загальний КПД приводу

де 1 = 0,99 – КПД муфти, 2 = 0,8 – КПД черв’ячного редуктора,    3 = 0,93 – КПД відкритої ланцюгової передачі; 4 = 0,99 – КПД підшипників, [с. 15, 1].

# Потрібна потужність двигуна

# Еквівалентний крутний момент двигуна

Еквівалента потужність при коефіцієнті еквівалентності   Кэкв = 0,745

0,745*5,16 = 3,84кВт.

# Частота обертання вихідного валу привода

# Попереднє загальне передаточне відношення привода

# U пр = U 1·U 2 = (14…40)·(2…6) = (28…240),

де U1 = (14…40) – передаточне відношення черв’ячного редуктора, U2 = (2…6) – передаточне відношення ланцюгової передачі [с. 15, 1].

# Параметри частоти обертання валу двигуна

# n дв = n вых·U пр = 32,6·(28…240) = (912,8…7824) хв –1.

Приймаємо двигун – 4А100S2У3. ГОСТ 19523 – 81:. [т. 2, с. 249, 1].

Потужність двигуна   N дв = 4,0кВт.

Частота обертання     n дв = 2880 хв –1.

Відношення пускового моменту до номінального     Т п / Т н = 2,0.

Відношення  максимального моменту до номінального     Т м / Т н = 2,2.

Розміри вала двигуна:     d 1 = 28 мм,     l 1 = 60 мм [т. 3, с. 250, 1].

Перевіряємо двигун на пуск по умові.

4·2 > 3,84·1,45        8,0 > 5,568.

# Номінальне передаточне відношення привода

Згідно [с. 54, 1] передаточне відношення ланцюгової передачі U2 = 4,5

# Тоді передаточне відношення черв’ячного редуктора буде.

Приймаємо    U1 = 20.

Фактичне передаточне відношення привода.

20·4,5 = 90.

Помилка передаточного відношення привада.

Визначаємо частоти обертання та крутні моменти сил на валах привода.

Вал двигуна.        nдв = 2880 хв –1,

Вхідний вал черв’ячного редуктора. n 1 = n дв = 2880 мин –1,

 1 =  дв = 301,44 с –1,

Т 1 = Т дв 1 4 = 13,27·0,99·0,99 = 13,5Н·м.

Вихідний вал черв’ячного редуктора.

Т2 = Т1 U1 2 4 = 13,5·20·0,8·0,99 = 214,2 Н·м.

Вал приводу барабана транспортера

Т3 = Т2 U2 3 4 = 214,2·4·0,93·0,99 = 788,8 Н·м.

Фактичний термін строку служби привода транспортера

час.

2. РОЗРАХУНОК ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА ПРИВОДУ

ТРАНСПОРТЕРА

Вихідні параметри: потужність - ; кутова швидкість -  1 = 301,44 с –1;  передаточне відношення – U1 = 20; коефіцієнт перевантаження по моменту ; крутний момент на черв’яку – Т 1 = 13,5Н·м.; термін служби привода -  час.

Для изготовления червяка назначаем сталь 45 ГОСТ 1050-88 с закалкой до твердости 45 … 50 HRC и последующим шлифованием витков.

При ориентировочной скорости скольжения в зацеплении.

.

Рекомендуемый материал венца червячного колеса – бронза БрАЖ 9-4 (отливка в кокиль) с механическими свойствами [т. 3.35, с. 91, 1]:

В = 500 МПа,     Т = 200 МПа.

Требуемая степень точности передачи n = 8 [т. 3.35, с. 91, 1].

Допускаемое контактное напряжение

[ H] = 150 МПа.

Допускаемое контактное напряжение при расчете на действие максимальной нагрузки

[HМ] = 2т = 2·200 = 400 МПа.

Допускаемое напряжение изгиба при базовом числе циклов перемены напряжений NFO = 106 для нереверсивной нагрузки [F]0 = 112 МПа [т. 3.31, с. 88, 1]

Эквивалентное число циклов нагружения зубьев червячного колеса

= 24,186·25092·144 = 87,39·10 6.

Коэффициент долговечности

Допускаемое напряжение изгиба

[F] = [F]0·KFL = 112·0,608 = 68,1 МПа.

Допускаемое напряжение изгиба при расчете на действие максимальной нагрузки

[FM] = 0,8т = 0,8·200 = 160 МПа.

2.1. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Для расчета червячной передачи принимаем число заходов червяка z1 = 2. Число зубьев червячного колеса

z2 = z1·U1 = 2·20 = 40. Принимаем    z2 = 40.

Коэффициент диаметра червяка

q = 0,25z2 = 0,25·40 = 10.

Согласуем со стандартом [т. 13, с. 254, 1] принимаем   q = 10.

Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца

где коэффициент деформации червяка  = 86 [т. 3.27, с. 86, 1]; отношение средневзвешенного момента на колесе к максимальному

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении

KHV = KFV = 0,3 + 0,1n + 0,02Vс = 0,3 + 0,1·8 + 0,02·6,89 = 1,238.

Межосевое расстояние передачи из условия контактной выносливости

Модуль зацепления

Согласно СТ СЭВ 267-76 [т. 12, с. 254,1] принимаем   m = 6,3 мм.

Согласно СТ СЭВ 229-76 [т. 8, с. 253, 1] принимаем   aw = 157,5 мм.

Коэффициент смещения червяка при стандартном модуле и межосевом расстоянии

Делительный угол подъема витков червяка γ =11°18’36” [т. 3.22, с. 83, 1].

Делительные диаметры червяка и червячного колеса

d1 = qm = 10·6,3 = 63 мм,                    d2 = m·z2 = 6,3·40 = 252 мм.

Начальные диаметры червяка и червячного колеса

dw1 = (q + 2x)·m = (10 + 2·0)·6,3 = 63 мм,      dw2 = d2 = m·z2 = 6,3·40 = 252 мм.

Расчетная скорость скольжения

Уточняем параметры передачи. Степень точности n = 8. Допускаемое контактное напряжение

[σ′H] = 150 МПа.

Коэффициент динамической нагрузки

K´HV = K´FV = 0,3 + 0,1n + 0,02Vc = 0,3 + 0,1·8 + 0,02·9,69 = 1,294.

Приведенный угол трения φ´ = 1º48´ [т. 3.25, с. 85, 1].

Коэффициент полезного действия передачи

Фактический крутящий момент на валу червячного колеса

где мощность на валу червяка

2.2. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ЗУБЬЕВ ЧЕРВЯЧНОГО КОЛЕСА

НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ

Действующее контактное напряжение

Расчетное контактное напряжение при действии максимальной нагрузки

2.3. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ЗУБЬЕВ ЧЕРВЯЧНОГО КОЛЕСА НА ИЗГИБ

Предварительно определяем величины, необходимые для расчета. Эквивалентное число зубьев червячного колеса

Коэффициент формы зуба   YF = 1,52 [т. 3.28, с. 87, 1].

Расчетное напряжение изгиба

Расчетное напряжение изгиба от максимальной нагрузки

σFM = 7,37·2,2 = 16,2 МПа < [σFM] = 160 МПа.

Принимаем геометрические параметры передачи [т. 3.23, с. 84, 1].

Число заходов червяка z1 = 2.

Число зубьев червячного колеса z2 = 40.

Модуль зацепления m = 6,3 мм.

Коэффициент диаметра червяка q = 10.

Делительный угол подъема витков червяка  =11º18´36´´.

Коэффициент смещения червяка х = 0.

Межосевое расстояние aw = 157,5 мм.

Коэффициент радиального зазора с = 0,2.

Делительный диаметр червяка d1 = 63 мм.

Начальный диаметр червяка dw1 = 63 мм.

Делительный и начальный диаметры червячного колеса d2 =dw2 = 252 мм.

Диаметр вершин витков червяка

da1 = d1 + 2m = 62 + 2·6,3 = 75,6 мм.

Диаметр вершин зубьев колеса

da2 = d2 + 2·(1 + x)·m = 252 + 2·(1 + 0)·6,3 = 264,6 мм.

Диаметр впадин витков червяка

df1 = d1 – 2·(1 + c)·m = 63 – 2·(1 + 0,2)·6,3 = 55,44 мм.

Диаметр впадин зубьев колеса

df2 = d2 – 2·(1 + c)·m + 2xm = 252 – 2·(1 + 0,2)·6,3 + 2·0·6,3 = 244,44 мм.

Наибольший диаметр червячного колеса

Принимаем   dam2 = 274 мм.

Длина нарезной части червяка

b1 ( (11 + 0,06z2)·m + 25 = (11 + 0,06·40)·6,3 + 25 = 109,42 мм.

Принимаем   b1 = 110 мм.

Ширина венца червячного колеса

b2 ( 0,75da1 = 0,75·75,6 = 56,7 мм.     Принимаем   b2 = 56 мм.

3. РАСЧЕТ ОТКРЫТОЙ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Крутящий момент на ведущей звездочке Т2 = 221,6 Н·м (из расчета конического редуктора), частота вращения ведущей звездочки n2 = 144 мин – 1, угловая скорость ведущей звездочки ω2 = 15,072 с – 1. Передаточное число цепной передачи U2 = 4,5. По табл. 2.25 [с. 40, 1] принимаем число зубьев ведущей звездочки z1 = 22. Число зубьев ведомой звездочки

z 2 = z 1U2 = 22·4,5 = 99.     Принимаем z2 = 100.

Мощность на ведущей звездочке

Рисунок 2.1 – Кинематическая схема цепной передачи

Согласно условиям эксплуатации передачи принимаем К1 = 1,25 – нагрузка переменная; К2 = 1,25 – межосевое расстояние нерегулируемое; К3 = 1,0 – при межосевом расстоянии a = 40t; К4 = 1,0 – передача горизонтальная; К5 = 1,0 – смазка консистентная внутришарнирная; К6 = 1,25 – работа двухсменная [с. 42, 1].

Коэффициент эксплуатации передачи

Кэ = К1К2К3К4К5К6 = 1,25·1,25·1,0·1,0·1,0·1,25 = 1,953.

Для цепи ПР по ГОСТ 13568-75 коэффициент St = 0,28. По частоте вращения ведущей звездочки предварительно принимаем шаг цепи t = 25,4 мм [т. 2.26, с. 40, 1]. Допускаемое удельное давление в шарнирах [Р] = 35 МПа [т. 2.28, с. 42, 1]. Для однорядной цепи коэффициент Km = 1,0.

Расчетный шаг цепи

Принимаем цепь ПР-25,4-5670 ГОСТ 13568 – 75, у которой t = 25,4 мм, Qразр = 56700 Н, h = 24,2 мм,   Sоп = 179,7 мм 2,   q = 2,6 кг,   Ввн = 15,88 мм,   d1 = 15,88 мм [т. 6, с. 252, 1].

Проверяем условие n1 = 144 мин – 1< n1max. По табл. 2.26 [с. 40, 1] при t = 25,4 мм допускаемая частота вращения малой звездочки n1max = 800 мин – 1, условие выполнено.

Окружная скорость цепи

Окружное усилие, передаваемое цепью

Среднее удельное давление в шарнирах цепи

Определяем срок службы цепи

где допускаемое увеличение шага цепи Δt = 3 % [с. 43, 1];

межосевое расстояние, выраженное в шагах

at = 40;

коэффициент смазки цепи при коэффициенте способа смазки Ксп = 1,4 [т. 2.29, с. 43, 1]

Тогда

Межосевое расстояние

a = 40*t = 40·25,4 = 1016 мм = 1,016 м.

Сила натяжения от провисания ведомой ветви от собственной массы

Ff = Kf·q·g·a = 6·2,6·9,81·1,016 = 155 Н,

где Kf = 6,0 – коэффициент провисания [с. 41, 1],

Суммарная сила натяжения ведущей ветви

FΣ = Ff + FtK1 = 155 + 2491,8·1,25 = 3269,75 Н.

Нагрузка, действующая на валы передачи

R = (1,15 ... 1,2)Ft = (1,15 … 1,2)·2491,8 = (2865,6 … 2990) Н.

Принимаем R = 2900 Н.

Проверяем цепь по запасу прочности [т. 2.30, с. 43, 1]

Длина цепи, выраженная в шагах

Количество звеньев цепи округляем до четного числа Lt = 152. Уточняем действительное межосевое расстояние

Монтажное межосевое расстояние

ам = (0,996 ... 0,998)ар = (0,996 ...0,998)·1029,9 = (1025,8...1027,8)мм.

Принимаем   ам = 1028мм.

Окончательно принимаем геометрические параметры передачи [т. 2.32, с. 49, 1]

Диаметры делительных окружностей

Диаметры окружностей выступов

Диаметры окружностей впадин

Di1 = dd1 – 2r = 178,87 – 2·8,03 = 192,81 мм,

Di2= dd2– 2r = 891,23 – 2·8,03 = 875,17 мм,

где радиус впадин

r = 0,5025d1 + 0,05 = 0,5025·15,88 + 0,05 = 8,03 мм.

Ширина зуба

b1 = 0,93Bвн – 0,15 = 0,93·15,88 – 0,15 = 14,62 мм.

Диаметры ободков

4. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ

4.1. БЫСТРОХОДНЫЙ ВАЛ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА

Ориентировочный диаметр вала в опасном сечении при пониженном допускаемом напряжении кручения   [τ] = 15 МПа

Принимаем:

размеры консольного участка вала   d1 = 28 мм,   l1 = 42 мм,

диаметр вала под уплотнение   d2 = 35 мм,

диаметр вала под подшипники   d3 = 35 мм.

4.2. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ТИХОХОДНОГО ВАЛА

ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА

Ориентировочный диаметр вала в опасном сечении при пониженном допускаемом напряжении кручения   [τ] = 20 МПа

Принимаем:

размеры консольного участка вала   d1 = 40 мм,   l1 = 82 мм,

диаметр вала под уплотнение   d2 = 50 мм,

диаметр вала под подшипники   d3 = 50 мм,

диаметр вала под зубчатое колесо   d4 = 56 мм.

4.3. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПРИВОДНОГО ВАЛА БАРАБАНА

Ориентировочный диаметр вала в опасном сечении при пониженном допускаемом напряжении кручения   [τ] = 20 МПа

Принимаем:

размеры консольного участка вала   d1 = 58 мм,   l1 = 82 мм,

диаметр вала под уплотнение   d2 = 60 мм,

диаметр вала под подшипники   d3 = 60 мм,

диаметр вала под ведущую звездочку   d4 = 64 мм.

5. КОМПОНОВКА РЕДУКТОРА

Конструкция червячного колеса – биметаллическая Определяем основные размеры червячного колеса [т. 3.58, с. 109 – 110, 1].

Толщина венца и обода

о = 2,4m = 2,4·6,3 = 15,12 мм.     Принимаем   о = 15 мм.

Толщина ступицы

ст = (0,25…0,35)·dв = (0,25…0,35)·56 = (14…20) мм.     Принимаем   ст = 16 мм.

Толщина диска

C = (0,15…0,3)·b = (0,15…0,3)·54 = (8,1…16,2) мм.     Принимаем   C = 15 мм.

Длина ступицы

lст = (1,0…1,6)·dв = (1,0…1,6)·56 = (56…90) мм.     Принимаем   lст = 70 мм.

Фаска зубчатого венца

n = 0,5m = 0,5·6 = 3,0 мм.     Принимаем   n = 3,0 мм.

Основные размеры корпуса и крышки редуктора [т. 4.3, с. 142 – 143, 1].

Толщина стенок

 = 0,04·a w + 2 = 0,04·156 + 2 = 8,24 мм.     Принимаем    = 8 мм.

Толщина верхнего фланца корпуса и фланца крышки

S = (1,5…1,75)· = (1,5…1,75)·8 = (12…14) мм.     Принимаем   S = 12 мм.

Толщина нижнего фланца корпуса

S1 = 2,35  = 2,35·8 = 19 мм.     Принимаем   S1 = 20 мм.

Диаметр фундаментных болтов

d1 = (0,03…0,036)·a w + 12 = (0,03…0,036)·156 + 12 = (16,68…17,6) мм.

Принимаем болты М16: ширина фланца К1 = 40 мм, координата болта C1 = 21 мм, диаметр планировки D1 = 32 мм.

Диаметр болтов бобышек

d2 = (0,7…0,75)·d1 = (0,7…0,75)·16 = 11…12 мм.

Принимаем болты М12:   К2 = 33 мм,   С2 = 18 мм,   D2 = 26 мм.

Диаметр болтов фланцев

d3 = (0,5…0,6)·d1 = (0,5…0,6)·16 = 8 … 9,6 мм.

Принимаем болты М8:   К3 = 24 мм,   С3 = 13 мм,   D3 = 17 мм.

Толщина ребер корпуса

c1 = (0,8…1,0)· = (0,8…1,0)·8 = 6,4…8 мм.     Принимаем   c1 = 8 мм.

Расстояние от внутренней стенки редуктора до торца вращающейся детали

l1 = (1,0…1,2)· = (1,0…1,2)·8 = 8…10 мм.     Принимаем   l1 = 8 мм.

Расстояние от торца подшипника качения тихоходного вала до внутренней стенки корпуса редуктора

l = δ = 8 мм.

Наименьший зазор между внутренней стенкой корпуса редуктора и червячным колесом

b = 1,2 = 1,2·8 = 10 мм.

Расстояние от оси червяка до внутренней поверхности днища

H1 = (2…2,5)·d подш = (2…2,5)·35 = (70 … 88) мм.

Намечаем подшипники для опор валов.

Быстроходный вал червячного редуктора. Устанавливаем в паре роликоподшипник радиально-упорный конический № 7607, у которых d = 35 мм; D = 80 мм; B = 31 мм; C = 27 мм; Т = 33 мм; динамическая грузоподъемность C = 71600 Н; статическая грузоподъемность C0 = 61500 Н [т. 20, с. 260, 1]. Расстояние между точкой приложения реакции и широким торцом наружного кольца подшипника при коэффициенте е = 0,3

Тихоходный вал червячного редуктора. Устанавливаем в паре шарикоподшипник радиальный однорядный № 310, у которых d = 50 мм; D = 110 мм; B = 27 мм; динамическая грузоподъемность C = 48500 Н; статическая грузоподъемность C0 = 36300 Н [т. 15, с. 255, 1].

Приводной вал ведущей звездочки. Устанавливаем в паре шарикоподшипник радиальный однорядный № 312, у которых d = 60 мм; D = 130 мм; B = 31 мм; динамическая грузоподъемность C = 64100 Н; статическая грузоподъемность C0 = 49400 Н [т. 15, с. 255, 1].

6. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ
6.1. РАСЧЕТ НАГРУЗОК НА ВАЛЫ РЕДУКТОРА

Составляем пространственную схему сил, действующих на валы редуктора. Определяем составляющие усилия в зацеплении червячной передачи редуктора [т. 5.2, с. 172, 1].

Рисунок 6.1 – Пространственная схема сил, действующих на валы редуктора

Окружная сила на червяке и осевая сила на червячном колесе

Окружная сила на червячном колесе и осевая сила на червяке

Радиальная сила

Fr1 = Fr2 = Ft2·tg α = 1750,9·0,36397 = 637,3 Н.

Неуравновешенное радиальное усилие на консольном участке быстроходного вала, создаваемое муфтой МУВП 63-24.1.I-25.2.I ГОСТ 21424-75

FМ = 0,25Ftn = 0,25·457,46 = 114,37 Н·м,

где окружная сила по диаметру   D1 = 71 мм   центров пальцев муфты

Радиальная нагрузка на консоли тихоходного вала от цепной передачи R = 2900 Н.

6.2 ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ БІСТРОХОДНОГО ВАЛА НА ПРОЧНОСТЬ

Составляем расчетную схему вала червяка, определяем реакции в опорах.

a = 80 мм, b = 100 мм, l = a + 2b = 80 + 2·100 = 280 мм.

Рисунок 6.2. – Расчетная схема быстроходного вала

Вертикальная плоскость

ΣMA = 0;   Fr1·b – 0,5 Fa1·dw1 – RBx·2b = 0.

ΣMB = 0;   RAx·2b – Fr1·b – 0,5 Fa1·dw1 = 0.

Проверка:   ΣX = 0;   RAx – Fr1 + RBx = 581,3 – 637,3 + 56 = 0.

Горизонтальная плоскость

ΣMA = 0;   Fм·a + Ft1·b – RBy·2b = 0.

ΣMB = 0;   Fм·l + RAy·2b – Ft1·b = 0.

Проверка:   ΣY = 0;   Fм + RAy – Ft1 + RBy = 114,37 + 56,5 – 433,3 + 262,4 = 0.

Определяем прогиб вала посредине нарезной части червяка [т. 5.18, с. 187, 1]. Модуль упругости для стали Е = 2,1·105 МПа. Осевой момент инерции сечения

Прогиб вала в вертикальной плоскости от силы Fr1

Прогиб вала в горизонтальной плоскости от сил Ft1 и Fм

Yг = Y(Ft1) + Y(Fм) = 0,0019 + 0,0006 = 0,0025 мм,

где

Общий прогиб вала

что меньше допускаемого прогиба вала червяка

.

6.3 ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ТИХОХОДНОГО

ВАЛА НА ПРОЧНОСТЬ

Составляем расчетную схему вала, определяем реакции в опорах, строим эпюры изгибающих и крутящего моментов. Из компоновки редуктора

a = 95 мм, b = 54 мм, l = a + 2b = 95 + 2·54 = 225 мм.

Вертикальная плоскость

ΣMA = 0;   0,5·Fa2·dw2 – Fr2·b + RBx·2b = 0

ΣMB = 0;   – RAx·2b + 0,5·Fa2·dw2 + Fr2·b = 0

Проверка:   ΣX = 0;   – RAx + Fr2 – RBx = – 824,2 + 637,3 – ( – 186,9) = 0.

Изгибающие моменты в вертикальной плоскости

При     0 ≤ z1 < a          MX = 0.

При     0 ≤ z2 < b          MX = – RAx·z2.

MX (z2 = 0) = 0.

MX (z2 = b) = – RAx·b = – 824,2·54 = – 44505 Н·мм.

При     0 ≤ z3 < b          MX = – RBx·z3

MX (z3 = 0) = 0.

MX (z3 = b) = – RBx·b = – ( – 186,9)·54 = 10092,6 Н·мм.

Горизонтальная плоскость

ΣMA = 0;   R·a – Ft2·b – RBy·2b = 0

ΣMB = 0;   R·l – RAy·2b + Ft2·b = 0

Проверка:   ΣY = 0;   R – RAy + Ft2 + RBy = 2361,9 – 5796 + 1750,9 + 1202,2 = 0.

Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости

При     0 ≤ z1 < a          MY = R·z1.

MY (z1 = 0) = 0.

MY (z1 = a) = R·a = 2361,9·95 = 224380,5 Н·мм.

При     0 ≤ z2 < b          MY = R·(a + z2) – RAy·z2

MY (z2 = 0) = R·a = 2361,9·95 = 224380,5 Н·мм.

MY (z2 = b) = R·(a + b) – RAy·b = 2361,9·(95 + 54) – 5796·54 = 38939,1 Н·мм.

При     0 ≤ z3 < b          MY = RBy·z3.

MY (z3 = 0) = 0

MY (z3 = b) = RBy·b = 1202,2·54 = 64918,8 Н·мм.

Суммарные изгибающие моменты

MΣ(1) = 0.

MΣ(4) = 0.

Материал вала – сталь 45 ГОСТ 1050-88. Сталь, нормализованная с характеристикой: временное сопротивление разрыву σв = 610 МПа. Предел выносливости при симметричном цикле напряжений изгиба σ-1 = 270 МПа. Предел выносливости при симметричном цикле напряжений кручения τ-1 = 150 МПа. Коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений при изгибе ψσ = 0,1, при кручении ψτ = 0,05 [т. 5.1, с. 169, 1].

Проверяем запас прочности вала в сечении 1 – 1. Концентрация напряжений вызвана посадкой внутреннего кольца подшипника на вал диаметром d = 50 мм. Изгибающий момент в сечении Ми = 224380,5 Н·мм. Крутящий момент на валу Т = 221622,8 Н·мм.

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении, вызванные посадкой внутреннего кольца подшипника на вал  KD = 3,4,  KD = 2,6 [т. 5.15, с. 184, 1].

Рисунок 6.3. – Расчетная схема тихоходного вала

Осевой и полярный моменты сопротивления сечения

WO = 0,1d 3 = 0,1·50 3 = 12500 мм 3,     WP = 0,2d 3 = 0,2·50 3 = 25000 мм 3.

Амплитуда и среднее значение номинальных напряжений изгиба

Запас прочности для нормальных напряжений

Номинальные напряжения кручения, амплитуда и среднее значение номинальных напряжений кручения

Запас прочности для касательных напряжений

Общий запас прочности в сечении 1 – 1

Проверяем запас прочности вала в сечении 2 – 2. Концентрация напряжений вызвана галтельным переходом от диаметра  d1 = 50 мм к диаметру  d2 = 56 мм. Крутящий момент на валу  Т = 221622,8 Н·мм. Изгибающие моменты в сечении с координатой  z = 54 мм.

MX = 0.     MY = R·z = 2361,9·54 = 127542,6 Н·мм.

При h = 5 мм, r = 1,6 мм отношения   ,

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении для галтельного перехода по табл. 5.11 [с. 183, 1]  K = 2,03,  K = 1,68. Масштабный коэффициент при изгибе и кручении   = 0,84,   = 0,74 [т. 5.16, с. 184, 1]. Коэффициент состояния поверхности Kσп = Kτп = 1,08 [т. 5.14, с. 184, 1].

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для данного сечения

Осевой и полярный моменты сопротивления сечения

0,1·56 3 = 17561,6 мм 3,      0,2·56 3 = 35123,2 мм 3.

Амплитуда и среднее значение номинальных напряжений изгиба

Запас прочности для нормальных напряжений

Номинальные напряжения кручения, амплитуда и среднее значение номинальных напряжений кручения

Запас прочности для касательных напряжений

Общий запас прочности в сечении 2 – 2

7. ВЫБОР ПОДШИПНИКОВ

7.1. ВЫБОР ПОДШИПНИКОВ БЫСТРОХОДНОГО ВАЛА

Радиальная нагрузка на опоры 1 и 2

Осевая сила, приложенная к валу и воспринимаемая опорой 2 Fa = 433,3 Н.

Частота вращения вала n = 2880 мин –1.

Коэффициент вращения кольца V = 1,0.

Коэффициент безопасности Кб = 1,4.

Температурный коэффициент Кт = 1,0.

Принимаем подшипник № 7607 у которого динамическая грузоподъемность C = 71600 Н, статическая грузоподъемность C0 = 61500 Н, коэффициент е = 0,3.

Осевые составляющие радиальных нагрузок

FS1 = 0,83eFR1 = 0,83·0,3·268,3 = 66,8 Н,

FS2 = 0,83eFR2 = 0,83·0,3·584 = 145,4 Н.

Расчетная осевая нагрузка при   FS1 < FS2   и   Fa > FS2 – FS1 [т. 6.6, с. 199, 1]

Fa1 = FS1 = 66,8 Н,

Fa2 = FS1 + Fa = 66,8 + 433,3 = 500,1 Н.

Расчет ведем по более нагруженной опоре 2. Выбираем коэффициент радиальной нагрузки X и коэффициент осевой нагрузки Y. Так как отношение

больше   е = 0,3   то   X = 0,4,   Y = 2,03 [т. 20, с. 260, 1].

Эквивалентная нагрузка на опору 2

P = (XVFR2 + YFa2)·Kб·Kт = (0,4·1,0·584 + 2,03·1750,9)·1,4·1,0 = 5303,1 Н.

Номинальная долговечность подшипника в миллионах оборотов

Номинальная долговечность подшипника в часах

7.2. ВЫБОР ПОДШИПНИКОВ ТИХОХОДНОГО ВАЛА

Радиальная нагрузка на опоры А и В

Осевая сила, приложенная к валу Fа = Fа2 = 433,3 Н.

Частота вращения вала n = 138,5 мин –1.

Коэффициент вращения кольца   V = 1,0.

Коэффициент безопасности   Кб = 1,5.

Температурный коэффициент   Кт = 1,0.

Принимаем подшипник № 310 у которого динамическая грузоподъемность С = 48500 Н, статическая грузоподъемность С0 = 36300 Н. Расчет ведем по более нагруженной опоре А. Выбираем коэффициенты радиальной нагрузки X и осевой нагрузки Y [т. 6.1, с. 197, 1].

При отношении

коэффициент е = 0,2.

Так как отношение

меньше   е = 0,2   то X = 1,0,   Y = 0.

Эквивалентная нагрузка на опору А [т. 6.5, с. 199, 1]

P = V·FrA·Kб·Kт = 1,0·2361,9·1,5·1,0 = 3542,8 Н.

Номинальная долговечность подшипника в миллионах оборотов

Номинальная долговечность подшипника в часах

8. ВЫБОР ШПОНОК

На консоли быстроходного вала диаметром d = 28 мм, длиной l = 42 мм. Устанавливаем шпонку для соединения вала двигателя сечением b(h = 8(7 мм. Глубина шпоночного паза на валу t1 = 4,0 мм, во втулке t2 = 3,3 мм. Рабочая длина шпонки при допускаемом напряжении смятия [σсм] = 180 МПа.

Полная длина шпонки     l ≥ lр + b = 2,8 + 8 = 10,8 мм.

Принимаем шпонку 8×7×32 ГОСТ 23360 – 78.

На тихоходном валу диаметром d = 56 мм под червячным колесом со ступицей длиной lст = 70 мм устанавливаем шпонку сечением b(h = 16(10 мм. Глубина шпоночного паза на валу t1 = 6 мм, глубина шпоночного паза во втулке t2 = 4,3 мм. Рабочая длина шпонки

Полная длина шпонки     l ≥ lр + b = 10,9 + 16 = 26,9 мм.

Принимаем шпонку 16×10×30 ГОСТ 23360 – 78.

На консоли приводного вала диаметром d = 60 мм, длиной l = 82 мм устанавливаем шпонку сечением b(h = 16(10 мм. Глубина шпоночного паза на валу t1 = 6 мм, во втулке t2 = 4,3 мм. Рабочая длина шпонки

Полная длина шпонки     l ≥ lр + b = 40,8 + 16 = 56,8 мм.

Принимаем шпонку 16×10×63 ГОСТ 23360 – 78.

9. СМАЗКА РЕДУКТОРА

При скорости скольжения в зацеплении Vс = 0,6 м/с рекомендуемая вязкость масла ν100 = 23 сСт [т. 3.62, с. 116, 1]. Принимаем масло цилиндровое 24 ГОСТ 6411-76, у которого кинематическая вязкость   ν100 = 20 … 28 сСт.

Рекомендуемый объем масляной ванны при условии, что на 1 кВт передаваемой мощности одной ступенью редуктора необходимо 0,35…0,7 литра масла

V = (0,35…0,7)·N1 = (0,35…0,7)·4 = (1,4…2,8) литра.

Подшипники вала червяка смазываются погружением нижних тел качения в масляную ванну редуктора. Для подшипников вала червячного колеса назначаем консистентную смазку УС-1 ГОСТ 1033-79.

10. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА

Количество тепла, выделяемого в редукторе за секунду

Q1 = N1·(1 – (() = 4000·(1 – 0,816) = 736 Дж/с,

где   N1·= 4000 Вт – мощность на червяке.

Количество тепла, отдаваемого корпусом в окружающую среду

Q2 = Kt S (tм – tокр) = 15·0,9·(75 – 20) = 742,5 Дж/с,

где   Kt = 15 Вт/(м 2·град) – коэффициент теплоотдачи;

S = 0,9 м 2 – свободная поверхность охлаждения корпуса редуктора с учетом поверхности ребер;

tм = 75°С – температура масла;

t окр = 20°С – температура окружающего воздуха [с. 89, 1].

Так как Q1 < Q2, то достаточно естественного охлаждения редуктора.

11. ВЫБОР МУФТЫ

Для соединения вала электродвигателя с размерами d1 = 28 мм, l1 = 60 мм с быстроходным валом редуктора с размерами d = 28 мм, l = 42 мм назначаем муфту упругую втулочно-пальцевую. Крутящий момент, передаваемый муфтой

Тм = 125Нм ≥ Тр = Кз Тдв = 2·13,27 = 26,54 Н·м,

где   Кз = 2 – коэффициент запаса [т. 7.1, с. 212, 1].

Принимаем муфту МУВП 125-28.1.I-28.2.I ГОСТ 21424-75 [т. 36, с. 271, 1] с крутящим моментом ТМ = 125 Н·м, у которой для отверстия диаметром d = 28 мм длина ступицы lст = 66 мм (исполнение 1), для отверстия диаметром d = 28 мм длина ступицы lст = 40 мм (исполнение 2). Диаметр по центрам пальцев муфты D1 = 90 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте определены кинематические и силовые параметры привода ленточного транспортера. Выбран электродвигатель, определено передаточное отношение привода, назначены передаточные числа червячной передачи редуктора и цепной передачи. Выполнен расчет и определены геометрические параметры цепной передачи. Расчет червячной передачи редуктора включает выбор материала, вида термообработки, способа получения заготовки, расчет допускаемых контактных напряжений и допускаемых напряжений изгиба, проектировочный и проверочные расчеты на контактную прочность и на изгиб, расчет геометрических параметров передачи. Выполнен расчет вала червяка на жесткость и вала червячного колеса редуктора на прочность. Подобраны по динамической грузоподъемности подшипники качения для валов редуктора. Выполнен расчет шпоночных соединений. Назначена смазка червячной передачи редуктора и подшипников. Назначена муфта для соединения вала электродвигателя с быстроходным валом редуктора.

Графическая часть курсового проекта включает чертеж общего вида привода, сборочный чертеж редуктора, рабочие чертежи четырех деталей, спецификации к общему виду привода и сборочному чертежу редуктора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин. – Х.: Основа, 1991. – 276 с.

2. Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов. – К.: Выща шк. 1990. – 151 с.

3. Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высш. Шк., – 383 с.

4. Баласанян Р.А. Атлас деталей машин. – Х.: Основа, 1996. – 256 с.

5. Бейзельман Р.Д., Цыпкин Б.В., Перель Л.Я. Подшипники качения. Справочник. – М.: Машиностроение, 1975. – 572 с.

6. Методичні вказівки і завдання до виконання курсового проекту з дисципліни “Деталі машин” / Укладач В.В. Кізілов. – Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2002. – 39 с.

# Text boxes

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

6

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

25

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

26

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

24

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 00.18.00.000 ПЗ

8

Лист

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

11

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

7

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

27

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

22

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

21

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Fa2

R

A

B

Ft2

RBY

RAY

b

b

a

T'2 , Н·мм

MΣ , Н·мм

My , Н·мм

Mx , Н·мм

A

B

Fr2

RBX

RAX

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

20

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

19

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

17

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 07.07.00.000 ПЗ

13

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

16

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

15

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

10

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

8

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

28

Лист

Дата

Подпись

ДМ 07.07.00.000 ПЗ

28

Лист

Дата

Подпись

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

13

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

12

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

γ

N2, ω2, z1

d1

O1

N3, ω3, z2

d2

O2

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

18

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

14

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.