АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ТИПА ПАЛЕЦ И ШАТУН

Меркулов М.В., Михайлов А.Н., Коваленко В.И. (ДонНТУ, Донецк, Украина)

Abstract: this article presents the results of analyzing the stability of surface treatment process of conjugation the rod-pin. The results of the measured parameters and simple control charts. The analysis found that the machining process is stable and the appearance of defective parts is not fixed.

Key words: control charts, sampling, selective group.

В заводских условиях проводилось исследование обработки деталей типа шатун и палец, которые входят в сопряжение при сборке поршневого компрессора. Изучаемое сопряжение (пара шатун-палец) используется в поршневом герметичном компрессоре, где передача движения поршня осуществляется с помощью кривошипно-шатунного механизма. Компрессоры такого типа широко применяются в машиностроении, в химической, холодильной промышленности и криогенной технике.

Финишная обработка внутренней цилиндрической поверхности шатуна выполнялась на токарном двухшпиндельном станке модели 1046У-М специальной разверткой. Контроль размеров производился измерительным прибором Микрон-08.

Финишная обработка детали типа палец выполнялась на бесцентровошлифовальном станке модели 3Е 183 ВН. Выполняемый размер контролировался рычажной скобой.

Для оценки точности обработки сопрягаемых поверхностей и анализа стабильности технологического процесса был произведен контроль выполняемых размеров. По каждой сопрягаемой поверхности были сделаны выборки объемом 25 штук. В качестве границы регулирования принималось предельное значение контролируемого параметра при налаженном технологическом процессе. В данном случае это верхнее и нижнее предельные отклонения от номинального размера. В случае превышения этого значения принимается решение о разлаженности технологического процесса и о необходимости его регулировки [1].

Рассмотрим выборку объемом 25 штук, которая отображает размеры внутренней цилиндрической поверхности шатуна диаметром 7 мм. Результаты измерений представлены в табл. 1. По результатам измерений построена диаграмма, которая изображена на рис.1. Следует отметить, что контролируемые параметры шатуна Dmin и Dmax – минимальное и максимальное отклонения от номинального диаметра.

Таблица 1. Результаты измерений отклонений от номинального диаметра шатуна Ø7 мм

| № детали | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dmin | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Dmax | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 |
| № детали | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Dmin | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 |
| Dmax | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 |
| № детали | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Dmin | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 |
| Dmax | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |

Рис. 1. Точечная диаграмма с размерами Dmin и Dmax поверхности шатуна Ø 7 мм

Все значения размеров Dmin и Dmax в выборке удовлетворяют полю допуска  T1D. Далее рассмотрим выборку количеством 25 штук, которая отображает размеры цилиндрической поверхности детали типа палец диаметром 7 мм. Результаты измерений представлены в   табл. 2. По результатам измерений построена диаграмма, которая изображена на рис.2. Контролируемые параметры детали типа палец dmin и dmax – минимальное и максимальное отклонения от номинального диаметра.

Таблица 2. Результаты измерений отклонений от номинального размера детали типа палец Ø7 мм

| № детали | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dmin | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| dmax | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 |
| № детали | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| dmin | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| dmax | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| № детали | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| dmin | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| dmax | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 |

Все значения размеров dmin и dmax, указанных на диаграмме, удовлетворяют полю допуска T2D.

Исследуемая пара деталей (шатун-палец) является одной из наиболее ответственных в компрессоре. Поэтому необходимо, чтобы зазор между сопрягаемыми поверхностями не превышал заданных отклонений. Окончательный контроль производился с использованием метода селективной сборки. Для этого в процессе измерения, перед сборкой, детали распределялись по селективным группам, таким образом производился подбор попарно работающих деталей. Сборку выполняют только с одинаковыми группами. Метод селективной сборки позволяет получить более высокую  точность сборки при наличии широких допусков на изготовление деталей. Такой метод удобно применять при массовом типе производства.

Рис. 2. Точечная диаграмма  размеров цилиндрической поверхности детали типа палец Ø7 мм

Эффективность селективной сборки снижается, если есть несоответствия размеров обеих сопрягаемых деталей закону нормального распределения. В данном случае сборка дополнительно не осложняется, так как детали подбираются по одному размерному параметру.

В настоящее время для определения эффективности производственного процесса используют статистический метод анализа. Он характеризуется низкой стоимостью и трудоемкостью, позволяет найти условия наилучшего функционирования изучаемого процесса [2]. Такой метод основан на получении и обработке большого количества информации. Статистический метод применяют для исследования точности технологических процессов в серийном и массовом производствах.

ВЫВОДЫ

Контроль является важным видом производственной деятельности. В данной работе использован инструментальный (технический) метод контроля. Эксперимент показал, что выборка не содержит бракованных деталей, а значит технологический процесс их изготовления является стабильным.

Для оценки стабильности технологического процесса применялся метод выборочного текущего контроля. Задача этого метода – своевременно выявить и, по возможности, устранить отклонения, возникающие в ходе технологического процесса обработки. В условиях непрерывного производства выборки делались через некоторый период времени. Это позволяет анализировать изменения в налаженности технологического процесса.

Выборочный текущий контроль осуществляется одновременно с выполнением основных производственных процессов. Он ориентирован на текущие производственные задачи. Выборочный контроль требует мало затрат, но имеет  риск случайных ошибок. Эти случайные ошибки можно снизить путем увеличения размера выборки.

#### Список литературы: 1. Меркулов М.В., Коваленко В.И. Использование метода выборочного текущего контроля для оценки стабильности технологического процесса // Материалы VII Международной научно-практической конференции «Наука и инновации – 2011» Вып. 16. Технические науки.: Перемышль. Наука и исследования. – С.37-40. 2. Шишкин И. Ф. Контроль: Учеб. пособие. — СПб.: СЗПИ. 1992 —62 с.