ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ЗА СЧЕТ

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ ЗУБЬЕВ МУФТ

Грубка Р.М., Лахин А.М., Аль Судани Т.Т., Михайлов А.Н.

(ДонНТУ, Донецк, Украина)

С развитием научно-технического прогресса возникает необходимость создания высокоэффективных машин и механизмов с качественно новыми свойствами и возможностями. Это вызывает потребность в разработке новой элементной базы этих машин с нетрадиционной совокупностью свойств и мерой полезности. К такой элементарной базе относятся пространственные зубчатые зацепления, имеющие различные параметры и свойства. Особый интерес для науки и практики представляют внутренние пространственные зубчатые зацепления с равным числом внутренних и наружных зубьев, работающих в условиях пересечения осей валов. К таким внутренним пространственным зацеплениям можно отнести зубчатые муфты, которые широко используются в промышленности для обеспечения связи между агрегатами, позволяющие компенсировать небольшие перекосы осей валов до (≤1,50. Ограничения по углу перекоса осей валов для зубчатых муфт являются сдерживающим фактором их более широкого применения для пространственных зубчатых зацеплений с более высокими углами перекосов осей валов. Это связано с отсутствием необходимой пространственной геометрии зубьев для внутренних пространственных зацеплений с равным числом внутренних и наружных зубьев и предназначенных для работы в условиях повышенных перекосов осей валов. Поэтому в данной работе предлагаются основы создания геометрии внутренних пространственных зацеплений с равным числом внутренних и наружных зубьев, предназначенных для работы в условиях пересечения осей валов до 150.

Рассмотрим работу внутреннего пространственного зацепления при наличии перекоса осей валов. На рис.1 представлено внутреннее пространственное зацепление с зубьями эвольвентного профиля, которые взаимодействуют в условиях перекоса осей наружного (втулка) и внутреннего (обойма) зубчатых венцов. Здесь показано: 1 - ось наружного зубчатого венца, 2 - ось внутреннего зубчатого венца, 3 - зуб наружного зубчатого венца (втулки), 4 - зуб внутреннего зубчатого венца(обоймы), 5 - внутренний зубчатый венец (обойма). В точках b и с особые положения зубьев втулки относительно обоймы [1].

При наличии угловой несоосности соединяемых валов втулка перекошена по отношению к обойме на угол ( . В точке b зуб втулки находится в положении максимального перекоса ((. При вращении внутреннего пространственного зацепления каждый зуб втулки дважды пробегает эти особые положения. Между ними имеет место совмещения перекоса (( и наклона зубьев (N.

В работе выполнен анализ особенностей работы внутренних пространственных зацеплений (зубчатых муфт) в условиях наличия перекоса осей валов соединяемых механизмов машин. Установлены траектории  относительного движения точек элементов зубчатых муфт [1]. Получены общие и частные уравнения их относительного движения. Поставлены следующие актуальные задачи развития внутренних пространственных зацеплений, обеспечивающих повышение качества функционирования машин:

- выравнивания нагрузки между зубьями в зацеплении и увеличения числа зубьев, передающих нагрузку;

- обеспечения линейного контакта зубьев;

- расширения возможностей зацепления за счет увеличения угла между осями валов втулки и обоймы до 150 с одновременным повышением величины передаваемых крутящих моментов.

Выполненные исследования позволили разработать новую пространственную геометрию зубьев зубчатых муфт с линейным контактом рабочих поверхностей зубьев и равномерным распределением нагрузки между зубьями в зацеплении. Уравнения пространственной геометрии втулки внутреннего пространственного зацепления имеют следующий вид [2]:

(1)

Здесь

В выражении (1) значения  х1 и у2 определяются из системы уравнений (2) и являются параметрами эвольвентного профиля зубьев втулки:

(2)

где rb - радиус основного цилиндра инструмента;

( - параметрический угол эвольвенты;

( - параметрический угол точки в продольном сечении.

Здесь  ,

где z – число зубьев;

- эвольвентный угол, соответствующий точке профиля на делительном цилиндре.

Разработанная новая пространственная геометрия зубьев втулки защищена авторским свидетельством [2] и может быть изготовлена методом  обкатки или копирования на зубообрабатывающих станках с применением специальных приспособлений, на которые также получены авторские свидетельства на изобретения.

Таким образом, предлагаемая пространственная геометрия позволяет повысить качество работы муфт, расширить их возможности, а в целом способствует повышению качества функционирования машин и механизмов.

Список литературы: 1, Михайлов А.Н., Рыбина С.А., Перов Д.В., Оливер Т., Белинт М. Основы синтеза геометрии внутренних пространственных зацеплений с равным числом внутренних и наружных зубьев.// Прогрессивные технологии и системы машиностроения: Международный сб. научных трудов. – Донецк: ДонГТУ, 2000. Вып. 20. С 149- 161. 2. А.с. 1425374 (СССР) МКИ 16 3/18. Зубчатая муфта /Михайлов А.Н. – Опубл. В БИ № 35, 1988. – 5 с.