ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ ПАР ТРЕНИЯ

Коваленко В.И., Теряев Е.А., Демин В.П.

(ДонНТУ, г. Донецк, Украина)

The measurement results for element surfaces friction of a crank mechanism described in this article. A scheme of the mechanism, the measurement results for each element of the mechanism and diagrams changes in various parameters.

Изучаемые пары трения образуют кривошипно-шатунный механизм, схема которого представлена на рис. 1. Функционирование данного механизма начинается с вращательного движения вала 1, который вместе с кривошипом 2 образуют деталь – коленчатый вал, эксцентриситет которого равен e. Вращательное движение кривошипа 2 преобразуется с помощью шатуна 3 в поступательное движение поршня 4. Необходимо отметить, что вал и поршень образуют пары трения с одной и той же деталью – корпусом 5.

Первая пара вал - корпус (вращательный тип) характеризуется следующими размерами: d1 – диаметр длинного участка вала; d2 - диаметр короткого  участка вала; D1 и D2 – минимальный и максимальный диаметры отверстия корпуса.

Вторая пара поршень - корпус (поступательный тип) характеризуется такими размерами: dа и db – минимальный и максимальный диаметры поршня; D3 и D4 – минимальный и максимальный диаметры отверстия корпуса.

Исследовалась точность работы пар трения. Экспериментально измерялись отклонения размеров d1; d2; D1; D2; da; db; D3; D4 от соответствующих номинальных значений. Анализ проводился с помощью выборок [1;2] объемом по 50 измерений. Диаметры da, db измерены в двух взаимно перпендикулярных направлениях (см. рис. 1б), что позволяет определить погрешность формы поверхности поршня с = ׀da - db׀.

В табл. 1 приведена выборка результатов измерений отклонений пар трения; в качестве примера даны значения для 10 измерений.

Точечная диаграмма 50 значений размеров d1, d2, D1 и D2 пары трения вал - корпус по одной из выборок представлена на рис. 2. На диаграмме обозначено: Td и TD – допуски по размерам диаметров вала и отверстия соответственно.

Проанализировав данную выборку, установили, что разброс значений размеров d1, d2, D1 и D2 находится в пределах допусков Td и TD.

Рис.1. a – общий вид кривошипно-шатунного механизма; б – вид А механизма.

Таблица 1. Результаты измерений отклонений пар трения, мкм

| Участок детали | Измеряемый параметр | № измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вал | d1 | 15 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 |
|  | d2 | 14 | 13 | 11 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Корпус | D1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |
|  | D2 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| Поршень | da | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
|  | db | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Корпус | D3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 |
|  | D4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 |

Точечная диаграмма 50 значений размеров da, db, D3 и D4 пары трения поршень - корпус по одной из выборок представлена на рис. 3. На диаграмме также нанесены значения полей допусков Td и TD.

Рис.2. Точечная диаграмма размеров d1, d2, D1 и D2.

Рис.3. Точечная диаграмма размеров da, db, D3 и D4

Анализируя данную выборку, установили, что 5 значений размера db вышли за пределы допуска Td, то есть детали оказались бракованными по этому параметру.

Таблица 2. Зазоры j1, j2, j3 и погрешность формы поршня с, мкм.

| Параметр, мкм | № измерения |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Зазоры | j1 | 21 | 21,5 | 16 | 22 | 15,5 | 18,5 | 19 | 18,5 | 18 | 18,5 |
|  | j2 | 20 | 20,5 | 15 | 21 | 14,5 | 19,5 | 18 | 18,5 | 17 | 20,5 |
|  | j3 | 13 | 16 | 13,5 | 11 | 16 | 17 | 13,5 | 13,5 | 15 | 9 |
| Погрешность формы поршня | c | 2 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 4 |

Одними из основных факторов, которые влияют на точность, а также на производительность кривошипно-шатунного механизма, являются зазоры в парах трения, определяемых по следующим зависимостям:

j1 = Dср(1-2) - d1; j2 = Dср(1-2) - d2; j3 = Dср(3-4) - dср(a-b),

где Dср(1-2) = (D1 + D2) / 2; Dср(3-4) = (D3 + D4) / 2; dср(a-b) = (da + db) / 2.

Зазоры j1, j2 и j3, а также погрешность формы поршня с для 10 измерений представлены в табл. 2.

Необходимый для работы соединений зазор (10 мкм) обеспечивается селективной подборкой соответствующих пар трения. Значения погрешности формы поршня находятся в пределах заданного допуска (5 мкм).

Список литературы: 1. Теория инженерного эксперимента: Учеб. пособие / Тимошенко Г.М., Зима П.Ф. – К.: УМК ВО, 1991. 2. Кутай А.К., Кордонский X.Б. Анализ точности и контроль качества в машиностроении с применением методов математической статистики. М.- Л., Машгиз, 1958.