LE NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR LA SOUDURE ET LE COUPAGE

Kovalenko V. I.

(Université nationale technique de Donetsk, Donetsk, Ukraine)

Les procédés de la production de soudure se perfectionnent continuellement. On prend en considération les possibilités du nouvel équipement de soudure à grand rendement. Ces questions sont examinées à l'exposition spécialisée qui a eu lieu au Centre d'exposition "Industries mécaniques" (Donetsk). L'usine d’industrie électromécanique "Société SELMA" a présenté la nouveauté de la production: la source de soudure ВД-200. On examine les caractéristiques principales de cet équipement.

La large expansion de l'utilisation de la soudure dans les industries mécaniques a conditionné le perfectionnement des composants de ce procédé technologique. En raison de cela on avance les exigences augmentées à la qualité de la production des entreprises produisant les auxiliaires de soudure. Les mêmes produits dans de diverses conditions peuvent être fabriqués selon des technologies différentes. Avec cela, ils auront les paramètres identiques finaux de la qualité, mais leur fiabilité sera diverse. Pour le moment le problème de la réduction du prix de revient et l'augmentation de la compétitivité de la production produite par ces entreprises devient plus en plus actuel. C'est pourquoi il est rationnel de considérer les nouvelles voies du perfectionnement des procédés de fabrication en tenant compte des possibilités des nouveaux types à grand rendement de l'équipement de soudure et de l'équipement technologique.

Sous l'égide de ces programmes on réalise les expositions spécialisées. Une de telles expositions est passée au Centre spécialisé d'exposition "Industries mécaniques" (Donetsk).

Les compagnies présentant les élaborations avancées dans la production de l'équipement de soudure prennent part à cette exposition. Dans le cadre de l'exposition on a réalisé les conférences internationales scientifiques et techniques, les tables rondes, les séminaires, et les présentations des sociétés nationales et étrangères.

Un volume limité de cette information ne permet pas de suivre l'examen complet de l'équipement de soudure présenté à l'exposition, mais il est nécessaire quand même de parler brièvement de certains participants à l'exposition et de leurs produits.

Nous examinons plus en détail la production de l'usine d’industrie électromécanique "Société SELMA".

C'est le producteur principal de l'équipement en Ukraine. L'équipement de la société est élaboré avec l'application des méthodes de fabrication modernes et est complété des pièces de producteurs principaux mondiaux. La "Société SELMA" suit la politique souple de la formation des prix avec l'octroi des réductions aux acheteurs en gros et constants.

La société accomplit aussi :

- Le service d’entretien de garantie et le service après-vente de l'équipement.

- La tenue des opérations de mise en route, la formation et les consultations sur l'exploitation de l'équipement.

La "Société SELMA" a présenté la nouveauté de la production : la source de soudure ВД-200, dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau 1.

ВД-200 est destiné à la soudure à l'arc à main par les électrodes revêtues pour le courant continu (le régime ММА-DС). L'application de la source spéciale permet d'économiser l'énergie consommée.

Les avantages principaux de ВД-200 :

- Le régime de forçage de l'arc;

- Le réglage harmonieux du courant électrique de soudure;

- La présence de la protection contre la surchauffe;

- La stabilisation des changements de la tension du réseau d’alimentation;

- Les assemblages rapides et sûrs pour le courant;

- Il est facile et commode au déplacement;

- Les petit poids et encombrement.

Tableau 1 - Les caractéristiques de la source d'alimentation de l'arc de soudure ВД-200

| Paramètres | ВД-200 |
| --- | --- |
| La tension du réseau d’alimentation, V | 1 x 220 |
| La fréquence du réseau d’alimentation, Hz | 50 |
| Le courant nominal de soudure, A | 200 (60 %) |
| Les limites du réglage du courant de soudure, A | 20 - 200 |
| La tension de la marche à vide, V | 56 |
| La capacité consommée, moins que, кVA | 7 |
| Le diamètre de l'électrode, mm | 2 - 4 |
| Les encombrements, mm | 425205355 |
| La masse, kg, moins que | 10 |

La société " SELMA " présentait aussi les autres types de la production, y compris :

1) Le redresseur de soudure ВС-450, pour les semi-automates de la soudure à l'arc dans le milieu des gaz protecteurs.

2) Le transformateur de soudure TDFG-1250 qui peut factionner dans des chaînes automatiques de soudure, être utilisé pour la soudure des tubes soudées en spirales et pour la soudure longitudinales des tubes.

3) L'automate pour la soudure à l'arc ТС-17С destiné à la soudure et le rechargement par les électrodes à fil sous le fondant des produits en acier doux avec le réglage pas à pas de la vitesse d’avancement des électrodes à fil et de la vitesse de déplacement du chariot.

ТС-17С représente un dispositif automobile, dans lequel l’avancement du fil à soudure et le déplacement se passe automatiquement.

ТС-17С effectue la soudure bord à bord avec l’usinage ou sans usinage des bords, avec le copieur ou sans copieur, les soudures d’angle (sur la commande supplémentaire), et aussi la soudure à recouvrement et en fond de cuve.

Au cours du fonctionnement le chariot se déplace suivant une pièce ou suivant la règle de guidage.

À l'exposition on a présenté aussi de nombreux produits des autres entreprises et des sociétés d'Ukraine, de Russie, aussi que des pays étrangers, manifestant le progrès considérable dans l'élaboration du nouvel équipement et des technologies de soudage.