ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Демин В. П., Коваленко В.И., Сахби Зантур (ДонНТУ, г. Донецк, Украина)

The modern technologies saving energy presented at the international exhibition in Donetsk (Ukraine) are analysed.

Мировой опыт планирования и реализации энергосберегающей политики и внедрения энергосберегающих технологий имеет более чем полувековую историю. Явившись ответом на резкий рост цен на мировых топливных рынках в 70-х годах, энергосбережение и сегодня в условиях относительной доступности цен на энергоносители остается важнейшим направлением энергетической политики многих стран мира. Особенно этот вопрос актуален для Украины в виду значительной зависимости нашего государства от импортных энергоресурсов (природный газ, нефть)

В области энергетики за последнюю четверть века достигнут значительный прогресс. Настоящая революция, произошедшая в западных промышленно развитых странах  под лозунгом "Энергоэффективность", внушила уверенность в возможности относительно легкого удовлетворения энергетических потребностей человечества в соответствии с критериями устойчивого развития.

С целью внедрения энергосберегающих технологий в экономику Украины было принято ряд правительственных государственных программ. Объединив их, можно выделить следующие основные положения:

1. Обеспечение перехода украинской экономики на энергосберегающий путь развития.

2.Использование в этих целях комплекса рыночных механизмов и мер государственного регулирования.

3. Развитие производства и оснащение потребителей средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, оборудованием и средствами энергосберегающей электротехники.

4. Инвестиционная политика и энергосберегающие проекты.

5. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение программы.

Под эгидой выполнения этих программ проводятся специализированные выставки. Одна из таких выставок прошла с 11 по 14 марта 2009 года в специализированном выставочном центр «Эксподонбасс» (г. Донецк).  Международная выставка «. ТЕПЛОМИР»  представила весь спектр энергосберегающего рынка — от производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговых и монтажных компаний до мероприятий, позволяющие сохранять и рационально использовать тепловую и электрическую энергию.

Ограниченный объем статьи не позволяет дать полный обзор представленных   на выставке энергосберегающих технологий, но коротко о некоторых участниках и их экспонатах следует все же сказать.

Берёзовским заводом "АТЕМ" — лидером производства отопительной техники на Украине.-  выпускается более 70 моделей сертифицированных отопительных газовых генераторов тепла от 2 до 100 кВт.

Основная продукция – газовые котлы и водонагревательные колонки. Все котлы имеют высокий коэффициент полезного действия (90%) и низкое энергопотребление, которое достигается за счет конструктивных особенностей котлов, использования экономичных английских горелок BRAY и  итальянской автоматики SIT. Некоторые модели могут работать как на газе, так и на твердом топливе.

АООТ "Первомайскдизельмаш" -  украинский производитель среднеоборотных судовых дизелей и дизель-генераторов для судостроения, стационарных дизель-электрических, газодизельэлектрических агрегатов, газовых двигатель-генераторов и когенерационных установок на их базе, предназначенных для автономного электро- и теплоснабжения различных объектов, а также стационарных газопоршневых энергетических установок мощностью от 315 до 800 кВт.

Двигатель-генераторы предназначены для длительной постоянной работы на автономных электростанциях как в режиме автономной, так и параллельной работы между собой или промышленной электросетью неограниченной мощности и тепловой сетью при когенерации.

Газовые двигатель-генераторы могут применяться на объектах, имеющих централизованное снабжение природным газом, а также на нефтяных месторождениях с использованием попутного нефтяного газа на малодебитных газовых месторождениях; на угольных промыслах с использованием шахтного газ-метана; на предприятиях, располагающих органическими и древесными отходами для получения и использования генераторного газа.

На базе стационарных газовых двигатель-генераторов выпускаются когенерационные установки для комбинированного производства электрической и тепловой энергии в виде горячей воды. Технические характеристики генераторов и установок  приведены в табл. 1.

Таблица 1. Технические характеристики генераторов и установок

| Параметры | ДвГА-315 | ДвГА-500-1 | ДвГА-630 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая мощность на клеммах генератора, кВт | 315 | 500 | 630 |
| Тепловая мощность, Гкал/час (кВт) | 0,36 (420) | 0,58 (680) | 0,72 (840) |
| Расход газового топлива, приведенный к теплоте сгорания 8000 ккал/нм3, нм3/час | 95 | 160 | 195 |

продолжение табл. 1

| Количество нагреваемой воды при использовании навешенных на двигатель водяных насосов, м3/час | 24 | 26 | 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная температура воды на выходе из когенерационной установки, оС | 85 | 85 | 85 |
| Температура выпускных газов: - на выходе из двигателя, оС - на выходе из теплообменника, оС | 550 140 | 550 140 | 550 140 |

Также на выставке был представлен универсальный утеплитель нового поколения   Moutrical, производителем которого является ООО «Компания Вереск».

Moutrical обладает хорошими гидроизоляционными и антикоррозионными свойствами при выполнении строительно-монтажных и утеплительных работ, является тепло изоляционным материалом, который не поддерживает горение. При температуре 260°С Moutrical обугливается, при 450°С разлагается с выделением окиси углерода и окиси азота, что способствует замедлению распространения пламени.
Материал имеет высокую адгезию (прилипание) к металлу, что позволяет изолировать покрываемую поверхность от доступа воды и воздуха, не проницаем для воды и не подвержен влиянию водного раствора соли..

Покрытие Moutrical предназначено для получения теплоизоляционного покрытия на поверхностях любой формы, требующих тепловой паро гидро шумо защиты.

Moutrical применяется для изоляции наружных и внутренних поверхностей (рис.1) ограждающих конструкций жилых, офисных, общественных и промышленных зданий и сооружений,

Универсальный утеплитель Moutrical можно наносить на металл, пластик, бетон, кирпич и другие строительные материалы

Открытое акционерное общество “Научно-исследовательский институт радиотехнических измерений” - ведущая научно-производственная организация Украины в области разработки, проектирования и производства радиоэлектронной техники, наземных и бортовых систем и приборов для космических комплексов.  Одним из направлений деятельности этого предприятия, представленных на выставке, является разработка и внедрение в эксплуатацию систем учета природного газа.

Система конвертер «РАДМИР», (рис.2) предназначена для получения оперативной информации с объекта о потреблении газа и сигнализации в случае аварийной ситуации на диспетчерский пункт.

Конвертер «РАДМIР» осуществляет согласование протоколов между корректором, блоком контроля и GSM модемом, обеспечивают считывание информации с корректора КПЛГ, а также управляет передачей информации.

Применение системы учета природного газа и телемеханики позволяет не только собрать, накопить и отобразить полученную информацию с объектов, но и обеспечить контроль над устойчивым функционированием отдельных объектов и системы в целом, предупредить аварии, оперативно отобразить технологические параметры и провести последующий анализ текущих, аварийных или предаварийных ситуаций.

Важным направлением снижения энергозатрат является применение технологического оборудования, характеризующегося малой энергоемкостью. Широко представленные на выставке ленточнопильные станки, пришедшие на смену ниизкопроизводительным и неэкономичным дисковым пилам и механическим ножовкам, по праву занимают лидирующее положение среди отрезного оборудования. Сравнительные  затраты  на  электроэнергию,  расходуемую на разрезание одной заготовки различными способами, приведены в табл. 2.

Таблица 2. Расход электроэнергии на порезку заготовок Ø 50мм из стали 40Х

| Показатели процесса | Методы обработки |
| --- | --- |
|  | Абразивный | Ленточнопильный | Круглопильный |
| Установленная мощность, Квт | 16 | 2,5 | 10,9 |
| Время резания, сек | 20 | 35 | 40 |
| Электроэнергия, затраченная на 1 рез, Квт/час | 0,08 | 0,0243 | 0,1211 |

Для  унификации  различных  соотношений  диаметров,  габаритов  и  толщины  стенок различных  труб  и  профилей  взята  площадь  поперечного сечения  трубы (профиля), в  зависимости от нее рассчитана стоимость одного реза для трех различных способов резки (рис. 3).

На выставке также были представлены солнечные системы для получения горячей воды, позволяющие улавливать солнечное излучение и преобразовывать его в тепло, трубы, изолированные жестким полиуретаном, которые не только сохраняют тепло, но и не подвергаются коррозии в течение 25-30 лет, изоляционные материалы ОАО «Изоляция», резко снижающие затраты энергоресурсов, гидродинамический нагреватель ТЕК, позволяющий производить нагрев теплоносителя без применения каких-либо ТЭНов, спиралей, электродов и т.д.,  газовые инфракрасные излучатели,  уменьшающие  в несколько раз расход природного газа для обогрева производственных помещений, и много других интересных технологий в области энергосбережения

Список литературы: 1. Демин В.П., Ширнин И.Г. Проблемы экономии электроэнергии и ресурсосберегающие технологии // Прогрессивные технологии и системы машиностроения.   Сборник трудов V международной научно-технической конференции “Машиностроение и техносфера на рубеже ХХI века” в 3-х томах.  Донецк:  ДонГТУ, 1998г.  Т.1,  с.236-239. 2. Программа энергосбережения в Донецкой области на 2006-2010 годы. Энергосбережение, 2006г. № 10, стр. 5-11. 3. Рекламные проспекты  международной специализированной выставки  «. ТЕПЛОМИР». Донецк, СВЦ « «Эксподонбасс» 11.03 - 14 0 3. 2009 г.

# Text boxes

Рис. 1 Емкость для хранения сжиженных газов, утепленная покрытием Moutrical

Рис.2. Система «Конвертер «РАДМИР»

1        2       3       4        5       6       7       8       9      10     11     12     13     14     15     16

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Стоимость реза, у.е./рез

Поперечное сечение трубы (профиля), см2

2

1

3

Рис 3. Стоимость одного реза профильного материала (без учета потерь металла, в стружку) различными методами обработки: 1 - резание на ножовочном станке; 2 - резание на дисковой пиле; 3 - резание на ленточнопильном станке.