Новые разработки в производстве сварочного оборудования

Бессараб О.О., Демин В.П., Коваленко В.И. (ДонНТУ, г. Донецк, Украина)

This article introduces new machines and technologies of welding which were presented in international exhibition «Machine producing» in Donetsk.

Широкое распространение использования сварки в машиностроении обусловило совершенствование составляющих частей этого технологического процесса. В связи с этим выдвигаются повышенные требования к качеству продукции фирм, производящих сварочные принадлежности.. Одни и те же изделия в различных условиях могут быть изготовлены по разной технологии, при этом будут иметь одинаковые конечные параметры качества, но надежность их будет различна. На данный момент остро встает проблема снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями. Поэтому целесообразно осуществлять поиск новых путей совершенствования технологических процессов с учетом возможностей новых высокопроизводительных видов сварочного оборудования и технологической оснастки,

Под эгидой выполнения этих программ проводятся специализированные выставки. Одна из таких выставок прошла с 14 по 17 мая 2008 года в специализированном выставочном центре «Эксподонбасс» (г. Донецк).

Участниками выставки были компании, представляющие передовые разработки в производстве сварочного оборудования. В рамках выставки были проведены международные научно-технические конференции, круглые столы, семинары, и презентация отечественных и зарубежных фирм.

Ограниченный объем статьи не позволяет дать полный обзор представленного на выставке сварочного оборудования, но коротко о некоторых участниках и их экспонатах следует все же сказать.

Электромашиностроительный завод «Фирма СЭЛМА» - ведущий произоводитель электросварочного оборудования в Украине и СНГ. Оборудование фирмы разрабатывается с применением современных технологий производства и комплектуется изделиями ведущих мировых производителей. «Фирма СЭЛМА» проводит гибкую политику ценообразования с предоставлением скидок оптовым и постоянным покупателям. А также:

- Гарантийное и сервисное обслуживание оборудования.

- Проведение пуско-наладочных работ, обучения и консультаций по эксплуатации оборудования.

«Фирма СЭЛМА» предоставила новинку среди своей продукции- инверторный сварочный источник ВД-200, технические характеристики которого представлены в табл. 1

ВД-200 предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами на постоянном токе (режим ММА-DС). Наличие инверторного источника позволяет экономить потребляемую энергию.

Основные преимущества ВД-200:

- Режим форсирования дуги;

- Плавная регулировка сварочного тока;

- Наличие защиты от перегрева;

- Стабилизация колебаний напряжения питающей сети;

- Быстроразъемные и безопасные токовые разъемы;

- Легкий и удобный в перемещении;

- Малый вес и габариты.

Таблица 1.Технические характеристики источника питания сварочной дуги ВД-200

| Наименование параметра | ВД-200 |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети, В | 1 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальный сварочный ток, А (ПВ,%) | 200 (60%) |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 20-200 |
| Напряжение холостого хода, В | 56 |
| Потребляемая мощность, не более, кВа | 7 |
| Диаметр электрода, мм | 2 - 4 |
| Габаритные размеры, мм | 425205355 |
| Масса, кг, не более | 10 |

Фирмой «СЭЛМА» были представлены также некоторые другие виды своей продукции, в том числе:

1. Выпрямитель сварочный ВС-450, предназначенный для комплектации полуавтоматов дуговой сварки в среде защитных газов.

2. Сварочный трансформатор ТДФЖ-1250, который может работать в составе автоматизированных сварочных линий, использоваться для сварки спирально-шовных труб и для сварки продольных швов при производстве труб.

3. Автомат для дуговой сварки ТС-17С, предназначенный для сварки и наплавки электродной проволокой под флюсом изделий из малоуглеродистых сталей со ступенчатой регулировкой скорости подачи электродной проволоки и ступенчатой регулировки скорости перемещения тележки.

ТС-17С представляет собой самоходное устройство, в котором подача сварочной проволоки и перемещение происходит автоматически.

ТС-17С производит сварку соединений встык с разделкой и без разделки кромок, с копирами и без копиров, угловых швов (по дополнительному заказу), нахлесточных соединений, а так же сварку в «лодочку».

В процессе работы трактор передвигается по изделию или по уложенной направляющей линейке.

Несколько компаний представили на выставки технологии и оборудование для термической резки, уделив значительное внимание вопросам рационального применения плазменной, кислородной, лазерной резки (рис.1).

В частности, компания Hypertherm Inc (Hanover NH USA) - мировой лидер в области технологий термической резки - ставит перед собой цель добиться снижения стоимости резки металла. Компания специализируется исключительно на технологиях термической резки, владеет большим количеством патентов в области плазменной резки и имеет больше клиентов по всему миру, чем любая другая компания.

Рис.1. Рациональные области применения плазменной, кислородной, лазерной резки

Плазменная технология обеспечивает оптимальное соотношение качества, производительности и эксплуатационных расходов (рис.2)

Рис.2. Критерии оценки методов резки металлов

Плазменные аппараты Hypertherm обеспечивают более однородное качество резки и больший срок службы расходных деталей, чем аппараты других производителей. Зависимость производительности плазменной резки от толщины разрезаемого металла приведены на рис. 3.

Рис.3. Зависимость производительности плазменной резки от толщины разрезаемого металла

На выставке также были представлены многочисленные экспонаты других предприятий и фирм Украины, России, стран дальнего зарубежья, наглядно продемонстрировавшие значительный прогресс в разработке нового оборудования и технологий сварочного производства.

Список литературы: 1.Рекламные проспекты 7-й международной специализированной выставки «Машиностроение-2008». Донецк, СВЦ «Эксподонбасс» 14.05.08 – 17.05.08 г