# УПРАВЛЯЕМАЯ ДВУХРЯДНАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ

# ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОЛОВКА

# Удовиченко В.А., Михайлов А.Н. (ДонНТУ, г. Донецк, Украина)

In operation the kinematic structure and principle of operation of the controlled two-row epicyclic grinding head intended for handling articles from a natural stone is reduced.

В работах [1, 2, 3, 4] проведен детальный анализ кинематических структур многоинструментальных шлифовальных систем, который позволяет разработать полное множество возможных вариантов принципиальных кинематических схем для многоинструментального шлифования, выявить наиболее перспективные схемы, в том числе и патентоспособные, на базе которых можно создать нетрадиционные шлифовальные блоки. Анализ позволил также произвести систематизацию и осуществить классификацию кинематических схем многоинструментального шлифования.

В основу анализа положена возможность комбинировать геметро-кинематическими параметрами шлифовального инструмента и предмета обработки [5].

Как один из возможных вариантов реализации данной разработки была получена управляемая двухрядная планетарная шлифовальная головка.

В данной головке торцовые шлифовальные круги распологают на двух и более окружностях различного диаметра для получения вращательного движения относительно своей оси и оси планетарной головки, а также планетарной головке сообщают поступательное движение относительно изделия, при этом торцовые круги расположенные на одной окружности имеют одинаковые характеристики резания и различные в пределах разных окружностей, при этом в процессе обработки торцовым шлифовальным кругам сообщают различную частоту вращения и прижим к изделию, как в пределах одной окружности, так и в пределах других окружностей в зависимости от направления относительного поступательного перемещения планетарной головки и изделия.

На рисунке 1 показана схема  реализации предлагаемого способа на которой показанные вращательные движения шлифовальных кругов вокруг своих осей V1 и V2, относительное перемещение S многоинструментальной головки и изделия, планетарное движение шлифовальных кругів вокруг центральной оси многоинструментальной головки V, которое осуществляется электродвигателем привода шпинделя станка, и передняя abc и задняя cda зоны многоинструментальной головки расположенных по ходу относительного перемещения многоинструментальной головки и изделия.  На виде сбоку на многоинструментальную шлифовальную головку показанные прямолинейные движения шлифовальных кругов вдоль своих осей вращения P1 и P2. Цифрами на рисунке обозначены: 1-электродвигатели с переменной частотой вращения, которые обеспечивают переменный вращательный шлифовальных кругів вокруг своих осей, 2-электромагниты, которые осуществляют перемещение инструмента вдоль своих осей, 3- ферасса, на котором устанавливаются все элементы многоинструментальной шлифовальной головки, 4- шлифовальные круги, 5- изделие, 6- стол станка.

Для реализации способа в качества изделия используется гранитная плита.

Обработка ведется на портальном шлифовально-полировальном станке ЛЖ.  В качества шлифовальных кругов используются 4 алмазных шлифовальных круга 12A2-45o 160-36-32 AC15-250/200-2-M 2-01 и 4 алмазных шлифовальных круга 12A2-45o 160-36-32 AC15-100/80-2-M 2-01.

Для реализации избранные операции средней и тонкой шлифовки технологического процесса обработки гранита.

Величина относительного перемещения многоинструментальной головки и изделия постоянная S=1 м/мин. Планетарное движение шлифовальных кругов вокруг центральной оси многоинструментальной головки осуществляется с постоянной частотой обращения V=50 мин. -1.  Частота вращения шлифовальных кругов на внешней окружности постоянная V1=950 мин. -1, на внутренней окружности в передней зоне многоинструментальной головки abc Vi=750 мин. -1, в задней зоне многоинструментальной головки cda Vi=600 мин. -1. Сила прижима алмазных кругів на внешней окружности постоянная Рi=5000 Н, на внутренней окружности за счет переменного прямолинейного движения шлифовальных кругов вдоль своих осей сила прижима алмазных кругов в зоне abc Рi=4000 Н, в зоне cda Рi=3200 Н.

Шероховатость поверхности до обработки Ra=80 мкм.

Реализация данного способа позволяет получить шероховатость поверхности изделия после обработки Ra=0,63 мкм. за один проход, в то время как для получения такой шероховатости известными способами необходимо вести обработку за три прохода. Таким образом данный способ разрешает повысить производительность обработки за счет  снижения основного и вспомогательного времени обработки.

Предложенный способ обработки может применяться при обработке изделий из сверхтвердых материалов относительно большой площади, обеспечивая повышения производительности обработки.

Список литературы: 1. Удовиченко В.А., Лумей М.Ю. Анализ и синтез кинематических структур многоинструментальных шлифовальных систем / Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: Сборник трудов VII международной научно-технической конференции.- Донецк:- ДонГТУ, 2000. С.138-140. 2. Ищенко А.Л., Михайлов А.Н., Байков А.В., Удовиченко В.А., Швырёв Д.А. Разработка принципиально-структурных моделей при торцовом шлифовании предмета обработки./ Прогрессивные технологии и системы машиностроения. Сб. научн. статей. - Донецк: ДонГТУ, 2002. Вып.19  –стр 63-67. 3. Удовиченко В.А., Михайлов А.Н., Лумей М.Ю. Принципы развития технологий для обработки изделий из природного камня / Качество машин: Сборник трудов 4-ой международной научно-технической конференции. В 2-ух тт. Т 2 – Брянск: БГТУ, 2001. С.76-78. 4. Михайлов А.Н., Байков А.В., Удовиченко В.А., Рыбина С.А. Преобразование координат в многоинструментальных шлифовальных системах / Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: Сборник трудов VIII международной научно-технической конференции Донецк:- ДонГТУ, 2001. С.128-130. 5. Добыча и обработка природного камня: Справочник / Под общ. ред. А.Г. Смирнова. – М.: Недра, 1990. – 445 с. 6. Михайлов А.Н., Удовиченко В.А., Байков А.В., Ищенко А.Л., Швырев Д.А. Способ шлифования / Заявка на изобретение № 20020564313 от 27.05.02. –7с.

# Text boxes

Рис. 1. Управляемая двухрядная планетарная шлифовальная головка