ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ

Коваленко В.И., Шахова И.А. (ДонНТУ, г. Донецк)

Тел./Факс: +38 (062) 3050104; E-mail: tm@mech.dgtu.donetsk.ua

Abstract: The change of some parameters of a drill (geometrical values of angles, depth of a removed layer) along a cutting edge of the tool on the basis of both references and data obtained by authors is adduced.

Key words: drill, factor, stability, radial force, calculation.

Работа сверла во многом определяется его конструкцией, в частности, геометрическими углами, характеризующими режущие свойства инструмента. В обычной практике инженерных расчетов значения геометрических параметров углов принимаются постоянными. В то же время более углубленное рассмотрение вопроса показывает, что некоторые из геометрических углов изменяют свои значения вдоль режущей кромки инструмента, что может оказать существенное влияние на процесс резания, в том числе на силы резания, а значит, и на точность обработки.

Целью работы является определение изменений некоторых параметров сверла  (геометрических значений углов, толщины снимаемого слоя), полученных как при анализе литературных источников, так и в рассмотренном в работе примере.

Известно [1, …, 3], что некоторые параметры, характеризующие процесс резания, являются переменными в зависимости от положения произвольной точки А режущей кромки сверла, в которой они измеряются. Величина угла ( (рис. 1) определяется зависимостью

sin( = rc / rx ,	    (1)

где rc и rx – соответственно радиус сердцевины сверла и текущий радиус произвольной точки режущей кромки. На рис. 1 также обозначено: r – номинальный радиус сверла.

Необходимые для последующего анализа расчетные зависимости геометрических параметров  (,  (  и (N  определяют на основании данных работ  [3, 4].

Угол наклона главной режущей кромки:

sin( = [(rc / r) sin(’] : (rx / r) ,	    (2)

где (’ – угол при вершине сверла.

Углы ( и (’ связаны соотношением:

; или 	 . 	    (3)

Толщина срезаемого слоя при сверлении является переменной величиной и также зависит от положения анализируемой точки на режущей кромке сверла [3,4]:

,  	    (4)

где s – подача инструмента.

|  |  | Передний угол в нормальной секущей плоскости (рис. 2) определяется из выражения (N = (2 - (3 , (5) где углы (2 и (3 определяются на основе некоторых других конструктивных параметров сверла. Выражение для определения угла (2 зависит от вида передней поверхности сверла. Например, для плоской передней поверхности tg(2 = tg(1 / sin(’ ; (6) для передней поверхности, выполненной в виде винтовой канавки |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1. К определению угла ( |  |  |

. 	  (7)

Угол (3 от вида передней поверхности не зависит:

tg (3 =  tg ( (sin (’ . 	  (8)

|  |  | Для определения количественных значений исследуемых параметров рассмотрим конкретный пример. Пусть выполняется сверление отверстия D = 23,6 мм длиной l = 60 мм в чугуне НВ 187 – 196 ((В = 150 МПа) твердосплавным сверлом с плоской передней поверхностью, имеющим следующие конструктивные параметры: двойной угол при вершине сверла 2(’ = 118(; ( = 30(; (1 = 6(; rc = 0,15r. В соответствии с рекомендациями «Справочника» [1] получаем следующие элементы режимов резания: глубина резания t = 11,8 мм, подача s = 0,31 мм/об. Для указанных значений исходных данных, по вышеприведенным выражениям, определены числовые значения конструктивных параметров сверления, приведенные в табл. 1. В этой же таблице, для сопоставления, помещены также аналогичные значения параметров, принятые по литературным источникам [3,4]. |
| --- | --- | --- |
| Рис. 2. Элементы резания в нормальной секущей плоскости; (N- нормальный угол сдвига |  |  |

Таблица 1 – Значения некоторых параметров процесса сверления

| rx / r | ( | ( | ( |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [3] | * | [3] | [4] | * | [4] | * |
| 1,0 | 8(30’ | 8(37’ | -7(30’ | -9(15’ | -7(23’ | 58(30’ | 58(43’ |
| 0,8 | 10(50’ | 10(48’ | -9(20’ | - | -9(15’ | - | 58(33’ |
| 0,6 | 14(30’ | 14(24’ | -12(30’ | - | -12(22’ | - | 58(11’ |
| 0,4 | 22( | 22(02’ | -19( | - | -18(45’ | - | 57(03’ |
| 0,2 | 48(30’ | 48(36’ | -40(30’ | -47(30’ | -40(00’ | 46(10’ | 47(45’ |

Продолжение таблицы 1

| rx / r | (3 | (N | а |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * | [4] | * | [2] | [4] | * |
| 1,0 | 4(28’ | 1(30’ | 2(31’ | 0,43 s | 0,426 s | 0,426 s | 0,132 мм |
| 0,8 | 5(37’ | - | 1(22’ | - | - | 0,426 s | 0,131 мм |
| 0,6 | 7(34’ | - | -0(35’ | 0,43 s | - | 0,419 s | 0,130 мм |
| 0,4 | 11(46’ | - | -4(47’ | - | - | 0,410 s | 0,127 мм |
| 0,2 | 30(17’ | -32(10’ | -23(18’ | 0,38 s | 0,33 s | 0,294 s | 0,091 мм |

Примечание. Звездочкой (*) помечены значения параметров, полученные в настоящей работе.

Выводы. Анализ данных табл. 1 показывает, что числовые значения анализируемых параметров, полученные в настоящей работе, сопоставимы с соответствующими данными, полученными из литературных источников. В качестве замечания отметим, что в этих источниках отсутствуют некоторые сведения по изменению параметров вдоль режущей кромки сверла, например, при вычислении значений углов (, (, (N   и а. В то же время в данной работе аналогичные значения получены по всем значениям отношения (rx / r); кроме того, приведены также числовые значения по параметру (3 , которые отсутствуют в вышеназванных работах.

Полученные результаты могут рассматриваться как исходный материал для последующих расчетов - например, для определения действующих в процессе сверления сил резания (в т. ч. неуравновешенной составляющей радиальной силы резания), увода оси отверстия, погрешностей формы обработанной поверхности в продольном сечении.

Список литературы: 1. Справочник инженера-технолога в машиностроении / Бабичев Анатолий Прокофьевич [и др.]; А.П. Бабичев, И.М. Чукарина, Т.Н. Рысева, П.Д. Мотренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 541с. 2. Баранов А.В. Расчет режимов резания при обработке отверстий осевым инструментом. // Вестник машиностроения. 2002, № 2, с. 45 – 48. 3. Бородина Н.В. Теория резания металлов Текст: конспект лекций / Н.В. Бородина. Екатеринбург: Изд-во ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2010. 131 с. 4. Холмогорцев Ю.П. Оптимизация процессов обработки отверстий. – М.: Машиностроение, 1984. – 184 с.