УДК 264.073

ВОССТАНОВЛЕИЕ ШЛЛАМОНАКОПИТЕЛЯ И ПОДГОТОВКА ЕГО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОФ «ГОРСКАЯ» ГП «ПЕРВОМАЙСКУГОЛЬ».

Науменко В.Г., доцент, к.т.н., ГОУ ВПО «ДонНТУ»

Переверзева В.В., студентка группы ОПИ-14 ГОУ ВПО «ДонНТУ».

Переверзева А.В., студентка группы ОПИ-14 ГОУ ВПО «ДонНТУ».

Аннотация. Рассмотрены основные особенности восстановления шламонакопителя. Показана возможность подготовки шламонакопителей и дальнейшего их использования на примере ОФ «Горская» ГП «Первомайскуголь». Определены основные требования, преимущества и недостатки, предъявляемые к шламонакопителям.

Ключевые слова: шламонакопитель, шламохранилище, шламоотстойник, отходы обогащения, уплотнённый  осадок, складирование шлама.

Annotation. The main features of slime reservoir recovery are considered. The possibility of preparation of sludge accumulators and their further use is shown on the example of PF "Gorskaya" of SE "Pervomaiskugol". The main requirements, advantages and disadvantages of sludge accumulators are determined.

Key words: sludge accumulator, sludge dump, sludge settler, waste enrichment, compacted sediment, sludge storage.

После обогащения углей остаются отходы - угольные шламы, которые накапливаются в отстойниках, не находят широкого практического применения и являются постоянным источником загрязнения окружающей среды.

Шламонакопитель – это основная разновидность поверхностных хранилищ, которая сооружается по одно или многокаскадному принципу с созданием плотины, берегов, а также шламохранилища. Они снабжаются противофильтрационные устройствами, которые выполняются из битумных, глинистых и полимерных материалов в один или же несколько слоев. Шламонакопители  являются наиболее простым и экономически целесообразным приемником осадка, удаляемого от станции нейтрализации гидравлическим способом.
 	В качестве недостатка шламонакопителей можно выделить то, что нельзя полностью удалить большие массы сильно обводненного и очень плохо уплотняющегося осадка. Основная масса осадка в шламонакопителе существует в разжиженном состояние, что не позволяет проводить чистку с помощью землеройных машин. Также для складирования шлама, который содержит высокий процент влаги, нужны большие площади.

Для экономии площади и средств на обогатительных фабриках требуется восстановление заиленных шламонакопителей с дальнейшим их использованием.

В качестве примера  рассмотрим проект восстановления шламонакопителя №6 и подготовки его к дальнейшей эксплуатации ОФ “Горская” ГП “ПЕРВОМАЙСКУГОЛЬ” .

На обогатительной фабрике “Горская” в 1986 году было построено 12 шламонакопиелей. Все отстойники сооружались по типу открытой емкости, создаваемой за счет углубления дна и обвалования грунтом, т.е. замкнутая по периметру насыпь-дамба. Для возведения насыпи-дамбы были использованы грунты из выемки (в основном суглинки). В настоящее время шламонакопитель № 6 заилен на 0,5-1,0 м (суглинок, супесь, порода), частично покрыт водой и зарос камышом. Для его восстановления  и дальнейшей эксплуатации был разработан проект  организации работ механизированным способом.

В подготовительный период перед производством работ обеспечили:

- Для спуска воды со шламонакопителя №6 в дамбе между шламонакопителями №6 и №5 соорудили водоотводящую канаву;

- Произвели подготовку мотопомп и гибких труб для откачки воды из шламового отстойника;

- Подготовили автомобильные (эксплуатационные) дороги.

- Приняты меры, предупреждающие опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра или при наличии уклона дна шламоотстойника эксплуатационных машин.

- При производстве работ на грунтах повышенной влажности, с несущей способностью грунтов менее 0,3 МПа в забое выемки ила, на временных дорогах и по поверхности дна шламоотстойника были выполнены мероприятия, обеспечивающие работу и проезд землеройных машин и транспорта:

- Верхний слой грунта толщиной не менее 5 см был удален с поверхности основания дорог;

- Произведена подсыпка грунта щебнем толщиной не менее 0,5 м.

Ряд работ произведенных проектом механизированным способом:

- Обеспечен отвод поверхностных вод с помощью водосборных и водоотводящих сооружений (временные канавы, обвалования и др.);

- Обеспечили водопонижение устройством временных водоотводящих канав и выемок (зумпфов, колодцев) с откачкой воды мотопомпами. Откачку воды было предусмотрено осуществлять с ее сбросом в шламоотстойник №5, предварительно приняв меры по исключению возможности размыва дамбы;

- Выполнили работы по зачистке ила и уборке камыша из шламоотстоиника ведущими землеройными машинами (одноковшовый экскаватор с прямой лопатой и бульдозер);

- Произвели погрузку на автосамосвал экскаватором ила и камыша со стороны заднего борта и транспортировку на площадку предварительного просушивания;

- Эксплуатационным персоналом проводились наблюдения за состоянием откосов, берм, гребня дамб, дренажных устройств, водоприемных и водосборных сооружений.

Проектом предусмотрено обеспечение охраны труда работников и техники безопасности:

- Организация технологических процессов в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и актов об охране труда, пожарной безопасности;

- Выдача работникам необходимых средств индивидуальной защиты;

- Выполнение мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, защитные и предохранительные устройтва, приспособления и др.);

- Организация ежемесячного осмотра и контроля состояния дорог, рабочих площадок откосов насыпи (дамб);

- Соблюдение нормативных требований по предотвращению нарушений технологической дисциплины, техники безопасности и пожарной безопасности;

- Выполнение работ в строгой последовательности и согласовании действий, под руководством руководителя работ (ИТР);

- В случаях возможной аварии предусмотрена организация аварийно-спасательных бригад.

Вопрос уничтожения отходов всегда является очень актуальной темой, так как свалки и хранилища опасных отходов влияют на экологическое состояние прилегающей территории, на здоровье людей и на климат. Поэтому настоящим проектом были предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению воздействия проектируемых работ на окружающую среду:

- Организационный отвод вод, откачка осветленной воды от места работ в существующий шламоотстойник №5;

- Периодическая очистка от ила зумпфовых колодцев и водоотливных канав;

- Складирование грунта;

- Периодическая уборка пыли на площадке предварительной просушки шлама и других участках свободных от ила и шламовозных дорогах;

- Предусмотрено хранение смазочных и обтирочных материалов, курение только в строго отведенных местах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Полулях А.Д., Пилов П.И., Егурнов А.И., Полулях Д.А. Технолого-экологический  инжиниринг при обогащении полезных ископаемых // Учеб. пособие. – Днепропетровск НГУ – 2012.

- Назимко Е.И., Гарковенко Е.Е., Назимко В.В. Повышение экологической безопасности за счет складирования тонких отходов обогащения в виде твердых отвалов // Вістник КТУ. – 2006. – Вип. 5(15). – С. 53 - 56.

- Проект восстановления шламонакопителя №6 и подготовки его к дальнейшей эксплуатации ОФ «ГОРСКАЯ» ГП «ПЕРВОМАЙСКУГОЛЬ» // Первомайск – 2010.