УДК 681.3

ОПТИМИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ АДРЕСА МИКРОКОМАНД

А. А. Баркалов, А. А. Красичков, А. С. Лаврик

University of Zielona Gora (Poland), ДонНТУ (Украина)

A.Barkalov@iie.uz.zgora.pl

1. Введение

Одним из важных блоков цифровых систем является устройство управления [1]. Если реализуемый алгоритм имеет линейный характер [2], то для его интерпретации может быть использована модель композиционного микропрограммного устройства управления (КМУУ) [2]. В настоящее время для реализации схем устройств управления широко используются программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), состоящие из макроячеек программируемой матричной логики (ПМЛ) [3, 4]. Высокая стоимость этого базиса требует решения актуальной задачи уменьшения числа микросхем ПЛИС в схеме КМУУ. Один из путей решения этой задачи – уменьшение числа термов в дизъюнктивных нормальных формах (ДНФ) реализуемых функций [5, 6]. В настоящей работе предлагается возможный подход к решению этой задачи, основанный на большом коэффициенте объединения по входу (порядка нескольких десятков) макроячеек ПМЛ [3, 4]. Разработанный метод ориентирован на КМУУ с преобразователем адреса микрокоманд [2], при этом алгоритм управления представлен в виде граф-схемы алгоритма (ГСА) [7].

Целью исследования является оптимизация комбинационной схемы КМУУ за счёт использования нескольких источников кодов классов псевдоэквивалентных операторных линейных цепей (ОЛЦ). Задачей исследования является разработка метода синтеза, позволяющего уменьшить число макроячеек ПМЛ в схеме преобразователя адреса микрокоманды.

2. Особенности КМУУ с преобразователем адреса

Пусть ГСА Г представлена множествами вершин В и дуг Е, соединяющих эти вершины. При этом , где  - начальная вершина ГСА,  - конечная вершина ГСА,  - множество операторных вершин, где  - множество условных вершин. В вершинах  записаны наборы микроопераций , где  - множество микроопераций. В вершинах , записаны элементы множества логических условий . Пусть ГСА Г является линейной, то есть включает более 75% операторных вершин.

Сформируем множество ОЛЦ  ГСА Г, где каждая из ОЛЦ является последовательностью операторных вершин и каждой паре её соседних компонент  соответствует дуга . Каждая ОЛЦ имеет только один выход  и произвольное число входов .Формальные определения ОЛЦ, их входов и выходов можно найти в [2]. Каждая вершина  соответствует микрокоманде , хранимой в управляющей памяти (УП) КМУУ по адресу . Для адресации микрокоманд достаточно

|  | (1) |
| --- | --- |

бит, представленных переменными , где . Пусть ОЛЦ  включает  компонент, а адресация микрокоманд выполнена так, что

| , | (2) |
| --- | --- |

где  - i-я компонента ОЛЦ, .

Если выходы  соединены с входом одной и той же вершины ГСА Г, то ОЛЦ  являются псевдоэквивалентными ОЛЦ (ПОЛЦ) [2]. Найдём разбиение  множества на классы ПОЛЦ. При этом ОЛЦ , если её вход не связан с вершиной , то есть . Закодируем классы  двоичными кодами  разрядности

|  | (3) |
| --- | --- |

и используем для кодирования элементы множества , где . В этом случае для интерпретации ГСА Г может быть использовано КМУУ с преобразователем адреса (Рис. 1), обозначаемое в дальнейшем символом U1 [2].

Рисунок 1. Структурная схема КМУУ U1

По сигналу Start в счётчик (СТ) записывается начальный адрес микропрограммы, а триггер выборки (ТВ) устанавливается в единичное состояние. При этом Fetch = 1, что разрешает выборку микрокоманд из УП. Если считанная микрокоманда  не соответствует выходу ОЛЦ , то одновременно с микрооперациями  формируется переменная . Если , то содержимое СТ увеличивается на 1, что соответствует режиму безусловного перехода (2) в пределах ОЛЦ. В противном случае  и блок адресации микрокоманд (БАМ) формирует функции

|  | (4) |
| --- | --- |

для записи в CТ адреса входа очередной ОЛЦ. При этом блок преобразователя адреса (БПА) формирует функции

| , | (5) |
| --- | --- |

равные единице в коде , где . Если достигнут выход ОЛЦ , то формируется , триггер ТВ обнуляется и выборка микрокоманд прекращается.

Такая организация КМУУ позволяет уменьшить число термов в системе функций Ф от Н1 до Н0, где Н1 – число строк таблицы переходов автомата Мура, а Н0 – число строк таблицы переходов эквивалентного автомата Мили. Однако, схема БПА потребляет некоторые ресурсы ПЛИС или ППЗУ, из которых строится УП. В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ U2, в котором число термов в системе Ф Н2=Н0, а схема БПА требует меньше аппаратурных затрат, чем в КМУУ U1. При определённых условиях этот блок может вообще исчезнуть.

3. Основная идея предлагаемого метода

Отметим, что схемы блоков БАМ, БПА, СТ и ТВ реализуются в составе ПЛИС, а для реализации УП требуются ППЗУ, имеющие t выходов (t = 1, 2, 4, 8, 16). Выполним адресацию ОЛЦ  таким образом, чтобы выполнялось (2) и максимально возможное число классов  выражалось одним обобщённым интервалом R-мерного булева пространства. Для такой адресации необходимо разработать алгоритм.

Пусть , где , если этому классу соответствует один интервал, и  в противном случае. Источником кодов для классов является счётчик СТ. Если выполняется условие

| , | (6) |
| --- | --- |

то блок БПА отсутствует. В противном случае преобразованию подлежат только адреса выходов ОЛЦ, входящих в классы . Для кодирования этих классов достаточно

|  | (7) |
| --- | --- |

переменных, где , единица прибавляется для кодирования ситуации . Отметим, что часть кодов может быть реализована на свободных выходах ППЗУ. Пусть для кодирования микроопераций используется стратегия унитарного кодирования [2], тогда слово УП имеет N+2 разрядов. Для реализации УП требуется

|  | (8) |
| --- | --- |

микросхем с числом ячеек, не меньшим М. При этом

|  | (9) |
| --- | --- |

выходов ППЗУ являются свободными. Если

| , | (10) |
| --- | --- |

то источниками кодов классов  является УП и блок БПА отсутствует. В этом случае для интерпретации ГСА Г предлагается КМУУ U2 (Рис. 2).

Рисунок 2. Структурная схема КМУУ U2

В КМУУ U2 коды  классов  представляются переменными , коды  классов  - переменными , где . В отличие от КМУУ U1 здесь блок БПА отсутствует, а блок БАМ реализует функции

| , | (11) |
| --- | --- |

Пусть символ  означает, что КМУУ Ui интерпретирует ГСА Гj, а  - число макроячеек в схеме БАМ КМУУ , где i = 1, 2. Пусть каждая макроячейка ПМЛ имеет S входов, причём на входы q-й макроячейки КМУУ  поступает Lq логических условий. Применение предложенного метода целесообразно при выполнении условия

| , | (12) |
| --- | --- |

где q = 1, … , . В противном случае число  значительно увеличивается по сравнению с .

В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ U2, включающий следующие этапы.

1. Формирование множеств , ,  для ГСА Г.

2. Адресация микрокоманд.

3. Формирование множеств , .

4. Кодирование классов .

5. Формирование содержимого управляющей памяти.

6. Формирование таблицы переходов КМУУ.

7. Синтез логической схемы КМУУ.

4. Пример применения предложенного метода.

Пусть для ГСА Г1 построены множества ,  и , где , , , , , , , , , , , , , . Итак I = 5, R1 = 3, , M = 31, R = 5.

Выполним адресацию микрокоманд, модифицировав алгоритм [2]. При этом , …, , , …, , , …, .

Построим карту Карно, отмеченную переменными , в которой показаны выходы  ОЛЦ  и интервалы кодового пространства, соответствующие классам  (Рис. 3).

Рисунок 3. Карта Карно для выходов ОЛЦ КМУУ U2 (Г1)

В этой карте символом * обозначена ситуация, когда вершина  с адресом A(bq) не является выходом ОЛЦ . Из рис. 3 можно найти кодовые интервалы, соответствующие выходам ОЛЦ для классов : классу В1 соответствует интервал 0000*, классу В2 – интервал 001**, классу В3 – интервалы 01*** и 10000, классу В4 – интервалы 101** и 11000, классу В5 – интервал 111**. Напомним, что класс  не рассматривается, так как ОЛЦ .

Полученные интервалы определяют множества  и . Пусть для ГСА Г1 N=12, а для реализации ППЗУ с t=4. В этом случае имеем R3 = 2 и условие (10) выполняется, так как . Итак, применение КМУУ  имеет смысл и блок БПА отсутствует.

Закодируем классы  тривиальным образом: , . При этом код 00 соответствует ситуации , а код 11 может использоваться для оптимизации кодов классов. Окончательно имеем , . Кроме того, из карты Карно на рис. 3 можно определить следующие коды: , , .

Для формирования содержимого УП предлагается следующая процедура, являющаяся модификацией метода [2].

- q = 1.

- Если , то по адресу  записать . Иначе – перейти к п.6.

- Если  не является выходом ОЛЦ , то по адресу  записывается .

- Если  - выход ОЛЦ , то по адресу  записывается .

- Если  - выход ОЛЦ , где , то по адресу  записывается код .

- Если все вершины ГСА Г проанализированы, то перейти к п.7, иначе q := q +1 и перейти к п.2.

- Конец.

Применение этой процедуры не вызывает трудностей и в нашем примере этот этап не рассматривается.

Пусть переходы для классов В2, В3, В4, задаются следующей системой обобщённых формул перехода [7]:

|  | (13) |
| --- | --- |

Системе (13) соответствует фрагмент таблицы переходов КМУУ U2(Г1), имеющий 7 строк (Табл. 1).

Таблица 1 - Фрагмент таблицы переходов КМУУ U2(Г1)

|  |  |  |  |  |  |  | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1T2T3T4T5 | V1 V2 |  |  |  |  |  |
| B2 | 001** | 00 | b9 | 01000 |  | D2 | 1 |
|  |  |  | b26 | 11100 |  | D1D2D3 | 2 |
| B3 | ***** | *1 | b18 | 10001 |  | D1D5 | 3 |
|  |  |  | b20 | 10011 |  | D1D4D5 | 4 |
|  |  |  | b26 | 11100 |  | D1D2D3 | 5 |
| B4 | ***** | 1* | b27 | 11101 |  | D1D2D3D5 | 6 |
|  |  |  | b5 | 00100 |  | D3 | 7 |

Связь этой таблицы с системой (13) очевидна. Отметим что  содержимое столбца  игнорируется, что отмечено символами «*». Таблица переходов используется для формирования системы (11). Так, из табл. 1 имеем следующие фрагменты ДНФ:

Синтез логической схемы КМУУ U2(Гj) сводится к реализации системы (11) на ПМЛ и содержимого УП – на ППЗУ. Эти задачи достаточно изучены в литературе [2, 6] и есть эффективные пути их решения.

Отметим, что в КМУУ U1(Г1) блок БПК задаётся таблицей, имеющей 8 строк, а число кодирующих переменных R1 = 3. Пусть классы  закодированы следующим образом: К(В1) = 000,…, К(В5) = 100, а макроячейки имеют q = 3 терма. Тогда для реализации БПК требуется 4 макроячейки, что и определяет экономию от применения предложенного метода в случае ГСА Г1. Напомним, что число макроячеек ПМЛ в схемах БАМ КМУУ U1(Г1) и U2(Г1) совпадает.

5. Заключение

Предлагаемый метод оптимизации схемы КМУУ с преобразователем адреса ориентирован на уменьшение  числа макроячеек ПМЛ в схеме БПА. При этом число макроячеек в схеме формирования адреса и число микросхем ППЗУ в управляющей памяти не изменяется. Метод основан на использовании трёх источников кодов классов псевдоэквивалентных ОЛЦ.

Научная новизна предложенного метода заключается в использовании особенностей базиса ПЛИС, а именно большого коэффициента объединений по входу, для уменьшения аппаратурных затрат в схеме БПА. Отметим, что при выполнении условия (10) этот блок вообще отсутствует. Практическая значимость этого метода заключается в уменьшении числа микросхем при реализации схемы КМУУ, что позволяет получить схемы, обладающие меньшей стоимостью по сравнению с известными из литературы аналогами. Рассмотренные нами примеры показали, что числа макроячеек в блоке БПА уменьшается на 60-70%. При этом общее число макроячеек в схеме КМУУ U2(Г1) до 10% меньше, чем в КМУУ U1(Г1).

Для повышения эффективности метода необходимо разработать алгоритм адресации микрокоманд КМУУ, уменьшающий число ОЛЦ, адреса выходов которых должны преобразовываться. Это относится к дальнейшему направлению наших исследований, как проверка возможности использования метода для базиса «систем-на-кристалле» [5], которые имеют внутренние ресурсы для реализации, как произвольной логики, так и управляющей памяти КМУУ.

- DeMicheli G. Synthesis and Optimization of Digital Circuits. – McGraw-Hill, 1994. – 636 pp.

- Баркалов А.А. Синтез устройств управления на программируемых логических устройствах. – Донецк: ДНТУ, 2002. – 262 с.

- Электронный ресурс. Altera devices overview. http://www.altera.com/products/devices/common/dev-family_overview.html.

- Электронный ресурс. Xilinx CPLDs http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/cplds/index.htm.

- Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем с использованием микросхем программируемой логики. – СПб: БХВ. – Петербург, 2002. – 608 с.

- Соловьев В.В. Проектирование цифровых схем на основе программируемых логических  интегральных схем. – М.: Горячая линия-ТЕЛЕКОМ, 2001. – 636 с.

- Baranov S. Logic Synthesis for Control Automata. – Kluwer Academic Publishers, 1994. – 312 pp.

# Text boxes

X

Блок

Адресации

Микрокоманд

Ф

СТ

Start

Clock

Блок

Преобразователя

Адреса

Т

Управляющая Память

+1

y0

Y

R

S

ТВ

yE

Start

Fetch



V

Fetch

Start

yE

ТВ

S

R

Y

y0

+1

Управляющая Память

Т

Clock

Start

СТ

Ф

Блок

Адресации

Микрокоманд

X