Теоретические положения и указания по выполнению отдельных разделов курсовой работы

1. Анализ исходного режима сети

На основании задания на курсовую работу следует составить расчётную схему. Поскольку исследуемая трёхфазная сеть является симметричной и можно предположить, что все элементы (нагрузка, источники, обмотки трансформаторов) соединены звездой, то расчётную схему нужно представить в однолинейном исполнении, а расчёт выполнить для одной фазы относительно фазных величин. Линии электропередачи, как симметричные четырёхполюсники, представляются П-образной схемой замещения (рис.4). Здесь r0, x0 и b0 – удельные параметры линии, которые берутся из приложения 1, l - длина линии. Для автотрансформаторов учитываются только продольные сопротивления схемы замещения, которые определяются по формуле  Zтр=Rтр+j·Xтр. Сопротивления Rтр и Xтр берутся из приложения 2, они приведены к высокому напряжению (ВН). В схемах с трансформаторами имеется два уровня напряжений, поэтому расчёт цепи выполняется путём приведения всех величин к одному уровню напряжения с использованием коэффициента трансформации автотрансформатора (n=Uвн/Uнн). Сопротивления, проводимости, напряжения и токи высокой и низкой сторон, соответственно, соотносятся друг с другом следующим образом:     ZВ = n2·ZН;     YB=YH/n2;  UВ = n·UН;   IВ = IН/n.     Рекомендуется выполнять приведение к той стороне, где находится точка присоединения П, чтобы избежать дополнительных перерасчётов в п.4, связанном с расчётом ЛРП присоединения. При этом следует иметь ввиду, что продольные сопротивления автотрансформаторов приведены к высокой стороне, и их при необходимости следует приводить к низкому напряжению. Если в одном узле цепи окажется несколько зарядных емкостей линий, их можно объединить, заменив одной суммарной ёмкостью.

Расчёт полученной цепи целесообразно выполнить методом узловых потенциалов, а составленные уравнения решить матричным способом. Токи во всех ветвях вычисляются по закону Ома. При расчёте мощностей сети полученные мощности отдельных элементов на одну фазу нужно утроить. Под коэффициентами мощности и полезного действия системы понимают следующие величины: cos( - отношение активной мощности источников к их полной мощности; ( - отношение активной мощности нагрузок к активной мощности источников.

Правильность расчётов проверяется составлением балансов комплексных мощностей. При выполнении расчетов в среде MathCAD балансы выполняются с высокой точностью. Можно также расчеты проверить составлением уравнений по первому закону Кирхгофа для различных узлов.

При анализе результатов следует обратить внимание на степень нагруженности линий и трансформаторов, на потокораспределение мощностей в сети. При этом с учетом того, что провода линий стале-алюминиевые,   можно   принять   экономическую   плотность   тока   равной 1 А/мм2. Тогда номинальные токи линий численно равны их сечению.

Вопросы для самоконтроля

- Как составляется расчетная схема сети? Как Вы понимаете выражение «однолинейная схема замещения трёхфазной цепи»? В каких случаях её можно составлять?

- Как составляется баланс мощностей, какие мощности при этом учитываются?

- Каким методом, почему именно этим методом, составлена и как решена система уравнений?

- Какие другие методы расчёта сложных цепей Вы знаете? Можно ли их здесь применить?

- Назовите способы проверки правильности выполненных расчётов.

- Сопоставьте величины реактивных мощностей индуктивного и ёмкостного характера для линий сети. От чего они зависят и какие из них преобладают?

- Как определяется КПД и коэффициент мощности сети и источников?

2. Расчет экономичного режима

Экономичный режим получают путём частичной компенсации реактивной мощности нагрузок с помощью батарей статических конденсаторов, которые подключаются на низкой стороне трансформаторов нагрузок. Эти трансформаторы на схеме не показаны, поэтому подключение конденсаторов учитывается изменением параметров нагрузки. В результате компенсации по линиям будет передаваться меньшая реактивная мощность, что вызовет снижение токов в линиях, а это приведёт к уменьшению потерь в линиях, а следовательно, к повышению КПД системы и некоторому увеличению напряжения в узлах сети. Из-за повышения напряжения в узлах сети, к которым подключена нагрузка, произойдёт увеличение потребляемой нагрузкой мощности, что нежелательно. Поэтому на подстанциях нагрузок напряжение на низкой стороне с помощью устройства РПН (регулировка под напряжением на высокой стороне) трансформаторов будет отрегулировано. В математической модели это означает увеличение сопротивления нагрузок, что учитывается умножением модуля сопротивления q-ой нагрузки на некоторый корректирующий коэффициент kq, который подбирается таким образом, чтобы у нагрузки была получена прежняя мощность. Можно предложить несколько способов учета этой компенсации в расчётной схеме:

- принять коэффициент мощности каждой нагрузки равным, например, 0.95 и учесть подключение конденсаторов внутри сопротивлений нагрузок, которые в этом случае будут вычислены по формуле

Zнq = kq·|Zнqисх|·ej·arсcos(0.95);

- считать, что параллельно сопротивлению нагрузки подключена ветвь с емкостной проводимостью, которая компенсирует некоторую часть (nq<1) реактивной составляющей тока нагрузки

Yq= -j·nq·Im(Zнqисх-1).

Коэффициенты nq могут быть разными у каждой нагрузки, а могут иметь и одно значение. Сопротивление каждой нагрузки затем корректируется:

Zнq = kq·Zнqисх.

Оба эти способа реализованы в предложенных примерах. Нужно обратить внимание на то, чтобы в сети не произошло перекомпенсации, то есть чтобы реактивные мощности источников остались бы положительными.

Таким образом, в системе уравнений разд.1 нужно учесть или только изменения сопротивлений нагрузок, или изменения собственных проводимостей узлов ввиду подключения к ним дополнительных ветвей с емкостями и изменения сопротивлений нагрузок.

Изменение значений токов в линиях, напряжений в узлах, потребляемых мощностей, КПД системы следует отметить в выводах после сравнения результатов расчётов двух разделов.

Вопросы для самоконтроля

- Чем отличается режим работы сети в разд. 1 от режима в разд. 2? Какие и с какой целью внесены изменения в схеме? Как это учтено в программе, как это реализуется на практике?

- Какие преимущества дает повышение коэффициента мощности отдельных потребителей и всей региональной системы электроснабжения в целом?

- Почему повышение коэффициента мощности сети приводит к повышению КПД?

- Каким образом произведено повышение коэффициента мощности сети в Вашей работе? Как это учтено в программе?

- Где устанавливаются компенсационные батареи конденсаторов и как они подключаются (последовательно или параллельно нагрузке)?

- Каким образом осуществляется получение исходных мощностей у нагрузок? Как это выполняется на реальных установках?

- До каких значений следует повышать коэффициент мощности потребителей и зависит ли эта величина от уровня напряжения в схеме электроснабжения?

3. Определение параметров схемы замещения сети относительно точки присоединения

По отношению к новой присоединяемой ветви вся сеть относительно точки присоединения заменяется на основании теоремы об эквивалентном генераторе реальным источником (источником ЭДС Еэкв и последовательно соединенным сопротивлением Zэкв). Эквивалентная ЭДС равна напряжению холостого хода, т.е. напряжению в точке присоединения до подключения новой ветви. Если точка присоединения – один из узлов схемы, то  Еэкв  равна напряжению в этом узле, взятому из разд.2; если же точка присоединения расположена посередине линии, то  Еэкв может быть определена как среднеарифметическое значение напряжений узлов, к которым подключена эта линия.

Для определения сопротивления Zэкв (входного сопротивления всей сети относительно точки П) нужно рассчитать ток короткого замыкания (КЗ) в точке присоединения. Для этого в составленной и решенной в разд.2  системе уравнений нужно внести соответствующие изменения в матрицу проводимостей и вектор суммарных узловых токов. Суммарный ток линий, подключенных к точке КЗ, и будет являться током короткого замыкания Iкз. Далее искомое сопротивление вычисляется по закону Ома:  Zэкв = Еэкв /Iкз.

Вопросы для самоконтроля

- В чём заключается идея метода эквивалентного генератора? Какие его параметры нужно определить? Как это выполнено в Вашей работе?

- С какой целью применена теорема об эквивалентном генераторе?

- Как проверить правильность определения параметров сети относительно точки присоединения?

4. Расчет присоединяемой ветви

Прежде всего, нужно определить мощность, передаваемую по присоединяемой линии, в соответствии с заданием   Sпр = Pпр + j·Qпр.

Зная номинальное напряжение линии и передаваемую мощность, можно вычислить ориентировочное значение тока, по величине которого из таблицы приложения 1 выбрать подходящую линию и определить её первичные параметры – r0, x0, b0, g0=0. Теперь можно вычислить вторичные параметры

ZC =,       ( =.

Дальнейшие расчеты выполняются в зависимости от типа присоединения (см. задание).

Пусть необходимо рассчитать присоединение первого типа (четные варианты) (рис.2,а). Задаёмся значением (пока неизвестным) сопротивления нагрузки в конце ЛРП:    Z2пр = 3·k·[(E экв)2/Sпр]·ej·arg(Sпр) .

Тогда входное сопротивление ЛРП определится по формуле (рис.5,а)  [3]

Z1пр = ZС.

Здесь l – длина линии присоединения.

Ток, напряжение и мощность на входе ЛРП (в точке П):

I1 =,       U1 = I1·Z1пр,       S1 = 3·U1·1.

Напряжение, ток и мощность на выходе ЛРП:

U2 = U1·сhγl - I1·ZС·shγl;     I2 = I1·сhγl - (U1·shγl)/ZС;

S2 = P2 + j·Q2 = 3·U2·2.

Изменяя величину k, добиваемся того, чтобы  Р2  и  Q2  равнялись бы заданным значениям  Pпр и Qпр, соответственно. На практике изменение коэффициента k достигается с помощью устройства РПН у трансформатора нагрузки линии.

Теперь рассмотрим расчёт присоединения второго типа (нечётные варианты) (рис.2,б). Схема сети, представленной эквивалентным источником, с присоединением имеет вид рис.5,б. Расчет этой схемы выполняем, используя основные уравнения четырёхполюсника в форме Z. Исходные данные: l - длина ЛРП; ZC и ( - её вторичные параметры; Еэкв и Zэкв – параметры сети относительно точки присоединения, рассчитанные в разд.3.

ЭДС Епр ещё будет уточняться с целью получения системой от присоединения заданной мощности, поэтому запишем её следующим образом:

Епр = kk·Еэкв·e j·(.

Для первого приближения можно принять   kk=1; (=0.

Система уравнений симметричного четырехполюсника, которым является исследуемая линия с распределёнными параметрами (ЛРП):

U1 = Z11· I1 + Z12· I2(;

U2 = Z21· I1 + Z22· I2(.

Здесь:   Z11 = Z22 =;     Z12 = Z21 =.

Так как  U1 = Еэкв - Zэкв·I1   и   U2 = Епр, то получаем следующую систему уравнений:

(Z11+ Zэкв)·I1 + Z12·I2( = Еэкв;

Z21 ·I1 + Z22·I2( = Епр.

Решаем систему и находим токи   I1    и   I2(.

Напряжение в начале ЛРП   U1 = Еэкв - Zэкв·I1.

Расчетное значение мощности от присоединяемой ветви:

Sрасч = -3·U1·1.

Изменяя коэффициенты  kk и (, добиваемся совпадения значения расчетной мощности с заданной Sпр. Угол ( влияет на соотношение между мощностями Ррасч и Qрасч, а коэффициент kk изменяет величину мощности Sрасч. На практике от генератора ТЭС добиваются получения нужных мощностей регулировкой расхода пара (изменяется вращающий момент турбины, угол сдвига между осью ротора и полем статора, а следовательно, и угол () и тока возбуждения (коэффициент kk).

Вопросы для самоконтроля

- Какого вида присоединение используется в Вашей работе? Что оно собой представляет?

- Можно ли Вашу ЛРП считать линией с сосредоточенными параметрами?

- Каким образом осуществляется получение требуемой мощности у присоединения? Как это выполняется на реальных установках?

5. Расчет сети с учетом присоединенной ветви

Подключение присоединения учитывается в схеме разд. 3 путём присоединения к ней в точке П идеального источника ЭДС, равного напряжению в начале линии U1 (вместо короткого замыкания). Можно предложить следующую проверку правильности системы уравнений и её решения: если вместо U1 подставить Еэкв,  то  значения получаемых узловых напряжений будут такие же, как в разд. 2. При составлении баланса мощностей нужно учесть мощность нового присоединения или в качестве нагрузки (присоединение первого типа), или в качестве источника (присоединение второго типа). Для контроля результатов: в случае подключения новой нагрузки (присоединение первого типа) напряжения в узлах несколько снизятся, а токи в линиях и источниках увеличатся; в случае подключения нового источника (присоединение второго типа) напряжения в узлах увеличатся, а токи в линиях и источниках Е1 и Е2 снизятся.

Вопросы для самоконтроля

- Как и почему изменилось токораспределение в сети с подключением нового присоединения?

- Почему подключение нового присоединения эквивалентно подключению в т. П  источника с ЭДС, равной U1?

6. Расчет переходных процессов

При расчете переходных процессов в присоединённой ЛРП с целью упрощения делаются следующие допущения.

- Линия с распределёнными параметрами считается линией без потерь.

- Длительность пробега волны по линии существенно меньше периода принужденных колебаний (доли миллисекунд по сравнению с 20 мс), а длина линии существенно меньше длины волны (десятки километров по сравнению с 6000 км), поэтому падающая волна рассматривается с прямоугольным фронтом, то есть напряжение падающей волны постоянно, а не синусоидальное, и не зависит от времени.

- Нельзя заранее предсказать момент коммутации, то есть неизвестна фаза, а значит, и величина напряжения источника в этот момент. Поэтому переходный процесс рассчитывается для самого тяжелого случая, когда напряжение на рубильнике при его замыкании максимально (имеет амплитудное значение и в  раз превышает действующее значение напряжения) или ток через него максимален (при размыкании рубильника).

- Напоминаем, что при расчёте падающей волны в схеме замещения замыкающийся рубильник заменяется источником ЭДС, равной напряжению на разомкнутом до коммутации рубильнике, а размыкающийся рубильник – источником тока, равным току в замкнутом до коммутации рубильнике и направленном в противоположную сторону [1]. Если линия до коммутации уже находилась под напряжением, то переходный режим накладывается на имевший место до коммутации установившийся режим, то есть применяется принцип наложения.

- Расчёт отраженных волн напряжения и тока переходного процесса, возникающих с момента прихода в эту точку падающей волны, производится по схеме замещения, представленной на рис.6, при нулевых независимых начальных условиях.

Для чётных вариантов R  и  L определяются по сопротивлению нагрузки ЛРП, C – компенсирующая ёмкость. Для нечётных вариантов R и L представляют собой параметры сети относительно точки присоединения. Что касается ёмкости C, то в месте подключения присоединения (в случае высоковольтных линий это некоторая подстанция с порталами, дополнительной коммутационной аппаратурой и т.п.) можно считать, что появляется некоторая сосредоточенная (ввиду ограниченности размеров подстанции) конструктивная емкость, величина которой зависит от уровня напряжения линии. Это допущение подтверждается осциллограммами напряжений и токов переходных процессов в линиях (характер кривых – колебательный, то есть порядок дифференциального уравнения переходного режима как минимум второй).

Расчет переходного процесса в схеме рис. 6 производится ранее изученными классическим или операторным методами по выбору студента (см. примеры 1 и 2).

Вопросы для самоконтроля

- Как составлена схема замещения для расчета переходного процесса в точке присоединения новой линии?

- Как определяются параметры падающей волны?

- Какой фронт имеет падающая волна и почему?

- Какие допущения сделаны при расчете переходного процесса в ЛРП?

- Как находится изображение напряжения отражённой волны в операторном методе?

- Как по виду корней характеристического уравнения определить характер переходного процесса и его длительность?

- Какие способы составления характеристического уравнения Вы знаете? Как составлено это уравнение в Вашей работе?

7. Рекомендации по составлению выводов к курсовой работе

Выводы по работе в целом должны иллюстрировать выполнение поставленной задачи. Количество выводов может составлять 4 – 6. 2 – 3 вывода касаются разработанной математической модели и составленной программы, их достоинств и недостатков. Остальные выводы могут в обобщённой форме повторять основные, наиболее важные положения, освещённые в отдельных разделах работы.

# Footnotes

В сетях 500 кВ, а тем более 750 кВ, ввиду большой зарядной мощности линий подобная компенсация обычно не производится.

В чётных вариантах – это реактивная мощность нагрузки присоединения после повышения её коэффициента мощности.

В схемах с трансформаторами расчет присоединяемой ветви выполняется не для приведенных, а для натуральных значений величин.

Функция   arg(Sпр)   означает взятие аргумента (угла) комплексного числа Sпр.

Строго говоря, это не так. В сравнительно скоротечном переходном процессе участвует не вся сеть, а лишь близлежащие элементы. Поэтому переходные значения Rэкв и Lэкв будут отличаться от установившихся значений. Однако в первом приближении это можно не учитывать.

# Text boxes

б)

U1

U2

2

2(

1(

#### лрп

ZC,

(,

l

1

I2

I1

Еэкв

Zэкв

Z2пр

Cк

a)

ul

i3

i2

i1

C

L

R

ZC

2·uпад

Рис.6. Схема замещения для расчета переходных процессов

U1

U2

2

2(

1(

#### лрп

ZC,

(,

l

1

I2(

I1

Еэкв

Zэкв

Епр

Рис.5. Схемы замещения для расчета режима работы присоединения

j·b0·l/2

j·b0·l/2

Z= r0·l+j·x0·l

# Рис.4. Схема замещения линии