#### Активные мощности приёмников

P :=+ + (|I4 + J4|)2(Re(Z4,4)

P = 3.506(103

#### Реактивные мощности приёмников

Q :=+ + (|I4 + J4|)2(Im(Z4,4)+

+ 2(Im(I1((j(Im(Z1,2)) + 2(Im(I6((j(Im(Z6,7))

Q = –1.762i(103

4. ТРЁХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

4.1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Теория трёхфазных систем начинается с введения понятий: симметричные системы ЭДС, напряжений, токов; несимметричные системы ЭДС, напряжений, токов.

Краткий перечень названий ЭДС, напряжений, токов следующий:

- фазные ЭДС  eA, eB, eC  соответствующих фаз генератора AX, BY, CZ;

- фазные токи  IAX, IBY, ICZ ;

- фазные напряжения  UAX, UBY, UCZ ;

- линейные напряжения  UAB, UBC, UCA ;

- линейные токи  IA, IB, IC ;

- ток нейтрали (нулевого провода)  IN ;

- напряжение смещения нейтрали UN или  (между нулевыми точками генератора и приёмника).

Соответственно, различают активные, реактивные, полные мощности фаз PA, PB, PC, QA, QB, QC, SA, SB, SC, а также активную P, реактивную Q и полную S мощности трёхфазных приёмников (или генератора), причём

P = PA + PB + PC ,  Вт;      Q = QA + QB + QC ,  вар;      S =,  ВА.

Трёхфазные цепи со статической нагрузкой, то есть не содержащие электродвигателей, трансформаторов и других активных элементов рассчитываются, как правило, комплексным методом. Их расчёт обычно сопровождается построением векторных или топографических диаграмм, которые предостерегают от возможных ошибок аналитических расчётов, делают все соотношения более наглядными.

Если в трёхфазной системе имеются устройства, сопротивления фаз которых зависят от системы токов (трёхфазные трёхстержневые трансформаторы, асинхронные или синхронные электродвигатели или генераторы, или хотя бы одно из таких устройств, мощность которого соизмерима с мощностью всей трёхфазной системы), то для расчёта несимметричного режима таких трёхфазных цепей применяют специальный метод расчёта – метод симметричных составляющих, который по сути своей является разновидностью метода наложения.

4.2. РАСЧЁТ СИММЕТРИЧНЫХ ТРЁХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ

Расчёт симметричных трёхфазных цепей сводится по сути к расчёту одной фазы по однолинейной эквивалентной схеме. В двух других фазах будут такие же по величине токи и напряжения, как в первой, но сдвинуты по фазе относительно них на угол 120(.

ЗАДАЧА 4.1.  К  симметричной   трёхфазной   цепи   с    напряжением U = 380 B  подключен симметричный приёмник, фазы которого соединены в «звезду» (рис. 4.1,а), сопротивления фаз  r = 12 Ом,  х = 16 Ом.

Найти показания приборов, построить векторную диаграмму цепи.

Решение

Когда говорят о напряжении трёхфазной цепи, подразумевают линей-ное напряжение сети (по умолчанию). Если задаётся фазное напряжение, то это подчёркивается специально.

В условиях нашей задачи напряжение сети  U = 380 B,  причём по условию симметрии:  UАВ = UВС = UСА = U = 380 B.

Фазные напряжения меньше линейных в  раз:

UА = UВ = UС = U/ = 380/ = 220 B.

Предположим, что фазы генератора соединены в звезду, тогда фазные ЭДС генератора     ЕА = ЕВ = ЕС = UФ = 220 B.

В симметричной системе Y-Y узловое напряжение  UN = 0  и расчёт состояния цепи можно вести по схеме замещения для одной фазы (рис. 4.1,б).

Примем ЕА = 220 B, ток в схеме замещения

IА === 11(e –j53,13( A,

причём фазное напряжение приёмника   = ЕА – UN = ЕА = UА.

Результаты расчёта режима работы остальных фаз (В и С) запишем на основании понятия о симметричной трёхфазной системе прямого порядка следования фаз               ЕВ = = UB = ЕА(e –j120( = 220(e –j120( B;

ЕC = = UC = ЕА(e j120( = 220(e j120( B;

аналогично для токов     IВ = IА(e –j120( = 11(e –j173,13( A;

IC = IА(e j120( = 11(e j66,87( A.

Векторная диаграмма цепи приведена на рис. 4.2, для которой потенциал нулевой точки генератора, обмотки которого соединены в «звезду», ( O = 0 (рис. 4.1,б).

( A = ЕА = 220 B;    ( B = 220(e –j120( B;    ( C = 220(e j120( B;     = ( O + UN = 0;

UAO = ( A – ( O = ЕА = = ( A – = UA = 220 B;

аналогично    UB = ( B – ( O = 220(e –j120( B;  UC = ( C – ( O = 220(e j120( B;

а токи фаз ориентированы относительно своих фазных напряжений (сдвину-ты на угол  ( = arctg= arctg= 53,13().

Линейные напряжения:

UAВ = ( A - ( В = UA((e j30(=

= 380(e j30( B;

UВС = UAВ(e –j120( = 380(e –j90( B;

UСA = UAВ(e j120( = 380(e j150( B.

Напряжения и токи кату-шек  ваттметров:

UW1 = UAВ = 380(e j30( B;

IW1 = IA = 11(e –j53,13( A;

UW2 = -UВC = 380(e j90( B;

IW2 = IC = 11(e j66,87( A.

Показания приборов:

- амперметр A измеряет линейный ток IB и его показание   IB = 11 A;

- вольтметр V1 измеряет линейное напряжение UAВ = 380 B;

- вольтметр V2 измеряет фазное напряжение приёмника

UA = 220 B;

- показания ваттметров:

PW1 = Re[UW1(] = Re[UAB(] = UAВ(IA(cos(( + 30()=

= 380(11(cos(53,13(+30()= 500 Вт;

PW2 = Re[UW2(] = Re[UСВ(] = UСВ(IС (cos((  – 30()=

= 380(11(cos(53,13( – 30()= 3846 Вт.

Обращаем внимание на сумму показаний двух ваттметров:

PW1 + PW2 = U(I(cos(( + 30() + U(I(cos(( – 30() =

= U(I(cos30((cos(  – U(I(sin30((sin( + U(I(cos30((cos( + U(I(sin30((sin( =

= 2(U(I(cos30((cos( = 2(U(I((cos( =(U(I(cos( = P  – активная мощность симметричного приёмника. В нашем примере

(U(I(cos( =(380(11(cos(53,13() = 4346 = 500 + 3846 Вт.

ЗАДАЧА 4.2.    Рассчи-

тать симметричный режим со-

единения в звезду    (рис. 4.3),

если    r = 40 Ом,     х = 80 Ом,

напряжение сети   U = 380 B.

Построить   векторную   диаг-

рамму цепи.

Ответы: IС = 2,46 А;

UВ = 220 B;      UВС = 380 B;

PW1 = -56 Вт;  PW2 = 780 Вт;

PW1 + PW2 = 3(I2(r = 726 Вт.

ЗАДАЧА 4.3. Фазы при-ёмника задачи 4.2 пересоеди-нены в треугольник (рис. 4.4). Рассчитать режим работы схе-мы. Найти отношение линей-ных токов  I(  схемы рис. 4.4 к линейным токам  IY  рис. 4.3.

# Решение

При соединении приём-ника в треугольник его линей-ные напряжения равны фазным напряжениям. Примем UAВ = U = 380 B. Тогда

UAХ =  UAВ = 380 B;        UВY = 380(e –j120( B;          UСZ = 380(e j120( B.

Фазные токи рассчитаем по закону Ома:

Iax === 4,25(e j63,44( A;

Iby == Iax(e –j120( = 4,25(e –j56,56( A;

Icz == Iax(e j120( = 4,25(e j183,44( A.

Линейные токи находим по первому закону Кирхгофа:

IA = Iax – Icz =Iax(e -j30( = 7,36(e j33,44( A;

IB = Iby – Iax =Iby(e -j30( = IA (e –j120( = 7,36(e –j86,56( A;

IC = Icz – Iby =Icz(e -j30( = IA (e j120( = 7,36(e j153,44( A.

Векторную диаграмму токов и напряжений соединения в треугольник строим так, чтобы удобно было показывать соотношение между линейными и фазными токами. Для этого исходящими из одной точки построим векторы фазных напряжений треугольника (рис. 4.5,а), относительно них ориентируем фазные токи треугольника, линейные токи находим в соответствии с первым законом Кирхгофа. На основании соотношений между токами, представленными на векторной диаграмме, можно наглядно получить записанные выше соотношения для расчёта линейных токов.

Заметим, что при построении векторной диаграммы треугольника можно пользоваться и традиционным способом построения топографической диаграммы комплексных потенциалов (рис. 4.2), ориентируя фазные токи треугольника относительно линейных напряжений сети, равных фазным напряжениям треугольника, как это показано на рис. 4.5,б. Однако при таком способе построения линейных токов необходимо переносить фазные токи с обратным направлением.

На основании расчётов запишем показания амперметров:

- линейный ток  IA = 7,36 A  измеряет амперметр А1;

- фазный ток треугольника измеряет амперметр А2, его показание Icz = 4,25 A.

При   соединении   тех   же  сопротивлений   в  звезду  линейные  токи  IY = 2,46 A (задача 4.2). Таким образом, при переключении фаз приёмника со звезды на треугольник при прежнем напряжении сети линейный ток увеличивается в   == 3 раза.

Показания ваттметров в схеме рис. 4.4:

PW1 = Re[UAС (] = Re[-380(e j120((7,36(e –j33,44(] = -168 Вт;

PW2 = Re[UВС (] = Re[380(e -j120((7,36(e j86,56(]= 2334 Вт.

Сумма показаний двух ваттметров  PW1 + PW2 = 2167 Вт  по-прежнему равна активной мощности трёхфазного приёмника

P = 3(IФ(rФ = 3(4,252(40 = 2167 Вт.

ЗАДАЧА 4.4. Найти показания приборов в схеме рис. 4.6,а, если

r = 76 Ом, x = 44 Ом, U = 380 B.

Решение

Представим схему замещения рассматриваемой симметричной трёх-фазной цепи для основной фазы (А) (рис. 4.6,б) и определим её параметры:

- фазное напряжение источника питания     UA === 220 B,

- сопротивление фазы эквивалентной треугольнику звезды    rY == Ом.

Дальнейший расчёт выполним в комплексной форме, приняв UA=220 B:

- фазный ток 1-го приёмника, соединенного в звезду     I1A === -j5 A;

- линейный ток треугольника       I2A ==== 5 A.

Схема замещения рис. 4.6,б не позволяет рассчитать фазный ток симметричного треугольника, который меньше линейного в  раз и не совпадает с ним по фазе (см. решение задачи 4.3):

Iab =(e j30( =(e j30( = 5(e j30( A;

Ibc = Iab(e -j120( = 5(e –j90( A;

Ica = Iab(e j120( = 5(e j150( A.

Линейный ток генератора

IA = I1A + I2A = -j5 + 5 = 10(e -j30( A,

ток токовой катушки ваттметра      IW = IB = IA(e -j120( = 10(e –j150( A.

Напряжение катушки напряжения ваттметра

UW = UAC =UA(e –j30( = 380(e –j30( B.

Показание ваттметра

PW = Re[UW (] = Re[380(e –j30((10(e j150(] = -1900 Вт.

Показания амперметров:

A1 (  I1A = 5 A,      A2 (  I2A = 5 A,      A3 (  ICA = 5 A.

Заметим, что для схемы рис. 4.6,а можно построить и другую схему замещения (рис. 4.7), в которой соединение в звезду 1-го приёмника заменено эквивалентным соединением в треугольник, причём

Z( = 3(ZY = 3(j44 = j132 Ом.

Режим работы каждого из параллельно включенных треугольников рассчитывается отдельно: при фазном напряжении     UA = 220 B, (см. выше)

линейное напряжение    UAB = UAe j30( = 380(e j30( B.

Токи     Iab === 5(e j30( A,

I2A = Iabe -j30(  = 5 A,      Iax ===(e –j60( A,

I1A = Iaxe -j30( = 5(e –j90( = -j5 A

и т.д. по тексту, приведенному выше.

ЗАДАЧА 4.5. К источнику с линейным напряжением     U = 660 B (рис.4.8,а) через реакторы с сопротивлением    x0 = 25 Ом    подключены: электродвигатель, каждая фаза которого имеет сопротивление   r = x = 50 Ом  при соединении звездой; трёхфазный масляный конденсатор, используемый для повышения коэффициента мощности установки, фазы которого соединены в треугольник и имеют сопротивление xC = 300 Ом.

Определить напряжение на зажимах двигателя и его мощность. Найти потерю напряжения.

Решение

Расчёт трёхфазной системы выполним по схеме замещения для одной фазы (рис. 4.8б).

Фазное напряжение генератора   UA === 380 В.

Сопротивление эквивалентной симметричному треугольнику звезды

xY === 100 Ом.

Примем  UA = UA = 380 В, тогда

IA ====

= 3,687(e –j14,04( A,

фазное напряжение двигателя

UA1 = IA(= 3,687(e –j14,04((100 = 368,7(e –j14,04( B.

Линейное напряжение на зажимах двигателя (рис. 4.8,а)

UA1B1 =(UA1 =(368,7 = 638,6 B.

Потеря напряжения  (U = UAB – UA1B1 = 660 – 638,6 = 21,4 B,  что в процентном выражении от напряжения сети составляет

(U% =(100 =(100 = 3,24%.

Заметим, что в соответствии с Правилами технической эксплуатации установок потребителей (ПТЭ) потеря напряжения не должна превышать 5%. Таким образом, схема с реакторами, применяемыми для ограничения токов короткого замыкания на зажимах потребителей, удовлетворяет ПТЭ по допустимой потере напряжения.

Ток двигателя    I1A === 5,215(e –j59,04( A.

Активная мощность двигателя

Р =(UA1B1(I1А(соs((1) = 3( I1А2( r = 3(5,2152(50 = 4079 Вт.

ЗАДАЧА 4.6. Напряжение симметричной трёхфазной сети U = 380 B (рис. 4.9).  Параметры приведенной схемы     Z1 = 1,5 Ом,     Z2 = 1 + j2 Ом,   Z3 = -j6 Ом,   Z4 = 21 + j12 Ом.  Определить линейные и фазные токи приёмников. Найти линейные и фазные напряжения каждого приёмника.

Ответы:   I3А = 32,4 A;   I4са = 11,23 A;   I2А = 19,45 A;   I1А = 25,93 A;

Uф3 = 194,5 В;   Uа1b1 = 337 В;     Uа2b2 = Uф4 = 272 В.

ЗАДАЧА 4.7. На шины подстанции предприятия электрическая энергия подаётся от двух трёхфазных источников питания, расположенных в разных географических точках, через линии электропередачи ЛЭП1 и ЛЭП2 (рис. 4.10).

Напряжения на входе линий одинаковы, равны 6,3 кВ, сфазированы в режиме холостого хода (имеют одинаковые начальные фазы соответствующих друг другу фаз цепи).

Активные и индуктивные сопротивления фаз первой и второй линий   r1 = 0,5 Ом,   х1 = 0,3 Ом,

r2 = 0,4 Ом,   х2 = 0,6 Ом.

Номинальное напряжение на шинах подстанции UН = 6 кВ, установленная мощность работающих двигателей РН = 4000 кВт при  cos( Н = 0,8 (( Н > 0), реактивная мощность статических конденсаторов  QН = 2500 квар.

Определить напряжение на шинах подстанции, токи линий, активные, реактивные и полные мощности источников питания.

Решение

Построим  схему  замещения  трёхфазной  системы  для  одной  фазы (рис. 4.11). Фазные ЭДС рассчитаем по заданным линейным напряжениям в начале линий электропередачи   U1 = U2:     Е1 = Е2 === 3638 В.

Так как эти напряжения при параллельной работе линий сфазированы, то начальные фазы у них одинаковы для соответствующих фаз. Примем

(е1 = (е2 = 0,    тогда комплексы ЭДС   Е1 = Е2 = Е1 = 3638 В.

Комплексные сопротивления ЛЭП на фазу

Z1 = r1 + jx1 = 0,5 + j0,3 Ом,   Z2 = r2 + jx2 = 0,4 + j0,6 Ом.

Параметры присоединений рассчитаем по номинальным данным.

Для присоединения 3 получаем РН =(UН (IН (cos( Н, откуда

IН === 481 A;

полное сопротивление фазы при соединении нагрузки в звезду

Z3 === 7,2 Ом;

активное сопротивление фазы нагрузки  r3 = Z3(cos(Н = 7,2(0,8 = 5,76 Ом;

индуктивное сопротивление   х3 =Z3(sin(Н =Z3(= 7,2(0,6 = 4,32 Ом;

комплексное сопротивление     Z3 = r3 + jx3 = 5,76 + j4,32 = 7,2(e j36,87( Ом.

Для батареи кон-денсаторов

QН = 3(i4Н (x4 =

=(UН (I4Н,

откуда

i4Н  == 240,6 A;

х4 ===

= 14,4 Ом;

Z4 = -jx4 = -j14,4 Ом.

Расчёт схемы рис. 4.11 выполним методом узлового напряжения.

U12 ==

= 3638(=

= 3530 – j72,8 = 3531(e -j1,18( B;

I1 === 223,1 + j11,77 = 223,4(e j3,02( A;

I2 === 166,8 – j65,5 = 180,3(e –j22,23( A;

I3 === 386,2 – j302,2 = 490,4(e –j38,05( A;

I4 === 5 + j245 = 245,1(e j88,1( A.

Линейное напряжение на шинах подстанции

U12л =U12 =(3531 = 6115 B = 6,115 кВ.

Токи линий     I1 = 223,4 A;   I2 = 180,3 A.

Комплексные мощности источников питания (на входе ЛЭП)

S1 = 3(E1(= 3(3638((223,1 – j11,78)(10-3 = 2435 – j128,5 кBA,

S2 = 3(E2(= 3(3638((166,8 + j65,5)(10-3 = 1685 + j747,5 кBA,

откуда     P1 = 2435 кВт,    Q1 = -128,5 квар,       S1 = 2438 кBA;

P2 = 1685 кВт,    Q2 = 747,5 квар,        S2 = 1843 кBA.

ЗАДАЧА 4.8. От Старобешевской ГРЭС в Донецк (60 км) необходимо

передать мощность 3000 кВт при линейном напряжении у потребителя 35кВ

и  cos( = 0,8, но так, чтобы потери мощности в линии не превышали 5% от полезной.

Требуется рассчитать и сравнить затраты (например, меди) на сооружение однофазной 2-проводной и 3-фазной трёхпроводной ЛЭП.

Решение

А. Однофазная линия передачи (рис. 4.12,а)

Дано: провода медные,  ( = 5,7·107 См/м,

l = 2(60 км,   ( = 8,9 г/см3,   UНГ = 35 кВ,

РНГ = 3000 кВт, cos( = 0,8, (РЛ = 5%РНГ = 150 кВт.

Требуется рассчитать вес меди, необходимой для проводов линии  Gмеди - ?

Задача решается по следующему алгоритму:

I === 107 A;

Rпров === 13,1 Ом;

Sпров === 161·10 -6 м = 161 мм2;

Gмеди = ( ·l·Sпров = 8900·120·103·161·10 -6 = 172000 кг = 172 т.

Б. Трёхфазная линия передачи (рис. 4.12,б)

Так как нагрузка симметричная, выполним пересчёт на одну фазу:

Pф = РНГ/3 = 1000 кВт,   (РЛ = 50 кВт,   Uф = UЛ/= 35/= 20,21 кВ.

Далее расчёт ведём аналогично:

Iф = 61,9 A  (  Rпров = 13,1 Ом ( Sпров = = 80,4·10 -6 м = 80,4 мм2;

Gмеди= 8900·60·103·80,4·10 -6 =129000 кг =129 т.

Заключение: по затратам меди на изготовление линии передачи 3-фазная ЛЭП экономичнее - G3ф = 0,75G1ф. Без доказательства – на 4-проводную линию уйдёт 87,5%G1ф. И ещё: «звезда» по затратам меди втрое выгоднее «треугольника», но это уже из-за того, что при звезде придётся работать на более высоком напряжении.

ЗАДАЧА 4.9. Дано: двигатель типа

АК-52/4,   n = 1375 об/мин,   50 Гц.

Рном = 4,5 кВт,   Uном = 220 В,

Iном = 17,8 А,   cos( = 0,83,   КПД  ( = 0,8.

Требуется определить сопротивления обмоток двигателя RФ, ХФ, ZФ.

Пояснения и решение

Прежде всего, следует помнить, что в паспорте электродвигателя указываются линейные величины напряжения  UЛ = Uном  и тока IЛ = Iном. Двигатель имеет три одинаковые фазные обмотки, сопротивления которых и требуется определить. Напомним ещё, что двигатели малой мощности выпускаются так, что их обмотки не соединены ни в звезду, ни в треуголь-ник. На клеммном щитке выведены 6 зажимов: начала обмоток А, В, С и концы Х, Y, Z. Чтобы получить указанную мощность двигателя, его обмотки можно соединить в звезду при напряжении 380 В (рис. 4.13,а) или в треуголь-ник, если в сети 220 В (рис. 4.13,б). Так что по условиям задачи можно заключить, что в нашем случае обмотки двигателя соединены в треугольник.

Что касается указанной мощности Рном, то надо сказать, что это – так называемая отпускная мощность, то есть мощность на валу у нагрузки-потребителя или мощность с учётом ещё и механического КПД двигателя.

В самом деле:   Р =(UЛ (IЛ(cos( =(220(17,8(0,83 = 5629 Вт;

Рном = Р(( = 5629(0,8 = 4504 Вт.

Поэтому в паспортных данных указывается либо (, либо Iном.

Параметры обмоток двигателя RФ, ХФ, ZФ определяют через расчётные электрические мощности. При соединении обмоток в треугольник:

UФ = UЛ = 220 В,   IФ = IЛ/ = 10,28 А,   РФ = Р/3 = 5629/3 = 1876 Вт.

Тогда сопротивления обмоток:

ZФ === 21,4 Ом;

RФ === 17,76 Ом;

ХФ === 11,95 Ом.

ЗАДАЧА 4.10. Симметричная нагрузка подключена к сети с напряжением 380 B (рис. 4.14). Амперметр показывает 2,2 А. Определить показание ваттметра, если:

а) ZНГ = RНГ;    б) ZНГ = +jХНГ;    в) ZНГ = -jХНГ.

Ответы: а) 0;   б) –724 Вт;   в) 724 Вт.

ЗАДАЧА 4.11. Симметричная нагрузка ZНГ = 10(e j45(  Ом подключена к симметричному генератору (рис. 4.15). Определить показание ваттметра, если амперметр показывает 17,3 А.

Ответ: -122,5 Вт.

ЗАДАЧА 4.13. Для определения параметров симметричной трёхфазной нагрузки можно воспользоваться схемой Арона (схема включения двух однофазных ваттметров для измерения активной мощности трёхфазной трёхпроводной цепи) (рис. 4.16).

При UЛ = 220 В показания ваттметров – РW1 = 2128 Вт,    РW2 = 570 Вт.   Определить комплекс сопротивления нагрузки  ZНГ.

Ответ: ZНГ = 9 – j9 Ом.

4.3. НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ТРЁХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

ЗАДАЧА 4.14. Определить токи в четырёхпроводной цепи (рис. 4.17,а) и напряжения на фазах несимметричного приёмника, включенного в симметричную трёхфазную сеть с напряжением U = 380 B, если

r = (L == 44 Ом.

Найти активную и реактивную мощности несимметричного приёмника, построить векторную диаграмму.

Решение

По умолчанию считаем, что фазы симметричного генератора соединены в звезду с выведенной нулевой точкой О (на рис. 4.17,а показано штриховыми линиями). Так как сопротивление нулевого провода   ZN = 0,  то потенциалы  ( 0 = ( 01 = 0  и  UN = ( 0 - ( 01 = 0.

В этом случае фазные напряжения несимметричного приёмника равны фазным ЭДС симметричного генератора     UA = EA – UN  = EA,     аналогично UB = EB,   UС = EС.

Фазная ЭДС    E === 220 В.

Приняв EA = 220 В, получим  ЕB = 220(e -j120( B,  ЕС = 220(e j120( B.

По закону Ома токи

IA === 5 А;     IВ === 5(e –j210( А;

IС === 5(e j210( А,  а по первому закону Кирхгофа

IN = IA + IВ + IС = 5((1 + e –j210( + e j210() = 5((1 -) = -3,64 A.

Векторная диаграмма цепи приведена на рис. 4.17,б.

Активная мощность приёмника

Р = РА + РВ + РС == IA2(r = 52(44 = 1100 Вт.

Реактивная мощность также определяется как алгебраическая сумма мощностей трёх фаз приёмника

Q = QА + QВ + QС == IB2((L - IC2( = 52(44 - 52(44 = 0.

ЗАДАЧА 4.15. Решить задачу 4.14 при разомкнутом нулевом проводе.

Решение

Приведём расчётную схему установки (рис. 4.18,а).

Рассчитаем узловое напряжение (напряжение смещения нейтрали)

UN == 220((1 + e –j210( + e j210() = -160 B.

Фазные напряжения приёмника

UA = EA – UN  = 220 + 160 = 380 B,                       UA = 380 B;

UB = EB – UN  = 220(e –j120( + 160 = 50 – j190 B,    UB = 196,5 B;

UC = EC – UN  = 220(e j120( + 160 = 50 + j190 B,     UC = 196,5 B.

Фазные токи приёмника равны линейным

IA === 8,64 A,                                          IA = 8,64 A;

IB === -4,32 – j1,14 A,                   IB = 4,47 A;

IC === -4,32 + j1,14 A,                  IC = 4,47 A.

Проверка осуществляется по I закону Кирхгофа:  IA + IВ + IС = 0, то есть выполняется.

Активная мощность приёмника

Р == IA2(r = 8,642(44 = 3285 Вт.

Реактивная мощность

Q == IB2((L - IC2( = 4,472(44 – 4,472(44 = 0.

ЗАДАЧА 4.16. Рассчитать токи несимметричного треугольника (рис. 4.19,а), построить векторную диаграмму, если

U = 380 В,     r = xC = 100 Ом,    xL = 100 Ом.

Найти показания ваттметров, сравнить их с активной мощностью несимметричного трёхфазного приёмника.

Решение

При подключении треугольника сопротивлений к трёхфазному генератору линейные напряжения генератора равны  фазным напряжениям нагрузки. Примем  UAB = 380 B = UAX,  тогда

UBY = UBC = 380(e -j120( B,     UCZ = UСA = 380(e j120( B.

По закону Ома находим фазные токи треугольника

Iax === 3,8 А;    Iby === 1,9(e –j210( А;

Icz === 3,8(e j210( А.

Линейные токи находим по I закону Кирхгофа

IA = Iax – Icz = 3,8 – 3,8(e j210( = 3,8 + 3,3 + j1,9 = 7,1 + j1,9 = 7,35(e j15( А;

IВ = Iby – Iax = -2,3 + j1,34 – 3,8 = -6,13 + j1,34 = -6,28(e –j12,33( А;

IС = Icz – Iby = -3,3 – j1,9 + 2,33 – j1,34 = -0,97 – j3,24 = -3,38(e j73,33( А.

Векторная  диаграмма  треугольника  сопротивлений  приведена  на рис. 4.19,б.

Показания ваттметров

PW1 = Re[UAB( ] = Re[380((7,1 – j1,9)] = 2698 Вт,

PW2 = Re[UСB( ] = Re[-380(e –j120(((-3,38(e -j73,33()] = -1250 Вт.

Активная мощность несимметричного приёмника

Р = РАХ + РВY + РСZ = Iах2(r = 3,82(100 = 1444 Вт.

Сумма показаний двух ваттметров схемы рис. 4.19,а

PW1 + PW2 = 2698 – 1250 = 1448 Вт = Р.

Таким образом, приведенная схема включения двух ваттметров есть схема измерения активной мощности в трёхфазной трёхпроводной цепи, а отличие в четвёртом знаке результатов есть следствие округления чисел.

ЗАДАЧА 4.17. Схема задачи 4.16 питается от симметричного источни-ка, фазы которого соединены в треугольник. Считая источник питания идеаль-ным (рис. 4.20,а), фазную ЭДС ЕАХ = 380 B, найти фазные токи генератора.

Решение

Так как внутренние сопротивления фаз трёхфазного источника питания равны нулю, то при любых токах нагрузки линейные напряжения

UAВ = ЕАХ = 380 B,  UВС = ЕВY = 380(e –j120( B,   UСА = ЕСZ = 380(e j120( B;

что совпадает с линейными напряжениями схемы задачи 4.16, на основании расчётов которой линейные токи

IA = 7,1 + j1,9 А;       IВ = -6,13 + j1,34 А;      IС = -0,97 – j3,24 А.

Для расчёта фазных токов генератора составим систему уравнений Кирхгофа. По первому закону Кирхгофа для узлов

А) iАВ – iСА = iА;      В) iВС – iАВ = iВ.

Уравнение по второму закону Кирхгофа для контура, состоящего из фаз генератора, запишем, исходя из того, что внутреннее сопротивление фазы генератора Z любое, но для всех фаз одинаковое – симметричный генератор. Получим     iАВ(Z + iВС(Z + iСА(Z = ЕАХ + ЕBY + ЕCZ.

У симметричного генератора  ЕАХ + ЕBY + ЕCZ ( 0, поэтому

Z((iАВ + iВС + iСА) ( 0 при любом внутреннем сопротивлении Z.

Таким образом, для расчёта фазных токов источника питания необходимо решить систему уравнений

iАВ – iСА = iА;

iВС – iАВ = iВ;

iАВ + iВС + iСА = 0;

откуда с учётом  iА + iВ + iС = 0 получаем:

iАВ =;     iВС =;     iСА =.

Для рассматриваемого примера получаем:

iАВ == 4,41 + j0,19 А,              iАВ = 4,41 А;

iВС == -1,71 + j1,53 А,     iВС = 2,3 А;

iСА == -2,69 – j1,71 А,          iСА = 3,19 А.

Отметим, что фазные токи источника питания отличаются от фазных токов нагрузки, для которой на основании задачи 4.16 получено:

Iax = 3,8 А;     Iby = 2,7 А;     Icz = 3,8 А.

Векторная диаграмма токов источника питания приведена на рис.4.20,б.

ЗАДАЧА 4.18. Для питания осветительной нагрузки в опасных средах (угольная пыль и метан шахт, мукомольная пыль мельниц, цехи, обрабатывающие дерево, лакокрасочные производства и т.п.) применяется система треугольник-треугольник (рис. 4.21).

Генератор симметричный, его фазные ЭДС   ЕАХ = EВY = EСZ = 127 B, внутреннее сопротивление фазы x = 9 Ом. Нагрузка неравномерная, причём r1 = 20 Ом, r2 = 30 Ом, r3 = 50 Ом. Рассчитать состояние цепи.

Решение

Преобразуем активный трёх-полюсник в эквивалентную звезду (рис. 4.22):

ЕА = EВ = EС === 73,3 B,

xY === 3 Ом.

Так же поступим и с нагрузкой. Сопротивления эквивалентной звезды

rA === 10 Ом;

rВ === 6 Ом;    rС === 15 Ом.

Примем ЕА = 73,3 B, тогда  ЕВ = 73,3(e –j120( B, ЕС = 73,3(e j120( B.

Узловое напряжение

UN ===

= -17,05(e j61,99( = -8 – j15,05 B.

Линейные токи

IА === 7,87 – j0,857 A;

IB === -7,047 – j4,545 A;

IC === -0,829 + j5,397 A.

Линейное напряжение на нагрузке

UAB = IА(rA – IB(rB = (7,87 – j0,857)(10 – (-7,047 – j4,545)(6 =

= 121 + j18,7 = 122,4(e j8,79( B.

Фазные токи осветительной нагрузки (рис. 4.21)

Iab === 6,05 + j0,935 = 6,122(e j8,79( A;

Ica = Iab – IА = 6,05 + j0,935 – 7,87 + j0,857 = -1,82 + j1,792 = 2,554(e j135,44( A;

Ibc = Iab + IB = 6,05 + j0,935 – 7,047 – j4,545 = -0,997 – j3,61 = 3,745(e -j105,44( A.

Линейные напряжения

UBC = Ibc (r2 = 112,4 B,    UCA = Ica (r3 = 127,7 B.

Активная мощность осветительной нагрузки и генератора

P = PАB + PBC + PCA = Iab2(r1 + Ibc2(r2 + Ica2(r3 =

= 6,1222(10 + 3,7452(30 + 2,5542(50 = 1122 Вт = 1,122 кВт.

Фазные токи источника питания (см. задачу 4.17)

iАХ == 4,972 + j1,229 = 5,122(e j13,88( A;

iВY == -2,073 – j3,314 = -3,91(e j57,97( A;

iСZ == -2,9 + j2,085 = -3,572(e -j35,71( A.

Реактивная мощность генератора (и всей цепи)

Q = QАX + QBY + QCZ = IАX2(x + IBY2(x + ICZ2(x =

= 9((5,1222 + 3,912 + 3,5722) = 488,5 вар = 0,4885 квар.

Полная мощность источника питания

S === 1,224 кВA.

Коэффициент мощности источника питания   cos( === 0,917.

ЗАДАЧА 4.19. Трёхфазная цепь (рис. 4.23) подключена к симметрич-ному генератору с напряжением U = 660 B. Параметры цепи

r = (L == 10 Ом, r1 = (L1= 5 Ом.

Рассчитать линейные и фазные токи всех участков цепи.

# Решение

Упростим схему, используя метод эквивалентных преобразований.

Сначала несимметричную звезду без нулевого провода заменим эквивалентным треугольником сопротивлений:

Zab1 = j(L + r += j10 + 10 += j10 Ом,

Zbc1 = r – j+= 10 – j10 + = -j10 Ом,

Zca1 = j(L – j+= j10 – j10 + = j10 Ом.

Теперь два треугольника сопротивлений оказываются включенными параллельно (рис. 4.24,а).

Эти два треугольника можно заменить одним с сопротивлениями фаз

Zab === (,   следовательно,   в этом параллельном контуре без потерь наблюдается резонанс токов и входное сопротивление этого контура бесконечно большое (разрыв цепи по отношению к остальной схеме);

Zbс === 10 – j10 Ом;

Zса === 5 Ом.

В результате получаем схему замещения нагрузки, подключенной на зажимы  a-b-с, представленную на рис. 4.24,б.

Представим, что обмотки симметричного трёхфазного источника ЭДС соединены в звезду с ЭДС   Е === 380 В = ЕА.

Получаем преобразованную схему рис. 4.25. Для этой схемы

UN ===

= 200 + j225 B.

Линейные токи генератора

IА === 18 – j22,5 A;

IB === -39 – j55,5 A;

IC === 21 + j78 A.

Линейные напряжения на зажимах приёмников на основании схемы рис. 4.25:

Uab = IА(Zca – IB(Zbc = (18 – j22,5)(5 – (-39 – j55,5)((10 – j10) = 1035 + j52,5 B;

Ubc = IB(Zbc = (-39 – j55,5)((10 – j10) = -945 – j165 B;

Uca = -IA(Zca = -(18 – j22,5)(5 = -90 + j112,5 B.

Возвращаемся к исходной схеме рис. 4.23 и находим фазные токи треугольника            Iab === -5,25 + j103,5 A;

Ibc === -55,5 + j39 A;

Ica === -9 + j11,25 A.

Линейные токи треугольника      Ia = Iab – Ica = 3,75 + j92,25 A;

Ib = Ibc – Iab = -50,25 – j64,5 A;

Ic = Ica – Ibc = 46,5 – j27,75 A.

Токи приёмника, соединённого в звезду, рассчитаем по I закону Кирхгофа:                                                 Ia1 = IA – Ia = 14,25 – j114,75 A;

Ib1 = IB – Ib = 11,25 + j9 A;

Ic1 = IC – Ic = -56,5 + j105,75 A.

ЗАДАЧА 4.20. В схеме рис. 4.26,а определить токи во всех ветвях, если показания вольтметров: U1 = 220 В,  U2 =127 В,  U3 =191,3 В, а   Z1 = 3 + j4 Ом,  R = 20 Ом,   xL = 30 Ом,   xM = 25 Ом,   xC = 40 Ом.     Рассчитать показания ваттметров и сравнить их с тепловыми потерями в треугольнике нагрузки.

Решение

Дано:  U1 := 220    U2 := 127   U3 := 191,3      ORIGIN := 1   j :=

Z1 := 3 + j4     R := 20    xL := 30    xM := 25   xC := 40

Используя теорему косинусов, с помощью качественно построенной векторной диаграммы линейных напряжений (рис 4.26,б) определим их комплексы, совместив с вещественной осью  UAB:

( := acos           = 60.008

UAB := U1        UBC := U2(e j((( - ()         UCA := – UAB – UBC

Проверка:  |UCA| = 191.3

Припишем систему линейных напряжений двум ЭДС (рис. 4.26,а)  EAB = UAB  и  ECB = -UBC, а расчёт токов в этой схеме произведём методом контурных токов. Определим собственные и взаимные комплексные сопротивления контуров

Z11 := 2(Z1 + R + j(xL      Z22 := 2(Z1 + R + j(xL   Z33 := 2(Z1 – j(xC

Z12 := – Z1 – j(xM     Z13 := Z1     Z23 := Z13

Матрицы контурных сопротивлений, ЭДС и токов

Zk :=   Ek :=    Ik := Zk -1(Ek      Ik =

Токи в ветвях    IA := Ik1 + Ik3     IB := Ik2 – Ik1     IC := – Ik2 – Ik3

Iab := Ik1            Ibc := Ik2            Icz := – Ik3

Показания ваттметров

Uab := UAB + Z1((IB – IA)      Ucb := – UBC + Z1((IB – IC)

P1 := Re(Uab()      P2 := Re(Ucb()

Тепловые потери в треугольнике    Pt := R((|Iab|2 + |Ibc|2)

Ответы    IA = 6.929 – 2.749i        Iab = 3.276 – 5.589i

IB = -2.925 + 2.965i       Ibc = 0.351 – 2.624i

IC = -4.004 – 0.216i       Ica = -3.653 – 2.84i

P1 = 1.222(103      P2 = -242.909     P1 + P2 = 979.437      Pt = 979.437

Сумма показаний ваттметров равна тепловым потерям в треугольнике нагрузки. Таким образом, ваттметры, включенные по представленной схеме, измеряют активную мощность нагрузки.

4.4. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ НЕСИММЕТРИИ В ТРЁХФАЗНЫХ ЦЕПЯХ

Рассматриваются простейшие трёх- и четырёхпроводные цепи генератор-приёмник с соединением фаз приёмника и генератора в звезду и треугольник. К особым случаям несимметрии относят обрывы проводов и фаз, короткие замыкания фаз, если исходная схема работает  в симметричном режиме. В этом случае цепь перестаёт быть симметричной, однако имеет место ряд особенностей, облегчающих расчёт.

ЗАДАЧА 4.21. Для симметричной трёхфазной системы «звезда-звезда без нулевого повода» (рис. 4.27,а) рассчитать режимы работы следующих случаев:        - симметричный режим;

- обрыв линейного провода А;

- короткое замыкание фазы А.

Параметры схемы: U = 380 В, r = x = 20 Ом.

Решение

На рис. 4.27,б приведена векторная диаграмма симметричного режима системы Y-Y. При этом напряжение между нулевыми точками симметричной системы  UN = 0.

Фазные ЭДС генератора и фазные напряжения приёмника

EA = UA === 220 B;   EB = UB = 220(e –j120( B;    EC = UC = 220(e j120( B;

а также токи  IA === 7,78(e –j45( А;

IВ = IA(e –j120( = 7,78(e –j165( А;     IС = IA(e j120( = 7,78(e j75( А

образуют симметричные системы векторов.

При обрыве линейного провода А последовательно с сопротивлением этой фазы   Z = r + jx = 20 + j20 Ом    можно считать включенным дополнительное сопротивление обрыва  Zобр = (, при этом сопротивление ветви  А  становится равным  ZА = Zобр + Z = (.  Узловое напряжение (его называют напряжением смещения нейтрали)

UN === -= -= -110 B.

При подсчёте  учтено, что при обрыве провода А проводимость == 0, отношение == 0, и в симметричной системе

EA + EB + EC ( 0,    откуда   EB + EC = -EA.

Напряжение на сопротивлении  ZА        UA = EA – UN  = 1,5(EA  = 330 B

является напряжением между точками обрыва провода А, а ток оборванного провода   IA === 0.

Напряжения и токи неповреждённых фаз

UB = EB – UN  = 220(e –j120( +110  = -j190 B;        IB === 6,72(e –j135( A;

UC = EC – UN  = 220(e j120( +110  = j190 B;          IC === 6,72(e j45( A.

Заметим, что при обрыве линейного провода трёхфазная цепь превращается в однофазную, поэтому токи неповреждённых фаз можно найти и более простым способом:     IB = -IC ==.

Векторная диаграмма рассматриваемой системы Y-Y без нулевого провода при обрыве линейного провода А приведена на рис. 4.28,а.

Сравнивая напряжения на фазах неповреждённых фаз при обрыве провода А  (UB = UC = 190 В)  и при работе в симметричном режиме, когда все напряжения  UA = UB = UC = 220 В,  отмечаем уменьшение напряжения на 13,7%, что недопустимо для питания осветительной нагрузки.

Расчёт схемы при коротком замыкании фазы А осуществляется по общему правилу расчёта разветвлённой цепи с выполнением предельного перехода при  ZA ( 0:

UN === EA.

Напряжения и токи неповреждённых фаз

UB = EB – UN  = EB – EA = -UAB = -380(e j30( = 380(e –j150( B;

IB === 13,44(e –j195( A;

UC = EC – UN  = EC – EA = UCB = 380(e j150( B;

IC === 13,44(e j105( A.

Ток короткозамкнутой фазы

IA ==== -(IB + IC) = -IC (e j30( = -23,3(e j135( = 23,3(e –j45( A.

выражение для  IA  получено из условия, что для трёхпроводной системы  IA + IB + IC = 0.

Векторная диаграмма цепи при коротком замыкании фазы А приведена на рис. 4.28,б.

ЗАДАЧА 4.22. Для симметричной системы «звезда-звезда с нулевым проводом» (ZN  = 0) (рис. 4.29,а) выполнить расчёты для трёх случаев:

- симметричный режим;

- обрыв линейного провода В;

- короткое замыкание фазы В,     если: U = 220 В,   Z = r = 20 Ом.

Решение

На рис. 4.29,б приведена векторная диаграмма для симметричного режима работы схемы, в которой   UN = 0   из-за нулевого значения сопротивления  ZN .

При этом фазные напряжения генератора и нагрузки одинаковы и в  раз меньше линейных напряжений:    UФ  = E === 127 B.

Примем EA= UФ  = 127 B, тогда EB= 127(e -j120( B,  EС= 127(e j120( B;

IA === 6,35 А;  IВ = IA(e –j120( = 6,35(e –j120( А;   IС = IA(e j120( = 6,35(e j120( А.

При обрыве линейного провода B можно считать, что последовательно с сопротивлением Z в фазу B подключилось сопротивление обрыва Zобр = ( и

полное сопротивление ветви стало ZВ = Z + Zобр = (.

По II закону Кирхгофа для контуров «ветвь – нулевой провод» получаем при обрыве провода B:

IA ==== 6,35 А  –  то же значение, что и при симметричном режиме,

IВ ==== 0;

IС ==== 6,35(e j120( А  –  то же значение, что и при симметричном режиме.

Ток нулевого провода

IN = IA + IВ + IС = 6,35 + 0 + 6,35(e j120( = -6,35(e -j120( = 6,35(e j60( А.

Заметим, что   IN = -IВ сим.  По этому поводу говорят, что нулевой провод воспринимает на себя ток оборванной фазы. Векторная диаграмма цепи при обрыве провода B приведена на рис. 4.30.

При коротком замыкании фазы B в четырёхпроводной системе ток короткозамкнутого контура  EB - ZB - ZN  неограниченно возрастает. Такой режим называется аварийным. Для защиты от такого аварийного режима в линейный провод B (и в остальные линейные провода) включаются плавкие предохранители, отключающие аварийную фазу (перегорают), после чего схема переходит в режим работы с оборванной фазой B (рис. 4.29).

ЗАДАЧА 4.23. Рассчитать режим работы симметричного треугольника (рис. 4.31,а) при  U = 660 В,  xC = 100 Ом  для четырёх случаев:

- симметричный режим;

- обрыв линейного провода С;

- обрыв фазы СZ;

- короткое замыкание фазы СZ.

Решение

Примем  UAB = U = 660 B.

При соединении фаз нагрузки в треугольник его линейные напряжения равны фазным напряжениям. В симметричном режиме получаем

UAX = UAB = 660 B,    UBY = UBC = 660(e -j120( B,  UCZ = UСA = 660(e j120( B.

Фазные токи треугольника

Iах === j6,6 = 6,6(e j90( А;

Iby == Iах (e –j120( = 6,6(e –j30( А;     Icz == Iах (e j120( = 6,6(e j210( А.

Линейные токи треугольника

IA = Iах – Icz =Iах (e –j30( = 11,4(e j60( А;

IВ = IA(e –j120( = 11,4(e –j60( А;     IС = IA(e j120( = 11,4(e j180( = -11,4 А.

Векторная диаграмма симметричного треугольника приведена на рис. 4.31,б. При обрыве линейного провода С все токи и напряжения нагрузки определяются только линейным напряжением UAB.

Ток  Iах === j6,6  А  - прежний.

Ток  IС = 0, так как провод С оборван, токи

Iby = Icz = -= -= -j3,3  А,

напряжения на фазах     UВY = UСZ = Iby (Z = -= -330 B.

Линейные токи   IA = Iax – Icz = 1,5(Iax = j9,9 А;

IВ = Iby – Iax = -1,5(Iax = -j9,9 А.

Векторная диаграмма треугольника сопротивлений при обрыве линейного провода С приведена на рис. 4.32,а.

При обрыве фазы  СZ  её ток  Icz = 0,  а токи фаз

Iax = j6,6  А,    Iby = 6,6(e –j30( А   такие же, как и в симметричном режиме.

Линейный ток   IA = Iax – Icz = Iax = j6,6  А,  линейный ток    IВ = Iby – Iax = 11,4(e –j60( А   тот же, что и в симметричном режиме, линейный ток   IС = -Iby = 6,6(e j150( А.

Векторная диаграмма цепи при обрыве фазы СZ приведена на рис. 4.32,б.

При коротком замыкании фазы СZ в контуре «А – короткозамкнутая фаза СZ – В – источник питания» нет сопротивлений, и ток неограниченно возрастает, создавая аварийный режим работы, что требует отключения от сети проводов А или С.

ЗАДАЧА 4.24. Трёхфазный приёмник, фазы которого соединены в звезду, включен на напряжение 380 B. Мощность и коэффициент мощности приёмника  Рном = 11,9 кВт,  cos( = 0,72. Выполнить следующее:

- нарисовать схему цепи и определить сопротивление фазы приёмника ZНГ;

- нарисовать схему цепи, построить векторную диаграмму при обрыве B-фазы и указать, как изменится мощность приёмника в сравнении с номинальной;

- нарисовать схему цепи, построить векторную диаграмму при коротком замыкании B-фазы и указать, как изменится мощность приёмника в сравнении с номинальной.

Ответы:    ZНГ = 6,3 + j6,1 Ом;  уменьшится вдвое;  возрастёт вдвое.

ЗАДАЧА 4.25. Трёхфазный приёмник, фазы которого соединены в треугольник, включен на напряжение 220 B. Мощность коэффициент мощности приёмника   Рном = 11,9 кВт,  cos( = 0,72. Выполнить следующее:

- нарисовать схему цепи и определить сопротивление фазы приёмника ZНГ;

- нарисовать схему цепи, построить векторную диаграмму при обрыве B-фазы и указать, как изменится мощность приёмника в сравнении с номинальной;

- нарисовать схему цепи, построить векторную диаграмму при обрыве питающего провода B и указать, как изменится мощность приёмника в сравнении с номинальной.

Ответы:  ZНГ = 6,3 + j6,1 Ом;  уменьшится на одну треть;  уменьшится вдвое.

4.5. МЕТОД СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Сущность метода заключается в представлении несимметричной системы величин А, В, С в виде суммы трёх симметричных систем: прямой А1, В1, С1, имеющей такую же последовательность, как и исходные величины, обратной А2, В2, С2, имеющей противоположную последовательность, и нулевой последовательности, состоящей из трёх одинаковых по величине и направлению векторов А0.

Определение симметричных составляющих производится по формулам:

А0 =(А + В + С),     А1 =(А + a(В + a2(С),     А2 =(А + a2(В + a(С),

где  a = e j120( – фазный множитель.

Сопротивления приёмника токам различных последовательностей называются сопротивлением прямой последовательности Z1, обратной последовательности Z2 и нулевой последовательности Z0. Для схемы Y–Y они имеют значения

Z1 = Z2 = Z,       Z0 = Z + 3ZN ,

где  Z  – сопротивление фазы приёмника, ZN   – сопротивление нейтрали.

Для асинхронного двигателя характерно такое соотношение:

Z1 >> Z0 >> Z2.

Расчёт симметричных цепей с несимметричным источником состоит из трёх этапов: разложение заданной несимметричной системы на симметричные составляющие; расчёт токов каждой из последовательностей в отдельности; суммирование токов всех последовательностей.

Расчёт аварийных режимов (КЗ, обрыв фазы) симметричных цепей производится следующим образом: в месте аварии вводятся системы трёх несимметричных  напряжений   UA-UB-UC   и  трёх  несимметричных  токов IA-IB-IC. Каждая из этих систем раскладывается на симметричные составляющие U1-U2-U0,  I1-I2-I0. Далее рассматриваются схемы прямой, обратной и нулевой последовательностей, для каждой из которых составляются уравнения, связывающие U1 с I1,  U2 с I2 и  U0 с I0. Еще три уравнения составляются для аварийного участка и их вид определяется видом аварии. Решение этих уравнений даёт U1, U2, U0, I1, I2, I0, через которые могут быть определены все интересующие нас величины.

ЗАДАЧА 4.26. При соединении вторичных обмоток силового трёхфаз-ного трансформатора неверно были определены начало и конец обмотки BY. В результате соединения обмоток в звезду (рис. 4.33,а) система ЭДС приняла вид рис. 4.33,б.

Найти симметричные составляющие представленной несимметричной системы, если  EA = EB = EC = 220 B.

Решение

Примем EA = 220 B (рис. 4.33б), тогда

EB = 220(e j60( B,   EC = 220(e j120( B.

Составляющая нулевой последовательности

E0 =(EA + EB + EC) =(220 + 220(e j60( + 220(e j120() =(e j60( = 146,7(e j60( B.

Составляющая прямой последовательности

E1 =(EA + a(EB + a2(EC),  где  a = e j120(,  откуда

E1 =(1 + e j120((e j60( + e -j120((e j120() == 73,33 B.

Составляющая обратной последовательности

E2 =(EA + a2(EB + a(EC) =(1 + e –j120((e j60( + e j120((e j120() = 146,7(e -j60( B.

Проверим результат разложения векторов на симметричные составляющие:

EA = E0 + E1 + E2 = 146,7(e j60( + 73,33 + 146,7(e -j60( = 220 B;

EB = E0 + a2(E1 + a(E2 = 146,7(e j60( + 73,33(e –j120( + 146,7(e -j60((e j120( = 220(e j60( B;

EC = E0 + a(E1 + a2(E2 = 146,7(e j60( + 73,33(e j120( + 146,7(e -j60((e –j120( = 220(e j120( B.

ЗАДАЧА 4.27. Из-за неравномерной нагрузки в конце трёхфазной трёхпроводной линии (рис. 4.34,а) напряжения образуют прямоугольный треугольник (рис. 4.34,б), катеты которого UAB = UBC = 360 B, причём синусоида линейного напряжения UAB имеет начальную фазу на  больше синусоиды напряжения UBC.

Определить симметричные составляющие несимметричной системы линейных напряжений. Найти коэффициент несимметрии.

Решение

Примем UAB = UAB = 360 B, тогда на основании рис. 4.34,б

UBC = UAB(e –j90( = 360(e –j90( B.

Так как линейные напряжения образуют замкнутый контур, то

UAB + UBC + UCA ( 0,  и  UCA = -(UAB + UBC) = -(360 + 360(e –j90() =

= -360((1 – j) = 360(e j135( B.

Составляющая нулевой последовательности в линейных напряжениях отсутствует, так как  U0 =(UAB + UBC + UCA) =(0 = 0.

Составляющая прямой последовательности

U1 =(UAB + a(UBC + a2(UCA) =(360 + e j120((360(e –j90( + e -j120((360(e j135() =

= 388 + j104 = 402(e j15(  B.

Составляющая обратной последовательности

U2 =(UAB + a2(UBC + a(UCA) =(1 + e –j120((e –j90( + e j120(((e j135() =

= -28 – j104 = 108(e -j105( B.

Коэффициент несимметрии    k === 0,269   или   k = 26,9%.

Заметим, что по Правилам технической эксплуатации установок потребителей (ПТЭ) степень несимметрии (коэффициент несимметрии) не должна превышать 4%.

ЗАДАЧА 4.28. К системе напряжений задачи 4.27 подключен соеди-нённый звездой асинхронный трёхфазный двигатель, каждая фаза которого имеет сопротивления: при прямом порядке чередования фаз Z1 = 8 + j6 Ом, при обратной последовательности –  Z2 = 4,5 + j1 Ом. Найти токи в фазах двигателя.

# Решение

Представим, что двигатель подключен к несимметричному генератору, а обмотки последнего соединены в звезду (рис. 4.35,а).

Рассчитаем симметричные составляющие фазных ЭДС несимметричного генератора, используя ранее найденные симметричные составляющие линейных напряжений U1 и U2 и их соотношения, представленные на векторных диаграммах рис. 4.35,б и 4.35,в:

E1 =(e –j30( =(e –j30( = 232(e –j15( В;

E2 =(e j30( =(e j30( = 62,4(e –j75( В.

ЭДС несимметричного генератора выражаются через их симметричные составляющие:       EА = E1 + E2 = 232(e –j15( + 62,4(e –j75( = 268,7(e –j26,60( В,

EВ = a2(E1 + a(E2 = 232(e –j135( + 62,4(e j45( = 169,6(e –j135( В,

EС = a(E1 + a2(E2 = 232(e j105( + 62,4(e –j195( = 268,7(e j116,6( В.

В результате проведенного преобразования источника ЭДС (последовательное соединение двух симметричных систем ЭДС – прямой и обратной последовательностей) схема в отношении симметричных составляющих симметрична и рассчитывается по методу наложения.

Расчёт тока прямой последовательности:

I1 == = 23,2(e –j51,87( А.

Расчёт тока обратной последовательности:

I2 == = 13,54(e –j87,53( А.

Токи в фазах двигателя рассчитаем с учётом того, что в трёхфазной трёхпроводной  системе  составляющие токов нулевой последовательности (I0 = 0) отсутствуют:

IА = I1 + I2 = 23,2(e –j51,87( + 13,54(e –j87,53( = 35,10(e –j64,86( А,

IВ = a2(I1 + a(I2 = 23,2(e –j171,87( + 13,54(e j32,47( = 12,22(e j160,95( А,

IС = a(I1 + a2(I2 = 23,2(e j68,13( + 13,54(e –j207,53( = 27,99(e j96,90( А.

ЗАДАЧА 4.29. Двигатель зада-чи 4.28 был подключен к симметрич-ной трёхфазной цепи с линейным напряжением U = 380 B. В цепи про-изошёл обрыв линейного провода С.

Выполнить тот же расчёт, что и в задаче 4.27 для новых условий работы двигателя.

# Решение

В симметричной трёхфазной цепи произошло продольное нарушение симметрии, что может трактоваться как последовательное подключение несимметричного приёмника с пока неизвестными напряжениями  UА, UВ, UС и токами IА, IВ, IС. Расчётная схема новых условий работы двигателя представлена на рис. 4.36.

Отметим, что в фазах неизвестного пока подключения могут содержаться как пассивные, так и активные элементы цепи.

Выполним формальное разложение несимметричных систем напряжений и токов подключения на симметричные составляющие.

U0 =(UA + UB + UC)                          I0 =(IA + IB + IC),

U1 =(UA + a(UB + a2(UC)     (1),        I1 =(IA + a(IB + a2(IC),

U2 =(UA + a2(UB + a(UC)                   I2 =(IA + a2(IB + a(IC).

Определим симметричные составляющие заданной системы ЭДС генератора: по условию она остаётся симметричной, прямой последовательности при нарушении симметричного режима работы схемы.  Симметричная система ЭДС не содержит составляющих обратной и нулевой последовательности, то есть для ЭДС  EA, EB, EC  получаем:

E2 = E0 = 0;     E1 === 220 B.

В отношении симметричных составляющих вся схема становится симметричной и её расчёт можно вести по схемам замещения для одной фазы применительно к каждой системе.

Схема замещения для тока прямой последовательности приведена на рис. 4.37,а, для тока обратной последовательности – на рис. 4.37,б, для тока нулевой последовательности – на рис. 4.37,в.

В соответствии с законами Кирхгофа для схем замещения получаем 3 уравнения для определения шести симметричных составляющих неизвест-ных напряжений и токов:

I1(Z1 + U1 = E1;      I2(Z2 + U2 = 0;      I0 = 0.                                      (2)

Недостающие уравнения получим, исходя из характеристики несимметричности участка в соответствии с рис. 4.38 при обрыве линейного провода С:

;   ;   UС (  0;

IА (  0;       IВ ( 0;       .

Три подчеркнутых уравнения определённые. Перепишем их, заменив UА, UВ, IС  их симметричными составляющими (пока неизвестными):

UA = U0 + U1 + U2 = 0;

UB = U0 + a2(U1 + a(U2 = 0;                 (3)

IC = I0 + a(I1 + a2(I2 = 0.

Из системы (1) с учётом того, что

UА = 0,  UВ = 0 получаем

U0 =UС,   U1 =a2(UС,  U2 =a(UС,   откуда   = a.        (4)

Учтём, что  I0 = 0. На основании  (3) получаем

a(I1 + a2(I2 = 0, откуда    I2 = -a2(I1                 (5).

Оставшиеся уравнения (2) представим в виде

U1 = E1 – I1(Z1,   U2 = -I2(Z2,   откуда с учётом (4) имеем

==  a,   а с учётом (5)   =  a.

Так как a3 = 1, получаем   E1 – I1(Z1 =  I1(Z2,   откуда

I1 === 15,4(e –j29,25( А,

I2 = -a2(I1 = -e –j120((15,4(e –j29,25( = 15,4(e j30,75(  А,

I0 = 0.

Токи в фазах двигателя:

IА = I1 + I2 = 15,4(e –j29,25( + 15,4(e j30,75( = 26,6(e j0,75( А,

IВ = a2(I1 + a(I2 = 15,4(e –j149,25( + 15,4(e j150,75( = 26,6(e -j179,25( А,

IС = a(I1 + a2(I2 = 15,4(e j90,75( + 15,4(e –j89,25( = 0.

# Text boxes

б)

Z1

## Обрыв

UС (  0

UВ = 0

IВ

UА = 0

IА

Рис. 4.38

А

В

С

IС = 0

+1

(

(

(

IC

UAB=UAX

UCA=UCZ

Рис. 4.31

a)

W1

W2

Рис. 4.16

В

О1

ZНГ

А

С

*

*

*

*

Z1

Рис. 4.13

В

#### 380 В

ХФ

RФ

##### б)

А

В

С

##### а)

О1

#### 220 В

RФ

ХФ

А

U12

I2

x2

r2

i4

x4

x3

x1

Рис. 4.11

I1

i3

r1

r3

e1

e2

U1=6,3 кВ

1

ЛЭП1

r1

x1

r = 0

x = 0

##### Батарея

конденсаторов

M

ЛЭП2

Q

r = 0

x = 0

r2

x2

Рис. 4.10

2

РН

cos(Н

U2=6,3 кВ

Шины   UН = 6 кВ

I4ca

I1A

u

A

B

C

I3A

I2A

Z1

Z1

Z1

с1

b1

а1

Рис. 4.9

Z4

Uф4

Z4

Z4

а2

с2

b2

Z2

Z2

Z2

Uа2b2

Z3

Z3

Z3

Uф3

UA1

UA

IA

I2A

I1A

x0

r

x

xC /3

IA

r

x

r

x

u

A

B

C

Рис. 4.8

r

x

б)

а)

xC

xC

I1A

I2A

xC

x0

x0

x0

C1

B1

A1

Iax

(

(

UAB

(

A

+1

# C

EB

EC

O

30(

EA

# B

UBC

UCA

IA

IB

IC

Icz

Iax

Iby

-Iby

-Icz

-Iax

Рис. 4.5

б)

(

(

(

IC

IB

UAB

UCA

IA

UBC

Iax

Iby

Icz

a)

+1

W2

A1

A2

W1

u

r

*

A

r

r

*

B

C

Рис. 4.4

*

*

x

x

x

UBC=-UW2

( -30(

Рис. 4.2

+1

UA

(

(

(

(+30(

A

B

# C

UB

UC

O=O1

IC

IB

UAB=UW1

UW2

UCA

IA

x

r

EA

IA

O

O1

UN

A

W2

x

E1B

30(

U1

U1BC

U1CA

б)

Z

IC

Z

IB

а)

EC

EA

EB

Рис. 4.35

Z

IA

30(

UBC

C

B

C

B

A

б)

а)

Рис. 4.34

UBC

UAB

UCA

A

UCA

UAB

C

B

EC

A

б)

а)

EA

EC

EB

Рис. 4.33

EA

EB

60(

60(

Z0

в)

U0

I2

Z2

б)

U2

I1

E1

Z1

а)

U1

Неизвестное пока подключение

UN

Ubc

Uab

c

b

a

C

iC

L1

B

iB

L

Zca

А

iA

EA

О

Рис. 4.25

c

r1

Zbc

EC

EB

Uca

Zbc

a

b

б)

Zca

Ica

Ibc

Zbc1

Zab1

a

b

c

Iab

Рис. 4.24

r

C

а)

L

Zca1

c

Ic

Ib

Ia

L

IC

IB

Ica

IA

A

B

C

Ic1

Iab

r1

L

L1

b

а

Рис. 4.23

r

r

C

Ia1

Ib1

c

C

r

L

Ibc

C

iC

xY

rC

B

iB

xY

UАВ

rA

А

iA

EA

О

Рис. 4.22

О1

xY

rB

EC

EB

UN

ibc

ica

EВY

iC

iA

x

r1

А

iab

Рис. 4.21

iВY

iСZ

UC

UB

UA

Z

IC

Z

IB

EC

EA

EB

Z

IA

Рис. 4.36

E2

E2В

E2С

U2CA

U2BC

U2

в)

E1

E1C

UС (  0

UВ = 0

IВ

UА = 0

Обрыв цепи для трёхпроводной схемы

Рис. 4.37

I0=0

IА

Рис. 4.38

А

В

С

IС = 0

iАХ

B

iB

ЕАХ

EСZ

x

x

C

r2

r3

б)

IC

ЕАХ=UAВ

ЕCZ=UCA

IA

IB

ЕBY=UBС

Iax

Iby

Icz

iC

iA

xC

xL

r

А

icz

iax

IB

EA=UA

EC=UC

IA

EB=UB

А

В

С

r

x

А

U

iA

EA

UB

r

x

B

iB

О1

О

Рис. 4.27

б)

(

(

(

IC

(

IC

IB

EA

EC

EB

А

В

С

Рис. 4.28

O

O1

UA

UB

UC

O=O1

UC

r

x

C

iC

EC

EB

UA

##### а)

IC

IB

EA=UA

EC=UC

IA

EB=UB

А

В

С

O=O1

UN = 0

ZN = 0

(

IA

(

С

В

IB

IC

UB

UC

EA

EC

EB

O

А=O1

a)

б)

(

O

UC

Z

C

iC

EC

EB

UA

Z

А

U

iA

EA

UB

Z

B

iB

О1

О

IA

IB

UBC=UBY

Рис. 4.20

a)

iВС

iСА

iАВ

UАВ

B

iB

iby

Iby=Icz

Iax

б)

(

(

UAB=UAX

UCA=UCZ

UBC=UBY

Iax=IA

Iby=-IC

a)

(

(

UAB=UAX

UCA

UBC

Рис. 4.32

IA

IB

UBY=UCZ

IB

iC

U

iA

iB

x

x

x

А

B

C

icz

iby

iax

Iax

Iby

Icz

IC

IN

EA=UA

EC=UC

IA

EB=Uобр

А

В

С

O=O1

Рис. 4.30

Рис. 4.29

б)

a)

iN

О1

V2

C

*

W1

W2

xL

V1

r

A

W

Рис. 4.15

В

ZНГ

А

С

*

*

A

W

Рис. 4.14

В

О1

ZНГ

А

С

V

*

*

С

i

Rпров

Rпров

UНГ

U1

ZНГ

##### б)

i

Нагрузка

UЛ

Rпров

А

В

С

Рис. 4.12

##### а)

IB

IC

Iab

Ibc

а)

Ica

I2A

I2B

I2C

I1C

x

x

x

*

Рис. 4.6

I1A

r

A

r

r

B

C

IA

Iab

I2A

Рис. 4.7

Z(

UA

IA

x

rY

б)

I2A

I1A

A1

I1A

I1B

W2

A2

A3

u

r

A

r

r

*

B

C

IA

IA

IB

IC

Iax

Iby

Icz

W2

A

V1

V2

W1

u

r

*

A

O1

r

r

*

B

C

Рис. 4.3

*

*

x

x

x

x

x

V1

V2

W1

u

r

*

*

A

O1

а)

r

r

*

*

B

C

Рис. 4.1

б)

С

ЕCZ

ЕАХ

ЕBY

iby

UW2

UW1

W2

W1

б)

IC

UAB=UAX

UCA=UCZ

IA

IB

UBC=UBY

Iax

Iby

Icz

iC

U

iA

iB

xC

xL

r

А

B

C

icz

iax

Рис. 4.19

a)

*

*

*

*

UN

IB + IC

EA

IC

UA

UC

UB

А

С

O

UN

C

iC

EC

EB

r

А

U

iA

EA

B

iB

О

Рис. 4.18

б)

a)

О1

C

L

-90(

UC

UB

UA

O1

EB

EC

90(

IB

IA

# В

IC

IB

EA=UA

EC=UC

IA

EB=UB

А

В

С

O=O1

ZN = 0

O

C

iC

EC

EB

r

А

U

iA

EA

B

iB

О

Рис. 4.17

б)

a)

iN

О1

О1

C

L

IN

90(

90(

UN = 0

V3

а)

б)

###### Рис. 4.26

*

R

R

xC

Ica

a

Z1

xL

xM

Iab

Ibc

*

*

*

*

IA

IB

IC

b

c

A

B

EAB

ECB

Ik3

Ik1

Ik2

UAB

UBC

UCA

(