IА = I1 + I2 = 15,4(e –j29,25( + 15,4(e j30,75( = 26,6(e j0,75( А,

IВ = a2(I1 + a(I2 = 15,4(e –j149,25( + 15,4(e j150,75( = 26,6(e -j179,25( А,

IС = a(I1 + a2(I2 = 15,4(e j90,75( + 15,4(e –j89,25( = 0.

ЗАДАЧА 4.30. Две фазы генератора замкнуты накоротко (рис. 4.39). Его сопротивления прямой последовательности  Z1 = j8 Ом, обратной последователь-ности  Z2 = j2 Ом,  фазная ЭДС  Е = 100 В.  Определить показания приборов.

Ответы: ввиду отсутствия нулевого провода

U0 = 0,  I0 = 0;

система уравнений      U1 + I1(Z1 = Е,

U2 + I2(Z2 = 0,

a2(U1 + a(U2 = a(U1 + a2(U2,

I1 + I2 = 0,

из которой   U1 = U2 = 20 В,   I1 = -I2 = -j10 А.

Показания приборов: V1 (  UA = 40 В,

V2 (  UAB = 60 В,  V3 (  UB = 20 В,   A (  IB = 17,3 A.

ЗАДАЧА 4.31. Для ограничения пуско-вых токов двигателя М (номинальное линей-ное напряжение    U = 380 В,  сопротивления прямой и  обратной последовательности, соот-ветственно,  Z1 = 1 + j22 Ом,  Z2 = 1 + j8 Ом)  последовательно с ним включаются три сопротивления (реакторы) Z = j20 Ом, которые после пуска закорачиваются.

Вследствие неисправности выключателя одно из сопротивлений после пуска осталось включенным (рис. 4.40). Определить отношение токов I2/I1 (обратной и прямой последовательностей).

Ответы: ввиду отсутствия нулевого провода   I0 = 0;

система уравнений      U1 + I1(Z1 = U/ ,

U2 + I2(Z2 = 0,

a2(U1 + a(U2 + U0 = 0,

a(U1 + a2(U2 + U0 = 0,

(I1 + I2)(Z = U1 + U2 + U0,

из которой    U1 = U2 = U0 = 31,32(е –j0,53( В,

I1 = 8,57(е –j87,31( А,      I2 = 3,89(е j96,59( А;      I2/I1 == 0,453(е –j176,10(.

ЗАДАЧА 4.32. Генератор с сопротивлениями для разных последовательностей  ZГ1 = j8 Ом, ZГ2 = j2 Ом, ZГ0 = j0,5 Ом, обмотки которого соединены в звезду с нейтралью, заземлённой через сопротивление ZЗГ = 1 + j2 Ом, вырабатывает фазные напряжения UФ = 220 В, которые образуют симметричную трёхфазную систему, и питает через линию с сопротивлениями  ZЛ1 = ZЛ2 = 1 + j2 Ом,  ZЛ0 = 1 + j4 Ом   синхронный двигатель, обмотки которого имеют сопротивления ZД1 = j12 Ом, ZД2 = j4 Ом, ZД0 = j1 Ом, соединены в звезду, нейтраль которой заземлена через сопро-тивление ZЗД = 2 + j1 Ом (рис. 4.41).

Определить ток линии в симметричном режиме, токи прово-дов В и С при обрыве провода А и напряжение в месте обрыва.

# Решение

В симметричном режиме нейтраль не оказывает на цепь никакого влияния, поэтому расчёт можно выполнить для отдельной фазы. В одной фазе последовательно соединены: обмотка генератора, линия и обмотка двигателя, причём учитываются сопротивления прямой последовательности. Таким образом, полное сопротивление одной фазы

ZФ = ZГ1 + ZЛ1 + ZД1 = j8 + 1 + j2 + j12 = 1 + j22 Ом.

Ток в линейном проводе находим по закону Ома:

IA = IB = IC === 9,99 А.

При обрыве линейного провода А цепь становится несимметричной. Место несимметрии имитируем введением источников с напряжениями UA, UB, UC, через которые протекают токи IA, IB, IC (рис. 4.42). Указанные напряжения и токи, образующие несимметричные системы векторов на комплексной плоскости, могут быть разложены на симметричные составляющие. В результате в соответствии с принципом наложения одна несимметричная трёхфазная цепь рис. 4.42 распадается на три симметричные прямой, обратной и нулевой последовательностей (рис. 4.43,а, б, в), для которых на основании второго закона Кирхгофа получаем три уравнения:

U1 + I1(Z1 = UФ,

U2 + I2(Z2 = 0,

U0 + I0(Z0 = 0,

где   Z1 = ZГ1 + ZЛ1 + ZД1,

Z2 = ZГ2 + ZЛ2 + ZД2,

Z0 = ZГ0+ZЛ0+ZД0+3ZЗГ +3ZЗД.

Недостающие три уравнения составляются по условиям конкретного места несимметрии:

UВ = a2(U1 + a(U2 + U0 = 0,

UС = a(U1 + a2(U2 + U0 = 0,

IА = I1 + I2 + I0 = 0.

Решая систему матричным способом, получаем искомые симметричные составляющие, с помощью которых находим все заданные в задаче величины.

Ниже приводится текст MathCAD-программы.

ORIGIN:= 1       j:= - мнимая единица        a:= e j(120(deg

Исходные данные           UФ:= 220    ZГ1:= j(8        ZГ2:= j(2         ZГ0:= j(0.5

ZД1:= j(12     ZД2:= j(4     ZД0:= j(1   ZЛ1:= 1+j(2     ZЛ2:= 1+j(2    ZЛ0:= 1+j(4

ZЗГ:= 1+j(2     ZЗД:= 2+j(1

##### Вычисление сопротивлений схем различных последовательностей

Z1:= ZГ1+ZЛ1+ZД1     Z1= 1+j(22       Z2:= ZГ2+ZЛ2+ZД2     Z2 = 1+j(8

Z0:= ZГ0+ZЛ0+ZД0+3ZЗГ+3ZЗД        Z0 = 10+j(14.5

#### Система уравнений и её решение

K:=     L:=          X:= K-1(L

Искомые симметричные составляющие

U1 = X1      U2 = X2       U0 = X3       I1 = X4      I2 = X5       I0 = X6

## =       =

IВ := a2(X4 + a(X5 + X6            |IВ | = 13.68       arg(IB) = 166.7

IC := a(X4 + a2(X5 + X6            |IC | = 10.87       arg(IC) = 20.9

UA := X1 + X2 + X3                      |UA | = 135.7      arg(UA) = -10.4

ЗАДАЧА 4.33. В конце линии (рис. 4.44) фаза А замкнулась на землю. Фазная ЭДС генератора Е = 20 кВ, сопротивления различных последо-вательностей: генератора  ZГ1 = j9 Ом, ZГ2 = j1 Ом, ZГ0 = j0,5 Ом; линии ZЛ1 = = ZЛ2 = j1 Ом,  ZЛ0 = j2 Ом; нагрузки ZНГ1 = j10 Ом, ZНГ2 = j2 Ом; сопротив-ление заземления нулевой точки генератора ZN = j0,5 Ом. Определить:

1) токи во всех фазах генератора и нагрузки;

2) напряжения по отношению к земле зажимов генератора и нагрузки.

# Решение

### В данной задаче имеет место так назы-ваемая попе-речная несим-метрия. Место несимметрии имитируем вве-дением источ-ников с напря-жениями Uа, Ub, Uс, через которые проте-кают токи IA, IB, IC (рис. 4.45). Указанные напряжения и токи, образующие несимметрич-ные системы векторов на комплексной плоскости, могут быть разложены на симметричные составляющие. В результате в соответствии с принципом на-ложения одна несимметричная трёхфазная цепь рис. 4.45 распадается на три симметричные прямой, обратной и нулевой последовательностей (рис. 4.46а, б, в). Упростим схемы рис. 4.46а, б, в, сведя их к виду рис. 4.47а, б, в. Параметры новых схем рис. 4.47 определяются по формулам:

Z1 =;   Z2 =;   Z0 = ZГ0 + ZЛ0 + 3ZN ;

Е1 = (в соответствии с методом двух узлов).

На основании второго закона Кирхгофа для схем рис. 4.47 получаем три уравнения:

U1 + I1(Z1 = Е1,     U2 + I2(Z2 = 0,     U0 + I0(Z0 = 0.

Недостающие три уравнения составляются по условиям конкретного места несимметрии:    IВ = a2(I1 + a(I2 + I0 = 0,

IС = a(I1 + a2(I2 + I0 = 0,

Uа = U1 + U2 + U0 = 0.

Решая систему матричным способом, получаем искомые симметричные составляющие, с помощью которых находим все заданные в задаче величины.

Ниже приводится текст MathCAD-программы.

ORIGIN:= 1       j:= - мнимая единица        a:= e j(120(deg

Функция пользователя для вывода результатов    f(x):=

Исходные данные            E:= 20    ZГ1:= j(9       ZГ2:= j         ZГ0:= j(0.5

ZНГ1:= j(10    ZНГ2:= j(2   ZЛ1:= j    ZЛ2:= j    ZЛ0:= j(2      ZN:= j(0.5

##### Вычисление параметров схем различных последовательностей

Z1:=      Z1= 5j    Z2:=   Z2= j

Z0:= ZГ0+ZЛ0+3ZN        Z0= 4j

E1:=      E1= 10

#### Система уравнений и её решение

K:=     L:=          X:= K-1(L

Искомые симметричные составляющие

U1 := X1      U2 := X2       U0 := X3       I1 := X4      I2 := X5       I0 := X6

###### U1 = 5      U2 = -1         U0 = -4      I1 = -j       I2 = -j      I0 = -j

###### Симметричные составляющие токов нагрузки и генератора

на основании рис. 4.46

iНГ1:=     iНГ1= -0.5j     iНГ2:=     iНГ2= 0.5j    iНГ0:= 0

iГ1:=     iГ1= -1.5j     iГ2:=     iГ2= -0.5j

iГ0:=     iГ0 = -j

Токи нагрузки, генератора и в месте КЗ  (кА)

iaНГ:= iНГ1+iНГ2+iНГ0             iaНГ = 0

ibНГ:= a2(iНГ1+a(iНГ2+iНГ0      ibНГ = -0.866

icНГ:= a(iНГ1+a2(iНГ2+iНГ0      ibНГ = 0.866

iAГ:= iГ1+iГ2+iГ0                        iAГ = -3j

iBГ:= a2(iГ1+a(iГ2+iГ0                 iBГ = -0.866

iCГ:= a(iГ1+a2(iГ2+iГ0                iCГ = 0.866

iA:= i1+i2+i0                                 iA = -3j

iB:= a2(i1+a(i2+i0                         iB = 0

iC:= a(i1+a2(i2+i0                        iC = 0

###### Напряжения на нагрузке (в месте КЗ) и на зажимах генератора  (кВ)

Ua:= U1+U2+U0                          Ua = 0

Ub:= a2(U1+a(U2+U0                   f(Ub) = (-6-5.196j  7.937   -139.107)

Uc:= a(U1+a2(U2+U0                   f(Uc) = (-6+5.196j  7.937   139.107)

UГ1:= U1+ iГ1(ZЛ1                   UГ1 = 6.5

UГ2:= U2+ iГ2(ZЛ2                    UГ2 = -0.5

UГ0:= U0+ iГ0(ZЛ0                    UГ0 = -2

UA:= UГ1+UГ2+UГ0                 UA = 4

UB:= a2(UГ1+a(UГ2+UГ0           f(UB) = (-5-6.062j  7.858   -129.515)

UC:= a(UГ1+a2(UГ2+UГ0          f(UC) = (-5+6.062j  7.858   129.515)

ЗАДАЧА 4.34. На шинах гене-ратора, работающего на соединённую звездой нагрузку, произошло одно-фазное замыкание на землю через сопротивление Z = 4,65 Ом (рис. 4.48). Сопротивления генератора (в Ом):  ZГ1 = j10, ZГ2 = j1, ZГ0 = j10; сопро-тивления нагрузки одинаковы всем последовательностям: ZН = j100 Ом. Сопротивление заземления нейтраль-ной точки генератора ZN = 2 Ом. Фаз-ная ЭДС генератора Е = 20 кВ. Определить токи во всех фазах генератора.

# Решение

### В данной задаче имеет место поперечная несимметрия. Место несим-метрии имитируем введением источников с напряжениями Uа, Ub, Uс, через которые протекают токи IA, IB, IC (рис. 4.49). Указанные напряжения и токи, образующие несимметричные системы векторов на комплексной плоскости, могут быть разложены на симметричные составляющие. В результате в соответствии с принципом наложения одна несимметричная трёхфазная цепь рис. 4.49 распадается на три симметричные прямой, обратной и нулевой последовательностей (рис. 4.50а, б, в). Упростим схемы рис. 4.50а, б, в, сведя их к виду рис. 4.51а, б, в. Параметры новых схем рис. 4.51 определяются по формулам:

Z1 =;   Z2 =;   Z0 = ZГ0 + 3ZN ;   Е1 =

На основании второго закона Кирхгофа для схем рис. 4.51 получаем три уравнения:

U1 + I1(Z1 = Е1,     U2 + I2(Z2 = 0,     U0 + I0(Z0 = 0.

Недостающие три уравнения составляются по условиям конкретного места несимметрии:    IВ = a2(I1 + a(I2 + I0 = 0,

IС = a(I1 + a2(I2 + I0 = 0,

UА = IА(Z   или   U1 + U2 + U0 = (I1 + I2 + I0)(Z.

Решая систему матричным способом, получаем искомые симметричные составляющие, с помощью которых находим заданные в задаче величины.

Ниже приводится текст MathCAD-программы.

ORIGIN:= 1       j:= - мнимая единица        a:= e j(120(deg

Функция пользователя для вывода результатов    f(x):=

Исходные данные        E:= 220    ZГ1:= j(10       ZГ2:= j         ZГ0:= j(10

ZН:= j(100     Z:= 4.65      ZN:= 2

##### Вычисление параметров схем различных последовательностей

Z1:=      Z1= 9.091j    Z2:=   Z2= 0.99j

Z0:= ZГ0+3ZN        f(Z0) = (6+10j   11.662  69.036)

E1:=      E1= 200

#### Система уравнений и её решение

K:=     L:=          X:= K-1(L

Искомые симметричные составляющие

U1 := X1      U2 := X2       U0 := X3       I1 := X4      I2 := X5       I0 := X6

###### =       =

###### Симметричные составляющие токов генератора на основании рис. 4.50

iГ1:= I1 +        iГ2:= I2 +       iГ0:= I0

Токи генератора

iAГ:= iГ1+iГ2+iГ0                  f(iAГ) = (14.437-16.532j  21.949   -48.87)

iBГ:= a2(iГ1+a(iГ2+iГ0           f(iВГ) = (-1.129+1.097j   1.574    135.842)

iCГ:= a(iГ1+a2(iГ2+iГ0           f(iСГ) = (1.631+0.398j   1.679    13.71)

ЗАДАЧА 4.35. От симметричного трёхфазного генератора питаются асинхронный и синхронный двигатели   (рис. 4.52).  Фазная ЭДС генератора Е = 220 В, сопротивления различных последовательностей: генератора  ZГ1 = = j0,6 Ом,   ZГ2 = j0,1 Ом,   ZГ0 = j0,05 Ом;   асинхронного двигателя   ZД1 = 3 + + j0,4 Ом,   ZД2 =  0,05 + j0,1 Ом;   синхронного двигателя   ZС1 = 4 + j0,5 Ом, ZС2 = 0,1 + j0,2 Ом,   ZС0 = 0,1 + j0,1 Ом;  сопротивление заземления нулевой точки генератора и синхронного двигателя – ZNГ = ZNС = 0,1 Ом. Определить: токи двухфазного на землю металлического замыкания проводов В и С, суммарный ток короткого замыкания, напряжение на здоровой фазе А. Дополнительно определить по упрощённой методике, применяемой в курсе «Электромагнитные переходные процессы», симметричные составляющие токов и напряжений, вводимых в место короткого замыкания, сравнить их значения с полученными по методике курса ТОЭ.

# Решение

Аналогично тому, как это было сделано при решении  задачи  4.34 (рис. 4.49), введём в место аварии систему источников с напряжениями Uа, Ub, Uс, через которые протекают токи IA, IB, IC. Указанные несимметричные напряжения и токи представляем симметричными составляющими прямой, обратной и нулевой последовательностей. Рассматривая каждую из последовательностей отдельно, получаем расчётные схемы для одной фазы (рис. 4.53). Упрощаем полученные расчётные схемы к виду рис. 4.51. Здесь

Z1 = (ZГ1-1 + ZД1-1 + ZС1-1)-1;   Z2 = (ZГ2-1 + ZД2-1 + ZС2-1)-1;

Z0 =;     Е1 =.

На основании второго закона Кирхгофа для схем рис. 4.51 получаем три уравнения:     U1 + I1(Z1 = Е1,     U2 + I2(Z2 = 0,     U0 + I0(Z0 = 0.

Недостающие три уравнения составляются по условиям конкретного места несимметрии:    UВ = a2(U1 + a(U2 + U0 = 0,

UС = a(U1 + a2(U2 + U0 = 0,

IА = I1 + I2 + I0 = 0.

Решая систему матричным способом, получаем искомые симметричные составляющие, с помощью которых находим заданные в задаче величины.

В методике, применяемой в курсе «Электромагнитные переходные процессы», сначала определяется ток трёхфазного короткого замыкания, которое является симметричным и для его определения нужна только схема замещения прямой последовательности. При этом рис. 4.51,а превращается в рис. 4.54,а. Очевидно, iK(3):==. Симметричная составляющая прямой последовательности тока короткого замыкания I1 находится в соответствии с правилом Н.Н. Щедрина, согласно которому точка замыкания удаляется на дополнительное сопротивление Z(, которое не зависит от параметров схемы прямой последовательности и для каждого вида короткого замыкания определяется результирующими сопротивлениями обратной и нулевой последовательностей относительно рассматриваемой точки схемы, то есть схема рис. 4.54,а превращается в схему рис. 4.54,б. В случае двухфазного на землю короткого замыкания =. Получаем рис. 4.54,в, из которого находим все необходимые симметричные составляющие:

I1 =;   I2 = -I1(;   I0 = -I1(;   U1 = U2 = U0 = I1(.

Как видно из результатов вычислений (см. текст MathCAD-программы), ответы полностью совпадают со значениями, полученными по методике курса ТОЭ.

Ниже приводится текст MathCAD-программы.

ORIGIN:= 1       j:= - мнимая единица        a:= e j(120(deg

Функция пользователя для вывода результатов    f(x):=

Исходные данные        E:= 220    ZГ1:= j(0.6       ZГ2:= j(0.1         ZГ0:= j(0.05

ZД1:= 3 + j(4       ZД2:= 0.05 + j(0.1    ZД0:= 0.05 + j(0.05

ZС1:= 4 + j(0.5    ZС2:= 0.1 + j(0.2    ZС0:= 0.1 + j(0.1

ZNГ:= 0.1            ZNС:= 0.1

##### Вычисление параметров схем различных последовательностей

Z1:=(ZГ1-1+ZД1-1+ZС1-1)-1                           f(Z1) = (0.171+0.518j   0.546  71.764)

Z2:=(ZГ2-1+ZД2-1+ZС2-1)-1                           f(Z2) = (0.012+0.042j   0.044  74.745)

Z0:=      f(Z0) = (0.172+0.035j  0.175  11.404)

E1:=             f(Е1) = (189.971-62.592j  200.017  -18.236)

#### Система уравнений и её решение

K:=     L:=          X:= K-1(L

Искомые симметричные составляющие

U1 := X1      U2 := X2       U0 := X3       I1 := X4      I2 := X5       I0 := X6

f(U1) = (11.895-5.821j   13.243   -26.074)

f(U2) = (11.895-5.821j   13.243   -26.074)

f(U0) = (11.895-5.821j   13.243   -26.074)

f(I1) = (3.311-342.617j   342.633   -89.446)

f(I2) = (56.686+296.616j   301.984   79.181)

f(I0) = (-59.997+46.001j   75.602   142.522)

Искомые токи и напряжение

IВ := a2(i1+a(i2+i0              f(iВ) = (-643.587+115.226j    653.821    169.85)

iC := a(i1+a2(i2+i0             f(iС) = (463.597+22.777j    464.156    2.813)

iN := 3(i0                             f(iN) = (-179.99+138.003j   226.806    142.522)

UA:= U1+U2+U0                f(UA) = (35.685-17.462j   39.729   -26.074)

Расчёты по упрощённой методике курса «Переходные электромагнитные процессы»

= -366.667j       = -366.667j

Z(:=             f(Z() = (0.017+0.035j    0.039    63.372)

I1 :=              f(I1) = (3.311-342.617j   342.633   -89.446)

I2 := -I1(       f(I2) = (56.686+296.616j   301.984   79.181)

I0 := -I1(       f(I0) = (-59.997+46.001j   75.602   142.522)

U1 := I1(Z(                 f(U1) = (11.895-5.821j   13.243   -26.074)

# Text boxes

Рис. 4.39

V3

A

V2

V1

O

C

B

A

Z

Z

M

Рис. 4.40

А

В

С

Z

# Место

обрыва

СД

ZЛ

Рис. 4.41

Генератор

ZЗГ

ZЗД

СД

ZЛ

Рис. 4.42

Генератор

ZЗГ

ZЗД

iC

iB

iA

UА

UВ

UС

ZД0

i0

ZГ0

U0

ZЛ0

в)

3ZЗД

3ZЗГ

ZД2

i2

ZГ2

U2

ZЛ2

б)

ZД1

i1

ZГ1

UФ

U1

ZЛ1

a)

Рис. 4.43

iсНГ

ibНГ

iаНГ

E,ZГ

c

b

С

В

ZНГ

ZЛ

E,ZГ

ZN

c

b

С

В

Рис. 4.44

ZНГ

A

а

O

КЗ

A

а

ZЛ

Рис. 4.45

iCГ

iBГ

iAГ

Uа

Ub

Uс

ZN

iA

iB

iC

i0

iНГ2

ZНГ2

i2

iНГ1

iГ0

ZГ0

U0

ZЛ0

в)

3ZN

iГ2

ZГ2

ZЛ2

б)

ZНГ1

ZГ1

U1

ZЛ1

a)

Рис. 4.46

i1

iГ1

Е

U2

Z0

в)

U0

I2

Z2

б)

U2

I1

E1

Z1

а)

U1

I0

Рис. 4.47

ZД2

С

В

ZН

A

ZГ

Рис. 4.48

iCГ

iBГ

iAГ

ZN

E

Z

i0

ZС

Рис. 4.52

С

В

A

ZГ

iCГ

iBГ

iAГ

E

iсН

ibН

iаН

ZН

Рис. 4.49

UА

UВ

UС

ZN

iA

iB

iC

O

Е,ZГ

K (1,1)

i0

iНГ2

ZНГ

i2

iНГ1

iГ0

U0

в)

3ZN

iГ2

б)

ZНГ

ZГ1

U1

a)

Рис. 4.50

i1

iГ1

Е

U2

ZГ2

ZГ0

Рис. 4.51

I0

U1

а)

Z1

E1

I1

U2

б)

Z2

I2

U0

в)

Z0

M

А

# В

# С

ZNГ

ZNС

I0

Z(

Z1

в)

I1

Z1

б)

I1

Z1

а)

I1

Рис. 4.54

E1

E1

E1

U1=U2=U0

Z2

Z0

I2

U1

ZС2

i2

U0

в)

3ZNГ

б)

ZС1

ZГ1

U1

a)

Рис. 4.53

i1

Е

U2

ZГ2

ZГ0

ZД1

3ZNС

ZС0