УДК 621.

И.П. ЗАБОЛОТНЫЙ (д-р техн. наук, проф.), Д.А. МИШЛАКОВ

Донецкий национальный технический университет

ivp@elf.dgtu.donetsk.ua

Развитие метода анализа аварийных ситуаций в электрОЭНЕРГЕТических системах

В статье рассмотрены вопросы развития метода анализа аварийных ситуаций в электрических системах на основе измерений цифровых регистраторов. Уточнена информационная модель, описывающая потоки информации в ЛЭП, определяющие схемно-режимное состояние. Предложены методы адаптации модели электроэнергетического объекта под его текущее схемно-режимное состояние и технологическую задачу управления, уточнения математической составляющей модели на основе параметрической идентификации элементов системы по данным измерений предшествующего и аварийного режима регистраторами.

Анализ аварийных ситуаций, цифровые регистраторы, информационная модель, отыскание места повреждения, методы адаптации.

Введение. Анализ аварийной ситуации непосредственно после ее возникновения является необходимым условием эффективного управления электроэнергетическими системами (ЭЭС) [1-2]. Существующие системы анализа аварийных ситуаций реализуют, в основном, информационную технологию, используя данные цифровых регистраторов и терминалов РЗА. В последние годы создаются интегрированные системы управления, в которых задача анализа аварийной ситуацией является одной из функций [3].

Для отыскания места повреждения на линиях электропередач используется модельная технология [4]. В математической модели фрагмента электрической системы с повреждением наращиваются информационная, топологическая (общее описание связей) и коммутационная (текущее состояние) составляющие, что приводит к созданию «жесткой», практически не адаптируемой модели.

Необходимость адаптации математической модели обусловлена тем, что параметры элементов ЭЭС, конфигурация ЭЭС, режимы работы отдельных объектов и в целом ЭЭС неизбежно меняются в процессе эксплуатации под влиянием различных факторов [5].

В условиях неполноты и неоднозначности данных о схемно-режимном состоянии ЭЭС создаваемые методы формирования данных, в основном, используют позадачный метод ведения информации, т.е. ориентированы на решение определенной технологической задачи управления, в лучшем варианте – нескольких и не всегда обеспечивают соответствие параметров модели состоянию объекта управления.

Применение цифровых регистраторов аварийных процессов в ЭЭС позволило создать архивы по переходным процессам при коротких замыканиях и других технологических нарушениях. Однако технология использования информации персоналом различных служб электроэнергетического объекта требует дальнейшего развития.

Внедрение системы мониторинга переходных процессов, обеспечивающее получение точных синхронизированных измерений векторов напряжений и токов, а также мгновенных значений параметров режима обеспечивает решение ряда задач управления ЭЭС на качественно новом уровне, в том числе задачи параметрической идентификации моделей элементов ЭЭС [6-11].

Цель работы. Развитие метода анализа аварийных ситуаций на основе создания адаптируемой модели электроэнергетического объекта, в которой при создании математической составляющей модели используются данные регистраторов, параметры  магнитно связанных участков линий учитывают схемно-режимное текущее состояние линии (режим, направление тока, состояние троса, стрелу провеса). Работа направлена на развитие разработок, приведенных в [12-13].

Результаты исследований. На основании сформулированных требований к современным системам анализа аварийных ситуаций  обоснован ряд исходных положений, которые необходимы для построения правильно сформулированных правил, составляющих основы технологии формирования модели «однородности» воздушной линии.

1. Информационными объектами линии являются участки и коридоры.

Участок линии отражает следующие особенности: марка провода и троса, расположение провода и тросов на опорах. Коридор линии отражает наличие иных линий по трассе при расстоянии между цепями до 500 м.

2. Модель имеет взаимосвязанное графическое и табличное представления. Существуют множество (коллекция) модификаций графических образов участков и коридоров. Графические образы участков соответствуют традиционным представлениям персонала о геометрической структуре расположения проводов и тросов на опоре. Графические образы коридоров отражают количество линий по трассе и направления токов в цепях.

3. Совокупность графических образов информационных объектов представляет собой схему описания изображения линии и обеспечивает формирование фильтров отбора информации для определения параметров схемы замещения (математическая составляющая модели).

4. Этапы  создания модели «однородности» линии:

- формирование участков при последовательном рассмотрении пролетов линии;

- формирование коридоров на основании имеющихся участков.

В процессе формирования модели происходит заполнение информационных составляющих графических образов представления схемы, описания однородности и магнитных связей линии.

5. Свойства (параметры) сущностей инфологической составляющей модели  должны быть распределены в виде множеств {x1, x2,…xi}, {xi+1,…xj} по взаимосвязанным таблицам.

6. Существуют:

- механизм отбора информации и связей, учитывающий особенности технологических задач служб, подразделений предприятия в соответствии с задачами, реализуемыми в службах и подразделениях предприятия;

- наборы адаптируемых шаблонов для отражения информации.

7. Наличие коллекций объектов позволяют формировать признаки для адаптации модели по таким факторам, как режимы линий в коридоре (цепь в работе, ремонт с заземлением цепи, направление передаваемой мощности в цепи, стрела провеса провода в пролете).

8. Технология создания схемы описания линии реализуется на основе интерактивного диалога пользователя, реализуемого с помощью запросов и ответов. Для автоматизации диалога используются позиции ниспадающие меню, библиотеки графических образов, информация из баз данных.

9. Разработка метода создания инфологической составляющей модели линии на основе типа линии, наличия участков с разными проводами, расположения проводов и тросов на опорах, прохождения иных линий по трассе при расстоянии между цепями до 500 м является основой для создания адаптируемой математической составляющей модели линии.

Предложен метод, обеспечивающий адаптацию модели ЛЭП под ее текущее схемно-режимное состояние. Метод базируется на инфологической модели, учитывающей наличие однородных и магнитно связанных участков линий, и методике построения модели магнитно связанных линий (расстояние между осями линий не более 500 м). Инфологическая модель реализована в базе данных, а методики в графическом интерфейсе пользователя.

Инфологическая модель является частью информационной модели электроэнергетического объекта. На рис. 1 представлен фрагмент модели без отражения графической части. Существующие информационные модели, описывающие потоки информации и связи в ЭЭС, устройствах РЗА (источники команд, условия срабатывания и пуска, объекты воздействия, реакции), цифровых регистраторах (место установки канала, описание связей с элементами и устройствами наблюдения и др.) приведены в [8-9].

Информационная модель представляет три взаимосвязанных разветвляющихся информационных потока:  общие сведения о ЛЭП, пролеты и опоры. Далее под коридором понимается участок линии, имеющий магнитные связи с участками других линий.

Методика построения модели коридоров совокупности линий включает следующие этапы:

- формирование схемы однородных участков (без учета магнитных связей) по критериям: тип провода на опоре, тип троса, тип опоры и геометрическое расположение проводов на опоре, количество цепей на опоре и сохранение в БД;

- формирование схемы участков с магнитными связями между линиями и сохранение в БД;

- формирование схемы обобщенных участков на основе выбора участка из схемы однородных, отнесения участка к коридору. При этом используются списки коридоров из БД, отфильтрованные по ключу линии, участок которой выбран.

На этапе формирования участков используется набор графических шаблонов, отображающих схематичное расположение проводов и тросов на опорах и число цепей. В процессе интерактивного диалога формируется схема однородных участков с занесением на шаблоны в специальные окна информации о типе провода и троса и длине участка. Каждый этап содержит опции «создания», «коррекции», «добавления» и «удаления». На рис. 2 показана информация в виде отдельных фрагментов по графическим шаблонам, меню пользователя, выводимых в процессе диалога на экран дисплея.

Синхронизированная регистрация векторов напряжений и токов с помощью СМПР используется для исследования и управления переходными режимами ЭЭС. В [14] показано, что двухмерная форма представления векторов токов и напряжений является неэффективной для адекватного представления электрических величин при реализации этапа использования синхронизированных векторных измерений в условиях электромагнитных переходных процессов, сопровождающихся возникновением нескольких свободных составляющих в измеряемых токах и напряжениях. Свободные составляющие векторная форма не позволяет правильно учесть.

Обобщенное описание векторов может быть представлено в виде сумм комплексных амплитуд с комплексной частотой:

,                                                                            		                (1)

где  - комплексная амплитуда k-ого слагаемого;  - комплексная частота k-ого слагаемого.

Для построения моделей элементов электрических систем (генераторов, эквивалентные систем, линий электропередач, трансформаторов, реакторов и др.) предлагается формировать задачу как оптимизационную и использовать для выполнения параметрического синтеза метод наименьших квадратов при использовании традиционной структуры элементов (Г-образных схем замещения для трансформаторов, П-образных для линий).

Определение параметров модели по данным переходных процессов выполняется согласно (1) с учетом всех составляющих. При определении параметров по векторам напряжений и токов установившегося режима из (1) исключается соответствующие составляющие.

Были проведены математические эксперименты для формирования требований к регистраторам по дискретности опроса и уровню шумов в сигнале.

При обработке нестационарных сигналов и при высоком уровне шумов такие преобразования показали себя намного более эффективными, чем преобразование Фурье.

В основу дискретных волновых преобразований положены специальные функции (называемые вейвлетообразующими), главным достоинством которых является то, что они ограничены в некоторой узкой области интервала, вне которого бесконечно приближаются к нулю. Синусоиды же, используемые в преобразовании Фурье, осциллируют на всем промежутке, что ухудшает качество обработки сигнала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Заболотный И.П. Автоматизация анализа аварийных ситуаций в электрических системах /И.П. Заболотный //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”. Випуск 67. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – С. 26-30.

2. Автоматизированная система комплексного контроля (АСКК) на объектах энергетики ООО «ЭнергоКомГруп» М.: 2010

3. Система контроля и управления электрической подстанцией MES-SEPAM

4. Аржанников Е.А., Лукоянов В.Ю., Мисриханов М.Ш. Определение места короткого замыкания на высоковольтных линиях электропередачи / Под ред. В.А. Шуина. - М.: Энергоатомиздат, 2003.-272 с.

5.  Автореферат

6. Куликов А.Л. Экспериментальный комплекс по определению мест повреждений магистральных линий электропередачи / А.Л. Куликов, М.Ш. Мисриханов, Д.М. Кудрявцкв  //CIGRE. – Чебоксары. -2007. - S6-2- С. 9-13.

7. Куликов Ю.А. Перспективы применения векторной регистрации параметров в управлении режимами ЕЭС России / Ю.А.Куликов, А.В.Жуков, И.Е. Мацкевич // Релейная защита и автоматика энергосистем 2010. – М.: 2010.

8. Аюев Б.И. Перспективные направления использования системы мониторинга переходных режимов ЕЭС/ОЭС / Б.И. Аюев, Ю.А. Куликов / Relay Protection and Substation Automation of Modern Power Systems. CIGRE. – Cheboksary. – 2007.

9. Герасимов А. С. Опыт верификации динамической модели ЕЭС/ОЭС по данным системы мониторинга переходных режимов / А.С. Герасимов, А. Х. Есипович, А.Н. Смирнов, Ю.А. Куликов Ю. А.// Известия НИИ постоянного тока. – 2008. - № 63. - С. 20–30.

10.  Kezunovic M. Automated Transmission Line Fault Analysis Using Synchronized Sampling at Two Ends /M. Kezunovic, B. Perunicic // IEEE Transactions on Power Systems. -1996.-  Vol. 11. - No. 1.

11. Kezunovic M. Improved Transmission Line Protection During Cascading Events / M. Kezunovic, C. Pang // CIGRE. Madrid. – 2007. - B5 Colloquium.

12. Заболотный И.П. Автоматизированный анализ аварийных ситуацій в электрических системах / И.П. Заболотный, Д.А. Мишлаков // Вісник Кременчуцького державного політехнічного ун-верситету. – Кременчук, КДПУ. - 2007(44). – №3. – С. 91-94

13. Заболотний І.П. Аналіз аварійних ситуацій в електричних системах на основі web- технології /І.П. Заболотний, Д.О. Мішлаков, Л.М. Шаповалов// Вісник національного університету «Львівська політехніка». Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2009. - №637. – С. 31-34.

14. Максимов Б.К. Методика измерений электрических величин в гипервекторной форме/ Б.К. Максимов, Я.Л. Арцишевский, Т.Г. Климова, Д.М. Журавлев и др. // Известия вузов. Электромеханика.  Электроснабжение. – 2009. – Спецвыпуск. – С. 38-40.

| І.П. ЗАБОЛОТНИЙ, Д.О. МІШЛАКОВ Донецький національний технічний університет Розвиток методу аналізу аварійних ситуацій в електроенергетичних системах. У статті розглянуті питання розвитку методу аналізу аварійних ситуацій в електричних системах на основі вимірів цифрових реєстраторів. Уточнено інформаційну модель, яка описує потоки інформації в ЛЕП, що визначають схемно-режимний стан. Запропоновано методи адаптації моделі електроенергетичного об'єкта під його поточний схемно-режимний стан і технологічну задачу керування, уточнення математичної складової моделі на основі параметричної ідентифікації елементів системи за даними вимірів попереднього й аварійного режиму реєстраторами. Аналіз аварійних ситуацій, цифрові реєстратори, інформаційна модель, відшукання місця ушкодження, методи адаптації. | I.P. ZABOLOTNIY, D.O. MISHLAKOV Donetsk national technical university Development of the fault analysis method in electric power networks. The questions of development of the fault analysis method in electric power networks on the basis of digital recorders measurings are considered in this article. It was refined information model that describes the information flows in transmission lines that define the scheme-modal state. There are proposed methods of adapting the model of the electroenergy object under its current scheme-modal state and technological problem management, clarifying the mathematical component of the model-based parametric identification of system elements on measurement data of the previous regime and emergency registrars. Analysis of emergency situations, digital recorders, the information model, finding fault, methods of adaptation |
| --- | --- |

# Text boxes

Инфологическая модель ЭЭС

Инфологическая модель РЗА и регистраторов

Общие сведения о ЛЭП

Пересечения

Отключения

Обходы

Пролеты

Провод

Однородные

участки ВЛ

Участки

коридора

Строит. орг.

Проек. орг.

Арматура

Трос

Опоры

Фундаменты

Расположение проводов

Гирлянды изоляторов

Рисунок  1 – Инфологическая модель в виде диаграммы Бахмана

Рисунок 2 –Элементы, отражающие процесс использования  графического интерфейса пользователя

(а – меню расположения проводов и изображений опор; б – графические шаблоны; в – графическая модель коридора)

б)

а)

в)