|  |  |  | ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. |  |  |  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| Разработал |  |  |  | ДонГТУ |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ось |  |  |
| Н. контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| М01 | Круг В70 ГОСТ 2590-71 /Сталь 45 ГОСТ 1050-74 |  |
| М02 | Код | ЕВ | МД | ЕН | Н. расх. | КИМ | Код заготовки | Профиль и размеры | КД | МЗ |  |
|  |  | кг | 3,8 | 1 | 4,5 | 0,86 | прокат | (70х144 |  | 4,4 |  |
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документов |
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | Ут | Кр. | Коид | ЕН | ОП | Кшт | Тп-з | Тшт |
| А 03 | 1 2 2 10 Круглопильно-отрезная ИОТ №2 |
| Б 04 | Круглопильно-отрезной станок модели 8А631 - резч. 3 - 1 1 1 20 1 12 1,8 |
| О 05 | Отрезать заготовку выдерживая размер 144 |
| Т 06 | Приспособление специальное; фреза 2254-1673 ГОСТ2679-73 ; линейка слесарная ГОСТ 427-75 |
| А 07 | 3 1 7 20 Токарно-винторезная ИОТ №12 |
| Б 08 | Токарно-винторезный станок модели 1К62 - ток. 3 - 1 1 1 20 1 14 1,1 |
| О 09 | Точить торец детали, сверлить центровое отверстие |
| Т 10 | Патрон 7100-0011 ГОСТ 2675-80; патрон 6152-0157 ГОСТ 140077-78 ; втулка 6101-0026 ГОСТ 13793-78 |
| 11 | резец 2112-0007 Т5К10 ГОСТ18880-73; сверло 2317-0009 ГОСТ 14952-75 ; линейка слесарная ГОСТ 427-75 |
| А 12 | 3 1 10 30 Токарно-винторезная ИОТ №12 |
| Б 13 | Токарно-винторезный станок модели 16К20 - ток. 4 - 1 1 1 20 1 14 2,86 |
| О 14 | Точить поверхность (58, торец, канавку, фаску. |
| Т 15 | Патрон 7100-0011 ГОСТ 2675-80; центр 1-А-4 Н ГОСТ 8742-75; резец 2103-0007 Т15К6 ГОСТ 18879-73; резец 2100-0003 Т15К6 |
| 16 | ГОСТ 18878-73; резец 2130-0255 ГОСТ 18884-73; штангенциркуль ЩЦ-II-160-0,1 ГОСТ 166-80 |
| МК |  |