|  |  |  | ГОСТ 3.14.10-85 Форма 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. |  |  |  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| Разработал |  |  |  | ДонНТУ, каф. ТМ, гр ТМ-96а | ПК00.0427.97.001 |  | ТП00.0427.97.001 |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ось |  |  |  | 30 |
| Н. контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | МЗ | Коид. |
| Токарно-винторезная | Сталь45 ГОСТ 1050-74 | НВ 200...220 | кг | 3,8 | Круг (70х140 | 4,4 | 1 |
| Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | ТО | ТВ | ТП.З | Тшт | СОЖ |
| Станок модели 16К20 |  | 1,1 | 1,56 | 14 | 2,86 | - |
| Р |  | ПИ | D или В | L | t | i | S | n | v |
| О01 | А. Установить и снять заготовку 0,35 |
| Т02 | Патрон 7100-0011 ГОСТ 2675-80; центр 1-А-4 Н ГОСТ 8742-75 |
| 03 |  |
| О04 | 1. Точить поверхность 1 окончательно 0,4 0,95 |
| Т05 | Резец 2103-0007 Т15К6 ГОСТ 18879-73; штангенциркуль ЩЦ-II-160-0,1 ГОСТ 166-80 |
| Р06 | 70 103 3 2 0,6 500 109,9 |
| 07 |  |
| О08 | 2.Точить поверхность 4 окончательно 0,23 0,03 |
| Т09 | См. переход 1 |
| Р10 | 70 15 2 1 0,6 500 109,9 |
| 11 |  |
| О12 | 2.Точить поверхность 3 окончательно 0,31 0,01 |
| Т13 | Резец 2100-0003 Т15К6 ГОСТ 18878-73; шаблон |
| ОК |  |