УДК 681.3

А.А. Баркалов1, И.Я. Зеленёва2, А.Н. Мирошкин2

Замена логических условий в композиционном микропрограммном устройстве управления с разделением кодов

1 Зеленогурский университет, г. Зелена Гора, Польша

E-mail: A.Barkalov@iie.uz.zgora.pl

2 Донецкий национальный технический университет

E-mail: irina@cs.dgtu.donetsk.ua

Введение

Одним из важных блоков цифровой системы является устройство управления [1]. При реализации схем устройств управления (УУ) актуальной является задача уменьшения аппаратурных затрат [2]. Для решения этой задачи необходимо учитывать особенности как алгоритма управления, так и используемого элементного базиса. В настоящей работе предлагается метод решения этой задачи для случая интерпретации линейного алгоритма управления на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Используемые ПЛИС включают макроячейки программируемой матричной логики (ПМЛ) и встроенные блоки памяти (ВБП) [3,4]. В линейных алгоритмах управления доля операторных вершин превышает 75% от общего числа вершин [5]. Для интерпретации линейных алгоритмов целесообразно использовать композиционные микропрограммные устройства управления (КМУУ) [5]. В работах [6,7] предлагается метод оптимизации схемы КМУУ с разделением кодов, основанный на использовании классов псевдоэквивалентных операторных линейных цепей (ПОЛЦ). Однако при этом не уменьшаются аппаратурные затраты в блоке формирования микроопераций. В настоящей работе предлагается развитие этого метода, основанное на замене логических условий [2].

Целью исследования является оптимизация комбинационной части КМУУ за счет введения в формат микрокоманд кодов классов ПОЛЦ, а также замены логических условий. Задачей исследования является разработка метода синтеза КМУУ, позволяющего уменьшить число макроячеек ПМЛ в сравнении с известными методами. При этом алгоритм управления представляется в виде граф-схемы алгоритма [8,9].

Анализ композиционных устройств управления с разделением кодов

Обозначим в некоторой ГСА  множество вершин  и множество дуг . В этом множестве  – начальная вершина,  – конечная вершина,  – множество операторных вершин,  – множество условных вершин. Операторная вершина  содержит набор микроопераций , где  – множество микроопераций (выходных сигналов). Условная вершина  содержит один элемент множества логических условий  (входных сигналов) .

Операторная линейная цепь (ОЛЦ) является последовательностью операторных вершин граф-схемы алгоритма. Сформируем множество ОЛЦ , где  обозначает количество ОЛЦ в данной ГСА. При этом каждая пара соседних вершин ОЛЦ соответствует некоторой дуге из множества  [5]. Каждая ОЛЦ  имеет произвольное число входов и только один выход . Формальные определения ОЛЦ, их входов и выходов можно найти в [5]. Отметим, что каждая вершина  соответствует микрокоманде , хранимой в управляющей памяти (УП) по адресу . Для адресации микрокоманд достаточно

(1)

бит, где . Пусть каждая ОЛЦ  включает  компонент и пусть . Закодируем каждую ОЛЦ  двоичным кодом  разрядности

,	(2)

а каждую компоненту  – двоичным кодом  разрядности

.	(3)

Используем для кодирования ОЛЦ элементы , а для кодирования компонент – элементы , где , . Кодирование компонент выполняется в естественном порядке, то есть

,	(4)

где , . Пусть для ГСА  выполняется условие

.	(5)

В этом случае для её интерпретации может быть использована модель КМУУ с разделением кодов (рис.1), обозначаемая в дальнейшем символом .

Рис. 1. Структурная схема КМУУ

В КМУУ  схема адресации микрокоманд (САМ) реализует систему функций возбуждения счетчика CT и регистра Рг

(6)

При этом адрес микрокоманды  представляется в виде

,	(7)

где вершина  входит в ОЛЦ , * - знак операции конкатенации.

По сигналу Start в Рг и СТ заносится начальный адрес микропрограммы, а триггер выборки ТВ устанавливается в единичное состояние. При этом сигнал Fetch=1,что разрешает выборку микрокоманд из УП. Если считанная микрокоманда не соответствует выходу ОЛЦ, то одновременно с микрооперациями  формируется сигнал . Если , то к содержимому СТ прибавляется единица и адресуется следующая компонента текущей ОЛЦ. Если выход ОЛЦ достигнут, то . При этом адрес входа следующей ОЛЦ формируется схемой САМ. При достижении окончания микропрограммы формируется сигнал , триггер ТВ обнуляется и выборка микрокоманд прекращается.

Число термов в схеме САМ может быть уменьшено путем введения преобразователя кодов ОЛЦ в коды классов псевдоэквивалентных ОЛЦ [5]. Операторные линейные цепи  называются псевдоэквивалентными, если их выходы связаны с входом одной и той же вершины ГСА . Однако реализация  такого преобразователя требует дополнительных макроячеек ПМЛ.

В настоящей работе предлагается уменьшить сложность преобразователя кодов, для чего используются свободные ресурсы ВПБ. Для уменьшения числа макроячеек в схеме САМ предлагается использовать метод замены логических условий.

Основная идея предлагаемого метода

Пусть , если  и ее выход не связан с входом конечной вершины . Найдем разбиение  множества  на классы ПОЛЦ. Закодируем классы  двоичными кодами  разрядности

.	(8)

Используем для кодирования классов  переменные , где . Пусть число входов  блоков встроенной памяти может быть взято из множества . Пусть при  выполняется условие

,	(9)

где  - число слов в блоке БВП при . В УП находится  наборов микроопераций, имеющих разрядность . Константа 2 добавляется для учета переменных  и .

При этом  выходов блоков БВП, входящих в УП, могут не использоваться, где

.	(10)

Если выполняется условие

,	(11)

то предлагается ввести в формат микрокоманды (слова УП) поле с кодом . Естественно, что формат микрокоманд содержит и поле , включающие унитарно закодированные микрооперации  и переменные  и . При выполнении условия (11) в КМУУ отсутствует преобразователь кодов.

Пусть  - множество переменных , определяющих переходы из выходов ОЛЦ , где . Пусть  и . Тогда целесообразно использовать метод замены логических условий  новыми переменными , где  [9]. В настоящей работе предлагается модель КМУУ  (рис. 2), основанная на введении в формат микрокоманд поля  при выполнении условия (11) и замене логических условий.

Рис. 2. Структурная схема КМУУ

В КМУУ , блок логических условий (БЛУ) реализует систему функций

,	(12)

используемых для замены логических условий. Блок САМ реализует систему функций

;	(13)

,	(14)

а управляющая память реализует таблицу истинности функций

;	(15)

;	(16)

;	(17)

.	(18)

В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ , включающий следующие этапы:

- Формирование множеств ,  и  для ГСА .

- Кодирование ОЛЦ, их компонент и классов .

- Замена логических условий .

- Формирование таблицы переходов КМУУ.

- Формирование содержимого управляющей памяти.

- Синтез логической схемы КМУУ.

В КМУУ  схемы блоков БЛУ и САМ реализуются на макроячейках ПМЛ, а схема блока УП – на встроенных блоках памяти.

Пример применения предложенного метода

Пусть ГСА  характеризуется множествами , где , и , где , , , , , , , , , , , , . Следовательно, количество ОЛЦ , для их кодирования необходимо  переменных из множества , максимальная длина ОЛЦ  вершины, для их кодирования достаточно  переменных из множества , количество операторных вершин в ГСА , для их кодирования достаточно  разрядов. Следовательно, условие (5) выполняется и применение метода разделения кодов имеет смысл. Для кодирования классов  достаточно  переменные, то есть .

Закодируем ОЛЦ  и их классы произвольным образом: , …, , , …, . Для выполнения условия (4) присвоим первой компоненте каждой ОЛЦ  код 00, второй – 01, третьей – 10, а четвертой – 11. Это позволяет определить адреса  микрокоманд КМУУ , показанные в табл. 1. При этом столбцы соответствуют переменным , а строки – переменным . Здесь и далее символ  означает, что КМУУ  интерпретирует ГСА .

Таблица 1

Адреса микрокоманд КМУУ

| Адрес | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | * |  |  |  | * |  |
| 11 | * |  | * | * |  | * | * | * |

По этой таблице формируем адреса микрокоманд. Например, ,  и так далее. Итак, первые два этапа синтеза выполнены.

Пусть следующая система обобщенных формул перехода получена из ГСА :

.	(19)

Из системы (19) можно найти следующие множества и их характеристики: , , , , , . Следовательно,  и . Пусть переменная  заменяет  для ,  для  и  для , а переменная  заменяет  для ,  для  и  для . Тогда блок БЛУ задается системой уравнений (20):

.	(20)

Заменив классы  их кодами и, использовав наборы 101, 110 и 111 для минимизации, получим из (20) систему (21), которая имеет следующий вид:

.	(21)

Для формирования таблицы переходов КМУУ  необходимо заменить переменные  переменными  в системе (19). Например, для уравнения  получим следующее уравнение:

.	(22)

Аналогичным образом преобразовываются все уравнения системы (19). Таблица переходов КМУУ  имеет столбцы: , , , , , , , . Назначение этих столбцов определяется из табл. 2, а связь  таблицы с уравнением (22) очевидна.

Таблица 2

Фрагмент таблицы переходов КМУУ

|  | 010 |  | 10100 |  | – |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11000 |  | – |  | 7 |
|  |  |  | 10101 |  |  |  | 8 |

Таблица переходов КМУУ служит для формирования систем (13)–(14), термы  которых определяются как

.	(23)

В системе (23)  - значение -го разряда кода  из -ой строки таблицы, , , . Например, из табл. 2 имеем

;

;

.

Пусть из ГСА  следует, что количество микроопераций , а количество выходов блока встроенной памяти  при количестве слов в блоке . Тогда , то есть все разряды кода  формируются блоком УП и применение КМУУ  имеет смысл.

Формирование содержимого УП производится тривиальным образом. Например, пусть в вершинах  записан набор , а в вершине  – набор . Вершина  не является выходом ОЛЦ, поэтому по адресу  записываются единицы в битах в УП ,  и . Вершина  является выходом ОЛЦ , где . Таким образом, по адресу  в УП записаны единицы в битах , , , . Адреса ячеек УП формируются по табл. 1.

Синтез логической схемы КМУУ  сводится к реализации систем (12)–(14) на макроячейках ПМЛ и систем (15)–(18) на встроенных блоках памяти. Эти задачи достаточно хорошо рассмотрены в литературе [2,8] и в данной статье не рассматриваются.

Заключение

Предлагаемый метод улучшения характеристик КМУУ с разделением кодов основан на трех факторах:

- на наличии классов псевдоэквивалентных ОЛЦ в алгоритме управления, что позволяет уменьшить число строк в таблице переходов КМУУ в сравнении с его базовой моделью [4];

- на наличии свободных выходов встроенных блоков памяти, используемых для представления кодов классов псевдоэквивалентных ОЛЦ;

- на замене входных переменных, позволяющей уменьшить число входов в блоке САМ, что может привести к уменьшению числа макроячеек ПМЛ в его схеме.

Однако быстродействие КМУУ  уменьшается в сравнении с КМУУ без замены логических условий, так как блок БЛУ вносит задержку в общее время такта. Использование этого блока целесообразно, если суммарное число макроячеек в блоках БЛУ и САМ композиционного устройства управления структуры  меньше, чем число макроячеек в блоке САМ композиционного устройства управления структуры . Но и в этом случае метод применим только в том случае, если время такта КМУУ  удовлетворяет требованиям технического задания. Напомним, что применение КМУУ целесообразно только при интерпретации линейных ГСА.

Научная новизна предложенного метода состоит в использовании классов псевдоэквивалентных ОЛЦ и свободных ресурсов встроенных блоков памяти для уменьшения числа макроячеек ПМЛ в схеме адресации микрокоманд с одновременным уменьшением требуемых ресурсов памяти за счет замены логических условий. Практическая значимость метода заключается в уменьшении числа микросхем при реализации схемы КМУУ, что позволяет получить схемы, обладающие меньшей стоимостью, чем известные аналоги.

Дальнейшие направления исследований связаны с разработкой САПР для синтеза схем КМУУ, а также с проверкой применимости данного метода для базиса программируемых вентильных матриц FPGA (field-programmable gate arrays) [10].

- De Micheli G. Synthesis and Optimization of Digital Circuits. – NY: McGraw-Hill, 1994. – 636 pp.

- Баркалов А.А. Синтез устройств управления на программируемых логических устройствах. Донецк: ДНТУ, 2002. – 262 с.

- Macrocell Configurations in CoolRunner XPLA3 CPLDs. Режим доступа: http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp335.pdf

- Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем с использованием микросхем программируемой логики. – СПб: БХВ. – Петербург, 2002. – 608 с.

- Barkalov A., Titarenko L. Logic Synthesis for Compositional Microprogram Control Units – Berlin : Springer, 2008. – 272 pp.

- Barkalov A.A., Kovalyov S.A., Bieganowski J., Miroshkin A.N. Synthesis of control unit with code sharing and modified linear chains. Машиностроение и техносфера XXI века // Сборник трудов XV международной научно-технической конференции в г. Севастополе 15-20 сентября 2008 г. В 4-х томах. – Донецк: ДонНТУ, 2008г. Т. 4. – С. 54-59.

- Баркалов А.А., Красичков А.А., Мирошкин А.Н. Синтез устройства управления с разделением кодов и модификацией операторных линейных цепей. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка". Випуск 9 (132) – Донецьк: ДонНТУ. – 2008. – С. 183-187.

- Соловьев В.В. Проектирование цифровых схем на основе программируемых логических  интегральных схем. – М.: Горячая линия-ТЕЛЕКОМ, 2001. – 636 с.

- Baranov S. Logic Synthesis for Control Automata – Boston: Kluwer Academic Publishers, 1994 – 312 pp.

- Maxfield C. The Design Warrior’s Guide for FPGA – Amsterdam: Elseteir, 2004. – 541 pp.