УДК 621.867

СОСТАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВИБРОПИТАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ

Кириленко И.В., специалист; Гутаревич В.О., к.т.н.. доцент

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Уравновешенные двухмассные вибротранспортные машины получили широкое применение в различных отраслях промышленности в виде конвейеров, грохотов и питателей. Особенностью этих машин является то, что обе колеблющиеся массы могут являться рабочими транспортирующими органами [1].

Использование обеих масс в качестве грузонесущих органов вызывает необходимость иметь равные амплитуды колебаний верхней и нижней массы. Это требование приводит к необходимости того, чтобы массы обоих грузонесущих органов были одинаковы, благодаря чему уменьшается общая масса машины и вдвое увеличивается ее производительность [2].

Для получения дифференциальных уравнений движения системы      положим в уравнениях, составленных для схемы с опорными упругими связями с2 = 0 [3].

(1)

где коэффициент внутренних сопротивлений при деформации осевого сжатия упругой связи;

О1, О2 - центры тяжести соответственно грузонесущего органа и рамы;

m1, m2, - приведенные массы соответственно грузонесущего органа и рамы относительно их главных центральных осей O1 и O2;

c01, c12,  - приведенные динамические жесткости соответственно упругих связей привода и основных упругих связей;

х1, х2 - абсолютные перемещения соответственно центров тяжести грузонесущего органа и рамы;

х0 – перемещение конца шатуна эксцентрикового механизма относительно рамы.

Тогда при с2 = 0 система примет вид:

(2)

Складывая оба уравнения системы (2), получим

(3)

откуда

(4)

Вычитая из первого уравнения системы (2) второе и производя замену переменных с помощью соотношений (3) и (4) при х0 = r sin , получим

(5)

Приведенная масса системы:

Амплитуда возмущающей силы невозмущенной систем

(6)

где r - эксцентрицитет приводного вала;

ω - угловая скорость вращения приводного вала.

Угол сдвига фаз между этой возмущающей силой и возмущающим перемещением х0

.                                               (7)

Таким образом, рассматриваемая двухмассная система свелась к эквивалентной одномассной системе, состоящей из приведенной массы т, основных упругих связей cl2 и упругого привода с жесткостью c01.

Деля уравнение (5) на т, получим

(8)

где собственная частота двухмассной системы (или эквивалентной одномассной системы)

(9)

- амплитуда возмущающей силы, отнесенная к единице массы.

Частное решение уравнения (8), соответствующее установившемуся процессу вынужденных колебаний, может быть получено обычным способом и будет иметь вид

(10)

где амплитуда перемещения массы т1 относительно массы m2

(10а)

угол сдвига фаз между относительным перемещением и возмущающей силой

(10б)

При равных массах амплитуды колебаний будут  и, согласно выражению (9),  собственная  частота системы найдется как

Из этого выражения следует, что для получения резонансных колебаний в двухмассной системе с равными массами т1 и m2 необходима в 2 раза меньшая жесткость упругих связей, чем в одномассной системе, имеющей массу грузонесущего органа т.

Работа, совершаемая возмущающей силой привода за один цикл колебаний, затрачивается на гистерезис в упругих связях машины, т. е. на восполнение потерь энергии, рассеянной в этих связях за один цикл колебаний.

Формула для подсчета работы, совершаемой за цикл колебаний, в функции параметров движения системы:

(11)

где углы сдвигов фаз между возмущающими перемещениями шатуна привода  и перемещениями  и .

При втором резонансе двухмассной системы (а также при резонансе системы без опорных упругих связей) значения углов сдвига фаз и . В этом случае W достигает максимального значения

(11а)

По упрощённой схеме работа вычисляется:

(11б)

Поскольку мощность, необходимая для поддержания колебаний, определяется как  (  - период одного цикла колебаний), то с учетом формулы (11)

(12)

По упрощённой схеме мощность вычисляется по формуле:

(12а)

Из формул (11), (11а) и (12) видно, что в резонансном режиме при данных исходных параметрах системы и частоте энергия и мощность пропорциональны сумме амплитуд колебаний масс.

В итоге на основании проведенных исследований получена математическая модель, позволяющая определять работу, совершаемую возмущающей силой привода за один цикл колебаний и мощность, необходимую для поддержания колебаний. Анализ приведенной математической модели показал рациональное сочетание параметров для правильной работы вибропитателя с электромагнитным приводом.

Перечень ссылок

- Потураев В. Н., Франчук В. П., Червоненко А. Т. Вибрационные транспортные машины, - М.: Машиностроение, 1964. – 272 с.

- Гончаревич И. Ф. Вибротехника в горном производстве. – М.: Недра, 1992. – 319 с.

- Гончаревич И.Ф., Фролов К.В. Теория вибрационной техники и технологии. – М.: Наука, 1981. – 320 с.

# Text boxes

Рисунок 2 – Характеристики вибрационного электрогенератора: а – внешние; б – мощность в зависимости от нагрузки.

10 Гц

10 Гц

20 Гц

20 Гц

Рисунок 1 – Модель вибрационного электрогенератора

Рисунок 1 - Схема биологического электродвигателя.

Мембрана, «статор»

Элемент «ротора»

U

Канал в мембране

F

v

Ионы

F

v

0

0,2

0,4

0,6

0,8

vP/vИ

0

0,2

0,4

0,6

0,8

f/fУП

а

скорость

давление

б

кН/м2

МВ/м

0

10

20

0

10

20

30

E

fУП

напряженность электрического поля

давление

Рисунок 2 - Характеристики биологического электродвигателя:

а – внешняя, б - регулировочная.

Рисунок 1 –Дисковий магнітопровід з зубчастою поверхнею

Рисунок 2 – Дисковий ротор ІПЕВТ: 1 – диск, 2 - лопаті

1

2

Рисунок 3 – Схематичне зображення ІПЕВТ з дисковим ротором типу „Сандвіч”: 1 і 2 –дискові магнітопроводи з зубчастою будовою прилеглих поверхонь; 3 і 4 - радіальні зубці і пази магнітопроводів; 5 – дисковий ротор типу „Сандвіч”; 6 – шар провідникового немагнітного матеріалу

Bδ=

Bδmin

Bδmaх

t

Bδ

7

2

4

1

5

3

6

3

4

Рисунок 1 – Принципова схема пристрою блокування стартера

Рисунок 2 – Схема приєднання пристрою до бортової мережі автомобіля

Рисунок 1 - Загальний вигляд інтерфейсу створеної моделі

Рисунок 1 - Втрати електроенергії в Україні

Рисунок 1– Блок-схема пристрою діагностування режимів роботи

асинхронних двигунів:

1 – блок часових позицій; 2 – блок виявлення ушкоджень кіл датчиків та номеру аварійного двигуна; 3 – блок сигналізації й захисту від анормальних режимів двигунів і датчиків; 4 – кероване джерело напруги; 5 – стабілізоване джерело живлення;  6 – датчики анормальних режимів; 7 – L-С контур; 8 – блок виявлення вхідних сигналів; 9 – виконуючий орган; 10 – фільтр напруги; 11 – світлова сигналізація; 12 – симетрируючий пристрій.

10

11

12

1

2

3

4

8

7

6

5

М1

9

Мn

6

9

~3РЕN, 220/380 В, 50 Гц

+ 9 В

R3

R1

t˚

VT1

VT2

R2

VD

Рисунок 2– Принципова схема аналога      лямбда-діода

( – пазовая часть обмотки статора;

( – лобовая часть обмотки статора;

( – обмотка ротора;

( – зубцы статора;

( – корпус статора над пакетом

статора;

( – корпус статора над лобовыми

частями обмотки статора;

( – зубцы статора;

( – корпус статора над пакетом

статора;

( – корпус статора над лобовыми

частями обмотки статора;

( – внутренний воздух в машине.

( – термодетектор.

Рисунок 1-  Динамическая тепловая схема замещения АД с термодетектором.

ТЗЛМ

АЦП с коммутатором (плата L-154)

Секция    3 кВ

# Q

TA

# CН3

3I0

IА

IВ

IС

3U0

UAO

UBO

UCO

# TV

# IBM PC

202Т ТДНГ-10000/110/3,15

Яч.№80

Яч.№76

Яч.№74

Яч.№72

35Т

Яч.№59

Рисунок 1 – Схема питания секции 3 кВ и осциллографирования параметров режима работы двигателя сетевого насоса №3

CЭ

ε2

βЭ

I2

ε1

I1

MД

MС(t)

Рисунок 1 – Полная модель системы «квазичастотный преобразователь – асинхронный двигатель»

Ікв/Іф.п.

Rкабi             Xкабi

Rкабn             Xкабn

VC1

K2

K1

Рисунок 1 – Эпюра напряженно-деформированного состояния клеевого стыка

3

1/Rao

2

Io

1

Epo

K(

T(.p+1

1

p

1

p

c/KC

(

1/KТ

(

1/La

L2

L1

1e-3

3

kc*w

2

Kt*i

1

Uy

Рисунок 1 – Структурна схема моделі СС.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2

4

6

8

10

12

14

16

(*

МС*

1/Ra

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

М, (,

о.е.

М

(

t, c

Присвячується 75-річчю кафедри

«Гірнича електротехніка і автоматика

ім. Р.М. Лейбова» ДонНТУ