УДК 621.446

РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В СТАЛИ ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВИХРЕВЫХ ТОКОВ

Боев А.Е., студент; Васильев Л.А., к.т.н., доцент

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Расчет потерь в стали электрической машины – весьма важная задача с точки зрения оценки теплового состояния, рационального выбора электромагнитных нагрузок, определения предельных режимов работы и энергетических характеристик машины.

Нахождение магнитных потерь осложняется тем, что их нельзя выразить через измеряемые величины и они сложным образом зависят от формы кривой индукции, частоты и характера перемагничивания.

В фазах вентильного реактивного двигателя (ВРД) протекает однополярный ток, рабочий магнитный поток зависит от угла положения ротора и величины фазного тока, имеет место ярко выраженное локальное насыщение зубцовой зоны, изменяющееся при вращении ротора. Все это приводит к тому, что магнитный поток ВРД несинусоидален и форма его кривой различна для отдельных частей магнитной системы. Это естественным образом ограничивает область применения традиционных методик расчета магнитных потерь. В этом отношении весьма перспективен подход, предполагающий применение численных методов расчета магнитного поля ВРД.

Для исследования магнитных потерь в ВРД находит применение метод конечных элементов [1]. Задача расчета магнитного поля двигателя обычно рассматривается в плоскопараллельной постановке. Для учета различия форм кривых индукции в отдельных частях магнитопровода ВРД необходима дискретизация поперечного сечения двигателя. Можно выделить следующие характерные участки магнитной системы двигателя с конфигурацией 8/6: полюса статора и ротора, три участка в ярме статора и один – в ярме ротора (рис. 1).

Рисунок 1 – Фрагмент поперечного сечения ВРД 8/6

На всех участках магнитопровода на основании известной кривой тока находятся зависимости индукции с учетом перекрытия токов отключаемой и включаемой фаз.

Данный подход применен для расчета потерь в стали от вихревых токов в ВРД мощностью 130 Вт с конфигурацией магнитной системы 8/6.

На рис. 2 приведены кривые индукции в различных частях магнитной системы исследуемого ВРД для формируемой кривой фазного тока [2] с действующим значением  при частоте вращения  об/мин. За положительное направление индукции в полюсах статора и ротора принято её направление к валу двигателя, а для ярем – направление по ходу часовой стрелки.

Рисунок 2 – Кривые индукции для различных частей магнитной системы ВРД: полюс статора (а), участок ярма статора 1 (б), участок ярма статора 2 (в), участок ярма статора 3 (г), полюс ротора (д), ярмо ротора (е)

Из рис. 2 видно, что для отдельных участков магнитной системы ВРД перемагничивание носит различный характер и точное вычисление магнитных потерь невозможно без сегментации магнитопровода на отдельные области.

На отдельных участках магнитной системы наблюдается не пульсационное, а эллиптическое перемагничивание: присутствуют две различных по амплитуде пульсирующие составляющие вектора индукции, что должно учитываться при расчете потерь в стали. На рис. 3 приведены фрагменты векторных картин магнитного поля ВРД, иллюстрирующие сложный характер перемагничивания магнитной системы двигателя.

Рисунок 3 – Фрагменты векторных картин магнитного поля ВРД при возбуждении различных фаз

Удельные потери в стали от вихревых токов рассчитаны по выражению:

,

где  – толщина листа электротехнической стали в пакете магнитопровода;  – плотность стали;  – удельное электрическое сопротивление стали;  – период изменения индукции;  – индукция.

Расчетные потери в стали от вихревых токов при  и  с учетом технологического коэффициента повышения потерь по [3] составили: полюса статора – 9,5 Вт; полюса ротора – 5,6 Вт; ярмо статора – 20,7 Вт; ярмо ротора – 4,2 Вт. Суммарные магнитные потери от вихревых  токов – 40,0 Вт (т. е. 31% от номинальной мощности).

При вычислении полных потерь в стали ВРД должны быть определены магнитные потери от гистерезиса. Это более сложная задача, при решении которой необходимо учитывать форму кривой индукции, наличие постоянной составляющей в магнитном потоке, частотные свойства электротехнической стали. Решение этой задачи требует не только теоретических, но и экспериментальных исследований.

Перечень ссылок

1. D’hulster F., Desmet J., Stockman K., Belmans R. Advanced nonlinear modelling techniques for switched reluctance motor // Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling, Simulation and Optimization – Banff, Canada: ACTA Press, 2003. – P. 44-51.

2. Васильев Л.А., Мнускин Ю.В. Синтез характеристик вентильного реактивного привода с микропроцессорным управлением. // В зб. наукових праць ДонНТУ. Серія: електротехніка і енергетика. Вип. 28. Донецьк, ДонНТУ, 2001. – С. 89-93.

3. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины: Учебник для вузов. – М.: Энергия, 1980. – 928 с.

# Text boxes

Рисунок 2 – Характеристики вибрационного электрогенератора: а – внешние; б – мощность в зависимости от нагрузки.

10 Гц

10 Гц

20 Гц

20 Гц

Рисунок 1 – Модель вибрационного электрогенератора

Рисунок 1 - Схема биологического электродвигателя.

Мембрана, «статор»

Элемент «ротора»

U

Канал в мембране

F

v

Ионы

F

v

0

0,2

0,4

0,6

0,8

vP/vИ

0

0,2

0,4

0,6

0,8

f/fУП

а

скорость

давление

б

кН/м2

МВ/м

0

10

20

0

10

20

30

E

fУП

напряженность электрического поля

давление

Рисунок 2 - Характеристики биологического электродвигателя:

а – внешняя, б - регулировочная.

Рисунок 1 –Дисковий магнітопровід з зубчастою поверхнею

Рисунок 2 – Дисковий ротор ІПЕВТ: 1 – диск, 2 - лопаті

1

2

Рисунок 3 – Схематичне зображення ІПЕВТ з дисковим ротором типу „Сандвіч”: 1 і 2 –дискові магнітопроводи з зубчастою будовою прилеглих поверхонь; 3 і 4 - радіальні зубці і пази магнітопроводів; 5 – дисковий ротор типу „Сандвіч”; 6 – шар провідникового немагнітного матеріалу

Bδ=

Bδmin

Bδmaх

t

Bδ

7

2

4

1

5

3

6

3

4

Рисунок 1 – Принципова схема пристрою блокування стартера

Рисунок 2 – Схема приєднання пристрою до бортової мережі автомобіля

Рисунок 1 - Загальний вигляд інтерфейсу створеної моделі

Рисунок 1 - Втрати електроенергії в Україні

Рисунок 1– Блок-схема пристрою діагностування режимів роботи

асинхронних двигунів:

1 – блок часових позицій; 2 – блок виявлення ушкоджень кіл датчиків та номеру аварійного двигуна; 3 – блок сигналізації й захисту від анормальних режимів двигунів і датчиків; 4 – кероване джерело напруги; 5 – стабілізоване джерело живлення;  6 – датчики анормальних режимів; 7 – L-С контур; 8 – блок виявлення вхідних сигналів; 9 – виконуючий орган; 10 – фільтр напруги; 11 – світлова сигналізація; 12 – симетрируючий пристрій.

10

11

12

1

2

3

4

8

7

6

5

М1

9

Мn

6

9

~3РЕN, 220/380 В, 50 Гц

+ 9 В

R3

R1

t˚

VT1

VT2

R2

VD

Рисунок 2– Принципова схема аналога      лямбда-діода

( – пазовая часть обмотки статора;

( – лобовая часть обмотки статора;

( – обмотка ротора;

( – зубцы статора;

( – корпус статора над пакетом

статора;

( – корпус статора над лобовыми

частями обмотки статора;

( – зубцы статора;

( – корпус статора над пакетом

статора;

( – корпус статора над лобовыми

частями обмотки статора;

( – внутренний воздух в машине.

( – термодетектор.

Рисунок 1-  Динамическая тепловая схема замещения АД с термодетектором.

ТЗЛМ

АЦП с коммутатором (плата L-154)

Секция    3 кВ

# Q

TA

# CН3

3I0

IА

IВ

IС

3U0

UAO

UBO

UCO

# TV

# IBM PC

202Т ТДНГ-10000/110/3,15

Яч.№80

Яч.№76

Яч.№74

Яч.№72

35Т

Яч.№59

Рисунок 1 – Схема питания секции 3 кВ и осциллографирования параметров режима работы двигателя сетевого насоса №3

CЭ

ε2

βЭ

I2

ε1

I1

MД

MС(t)

Рисунок 1 – Полная модель системы «квазичастотный преобразователь – асинхронный двигатель»

Ікв/Іф.п.

Rкабi             Xкабi

Rкабn             Xкабn

VC1

K2

K1

Рисунок 1 – Эпюра напряженно-деформированного состояния клеевого стыка

3

1/Rao

2

Io

1

Epo

K(

T(.p+1

1

p

1

p

c/KC

(

1/KТ

(

1/La

L2

L1

1e-3

3

kc*w

2

Kt*i

1

Uy

Рисунок 1 – Структурна схема моделі СС.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2

4

6

8

10

12

14

16

(*

МС*

1/Ra

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

М, (,

о.е.

М

(

t, c

Присвячується 75-річчю кафедри

«Гірнича електротехніка і автоматика

ім. Р.М. Лейбова» ДонНТУ