УДК 621.3

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ С НЕЛИНЕЙНЫМИ РЕАКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Куксин И.Ю., студент; Федоров М.М., проф., д.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Расчет переходных процессов в разветвленных электрических цепях с нелинейными реактивными элементами осуществим методом переменных состояний. Алгоритм расчета рассмотрим на конкретном примере (рис. 1).

До коммутации в исходной схеме отсутствовала ветвь с резистивным сопротивлением . Нелинейные реактивные элементы  и  заданы соответственно вебер-амперной и кулон-вольтной зависимостями. Для удобства анализа в схеме используется источники постоянного тока.

Переменные состояния - ток в ветви с индуктивностью  и напряжение на емкости . Составим систему алгебраических уравнений связи токов в ветвях (и ) с переменными состояниями. Для этого используем вспомогательную схему (рис. 2).

Получаем из исходной, поставив ключ в положение после коммутации, нелинейную индуктивность заменяем источником тока , а нелинейную емкость -  источником напряжения . Используя законы Кирхгофа из схемы (рис. 2) имеем:

(1)

Дифференциальное уравнение для переменного состояния вида  получим с помощью ІІ закона Кирхгофа для контура, включающего ветвь с индуктивностью:

, с учетом (1) первое дифференциальное уравнение состояния будет иметь вид:        . 			  (2)

Дифференциальное уравнение для переменного состояния вида  получим с помощью І закона Кирхгофа составленного для узла 1:  ,

с учетом (1) второе дифференциальное уравнение состояние будет иметь вид:

.  					 (3)

Решение уравнений состояния рационально осуществлять численными методами, что позволяет учитывать нелинейности  и . По известным значениям переменных состояния  и  в момент времени  через заданный промежуток времени  величины переменных состояний определяются: , , где  и  - приращения потокосцепления индуктивности и заряда емкости соответственно, определим из выражений, полученных с помощью (2) и (3): ,  .

Исходя из вышеизложенного, алгоритм расчета переходных процессов может быть следующим:

1) С помощью законов коммутации определяем значения переменных

состояний в момент времени , для этого используем состояние схемы

до коммутации (рис. 3).

Из схемы получаем, что: ,  . Значение  потокосцепления на индуктивности и  заряда на емкости в     момент времени  определяем по нелинейным зависимостям  и .

2) Определяем приращение переменных состояний  и :

, .

3) Значение переменных состояний в момент времени  равны:

, .

4) По нелинейным зависимостям иопределим величины и .

Далее процесс повторяется до принужденного состояния.