5. ФУНКЦІОНАЛЬНА  ТА   СТРУКТУРНА   ОРГАНІЗАЦІЯ   КОМП'ЮТЕРІВ  ІЗ МАГІСТРАЛЬНОЮ  АРХІТЕКТУРОЮ  І  ЗМІШАНОЮ  АРХІТЕКТУРОЮ  СИСТЕМИ  КОМАНД

Інформаційні  канали  та  сигнали  керування  регістрової  пам'яті  (РП)  і  оперативної  пам'яті  (ОП)  показані  на  рис.5.1. Короткі  адреси  комірок  пам'яті  РП  утворюють  у  командах  (рис.5.2 – рис.5.4)  машини  адреси  типу  R,  а  складові  виконавчих  адрес  ОП  (  і   )  утворюють  у  командах  (рис.5.2 – рис.5.4)  так  звані  адреси  типу  S. Результат  операції  у  АП  завжди  записується  в  один  із  регістрів  РП  ( за адресою  R1). Отже,  формально  кожний  із  регістрів  РП  може  бути  використано  у  якості  акумулятора  в  процесі обробки даних.

Другий  операнд  може  адресуватися  також  адресою  типу  R. Тоді  команда  утворює  формат  RR  (рис.5.5). При  адресуванні  у  другій  адресі  простої  змінної  адреса  операнда  визначається  однорівневою  відносною  адресацією  (рис.5.6):

де    базова  адреса  даних  в  ОП  (вміст  комірки  пам'яті  РП  за  адресою  ) ;  зміщення  адреси  другого  операнда  щодо  базової  адреси  даних  в  ОП.

Таким  чином,  команди  при  В  0  ( при  )  являють  собою  RS  структуру  (перша  адреса  в  команді  типу  R,  а  друга -  типу  S).

При  адресуванні  у  командах  за  другою  адресою  одного  з  елементів  деякого  масиву  даних  ( )  адреса  другого  операнда  задається  з  використанням  дворівневої  (рис.5.3)  відносної  адресації  (рис.5.6):

де   адреса  нульового  елемента  ( )  масиву    у  області  даних  ОП;   зміщення  адреси  поточного  елемента  масиву    ( )  щодо  першого  елементу  масиву  ( ).

Таким  чином,  у  структурному  відношенні  команди  цього  типу  є  структурою  типу  RX  (R -  ознака  адреси  першого  операнда,   -  ознака  адресації  елементу  масиву  чисел  з  другої  адреси).

Із  позиції  розрядності  коду  команди  RR,  RX   і  RS  утворюють  “суміш”  16 – розрядного  (П)  і  32 – розрядного  (С)  форматів. Тому  керування  викликом  команд повинне  здійснюватися з урахуванням можливості   початку  команди  або  з  нульового  півслова  РОП  (РОП0),  або  першого  півслова  РОП  (РОП1). Відповідна  ознака  початку  поточної  команди  визначається  20 – м  розрядом  ЛЧАК  (ЛЧАК(20))  (рис.5.1). Змістовний  граф  модуля  “Виклик  команди”  показано  на  рис.5.7. Змістовний  граф  модуля  “Виконання  АО”  показано  на  рис.5.8.

Рисунок 5.1 – Структура ієрархічної пам'яті комп'ютера із локальною регістровою пам'яттю (РП)

Рисунок 5.2 – Активні поля регістру команд (РК) при виконанні команди RR у комп'ютері (R1 і R2 - адреси простих змінних у РП)

Рисунок 5.3 – Активні поля регістру команд (РК) при виконанні команди RX: R1 – адреса простої змінної в РП; В2 - базова адреса (у РП по В2) для даних в ОП; D2 – зміщення масиву чисел Х (х0, х1, …) відносно бази даних В2; Х - адреса в РП по Х2 для поточного елемента масиву (х0, х1, …); хi = ОП [РП (В2) + РП (Х2) + D2], де (РП(В2) + РП(Х2) + D2) - адреса комірки ОП (адреса типу S).

Рисунок 5.4 - Активні поля регістру РК при виконанні команди RS: R1 - адреса першого операнду та результату операції у РП; В2 - базова адреса даних в ОП (вміст комірки РП за адресою В2); D2 - зміщення адреси простої змінної відносно першого елементу даних у ОП; (РП (В2) + D2) - адреса типу S (номер комірки у ОП).

Рисунок 5.5 – Інформаційні канали і сигнали керування безакумуляторного АП комп'ютера із ієрархічною структурою пам'яті

Рисунок 5.6 – Формування виконавчої адреси за однорівневою ( ) і дворівневою ( ) відносної адресації

Рисунок 5.7 – Керування викликом команд RR, RS, RX у РК

Рисунок 5.8, а - Керування виконанням АО при обробці команд RR, RX і RS у комп'ютері із дворівневою пам'яттю (початок мікропрограми).

Рисунок 5.8, б - Керування виконанням АО при обробці команд RR, RX і RS у комп'ютері із дворівневою пам'яттю (кінець мікропрограми)