# УДК 62-83-52

КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С МОДАЛЬНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ

# Коцегуб П.Х.,Губарь Ю.В.,Толочко О.И.

# Донецкий государственный технический университет

olga@pandora.kita.dgtu.donetsk.ua

Рассматривается система позиционного тиристорного электропривода постоянного тока с модальным регулятором (МР), работающая по заданной программе. Структурная схема системы модального управления  (СМУ) приведена на рис.1, где введены следующие обозначения: ЗП – задатчик положения с компаундирующими связями и b1 и b2; УОС – узел ограничения максимальной скорости; УОТ – узел ограничения тока; ( и ( - угол поворота и угловая скорость двигателя; I –ток якорной цепи; M, Mc – электромагнитный и статический моменты; Eп – ЭДС преобразователя; Rя – активное сопротивление якорной цепи ТП-Д; Tя, Tм –электромагнитная и электромеханическая постоянные времени привода; Kп, T - коэффициент усиления и постоянная времени  ТП; Cд – конструктивная постоянная двигателя; k1, k2, k3, k4 – коэффициенты передачи МР; Ku – коэффициент усиления по регулируемой координате.

Задатчик положения формирует технически оптимальное управляющее воздействие  Uзп, являющееся линейной комбинацией сигналов желаемого изменения угла поворота U(=(ж*К(, скорости U(=(ж*К(                                            и ускорения U(=(ж*К( привода

Uзп(t)= U((t)+ b1* U((t)+ b2* U((t);

Ограничение тока двигателя в СМУ организовано путем компенсации влияния обратной связи ЭДС двигателя Eд (связь Uос) и ограничения сигнала УОТ на уровне [1]

Уровень ограничения сигнала с выхода УОС соответствует максимальной скорости двигателя (М.

При синтезе коэффициентов модального регулятора собственные значения (полюсы характеристического уравнения СМУ) замкнутой системы, состоящей из объекта управления и обратных связей по переменным состояния, располагают заданным образом на комплексной плоскости корней. В качестве желаемого расположения полюсов используют одно из стандартных распределений (Баттерворта,  биноминальное, минимума интегральной квадратичной ошибки и другие) [2].

Задача синтеза системы программого управления состоит в отыскании управления, обеспечивающего желаемое протекание реакций регулируемой координаты (угла поворота вала двигателя) на входное управляющее воздействие. Идеальное решение этой задачи обеспечивается, если в любой момент времени ошибка регулирования

(((t) = ((t) - (Ж(t);

В классе замкнутых СМУ такое решение недостижимо. Улучшить динамические свойства СМУ и уменьшить значение динамической ошибки (((t) возможно в классе комбинированных систем, содержащих наряду с замкнутой частью звенья разомкнутого цикла. В этой связи представляет интерес задача синтеза параметров МР (коэффициентов k1 – k4 ) и ЗП (коэффициентов b1 и b2 ), а также исследование динамических и статических свойств рассматриваемой системы позиционного электропривода.

Для упрощения исследований перейдем от исходной структурной схемы рис.1 к системе                                  в относительных единицах (рис.2), используя  следующие базовые величины: (Б=(0, (Б=(Б*1(сек), (Б=(Б/1(сек), (ПБ=(0=СД*(0, (Б=(КЗ=(0/RЯ; (Б=(КЗ=СД*(КЗ, UОБ=(0/КП, UЗБ=UЗПБ=(Б*(Б,

где ((, (( - скорость и ЭДС в режиме холостого хода;

(КЗ ,(КЗ -ток и момент короткого замыкания.

Связь передаточных функций в абсолютных W(p)  и относительных W(p) единицах определяется в соответствии с формулой нормирования:

где  UБ, YБ - базовые значения входной и выходной величин;

- выходная и входная величины в относительных единицах.

В этом случае имеем:

Задатчик положения представляет собой модель идеализированной системы регулирования положения (СРП) [3]. Вычислительное устройство (ВУ) на основе заданного значения угла поворота Uз и ограничений на скорость (м и (м ускорение формирует технически оптимальный закон изменения желаемого ускорения    привода (Ж(t). На выходах интеграторов ЗП получают сигналы желаемого изменения скорости (Ж(t) и угла поворота (Ж(t).

Синтез СРП выполним в два этапа. Вначале воспользовавшись стандартной методикой синтеза СМУ     [2], определим коэффициенты модального регулятора. На втором этапе при известных значениях коэффициентов k1  – k4 определим коэффициенты корректирующих связей b1 и b2 задатчика положения.

Математическое описание СМУ в матричной форме имеет вид :

где  - вектор состояния;



Передаточные функции СМУ по управляющему и возмущающему воздействиям имеют вид :

# Желаемый полином стандартной формы четвертого порядка

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях p желаемого и действительного (10) полиномов и решая систему алгебраических уравнений , получаем :

# Передаточная функция СРП по управляющему воздействию

где  передаточный коэффициент СМУ;

Сравнивая передаточные функции  (9) и (12) приходим к выводу о том, что введение компаундирующих связей повысило порядок числителя передаточной функции СРП. Характеристический полином (1) системы остался без изменения.

Выбор параметров задатчика положения выполним из условий модульного оптимума [ 3 ].Уравнения оптимизации имеют вид

# Решение этой системы уравнений дает

Графики   зависимостей  корректирующих коэффициентов ЗП  и  от величины            приведены на рис3.Из этих графиков видно , что с увеличением величины  значения корректирующих

коэффициентов уменьшаются.

Рисунок 3 – Графики зависимостей

Определим показатели работы комбинированной системы по управляющему воздействию (). Изображение ошибки по углу поворота:

Из (16) видно, что при  установившаяся (статическая) ошибка регулирования отсутствует. При изменении  управляющего воздействия с постоянной скоростью

В системе, работающей только по принципу отклонения (), максимальное установившееся значение ошибки

Следовательно, применение принципа комбинированного управления позволяет уменьшить значение установившейся динамической ошибки по положению в

раз. В частности, при T(=0,004c, ТЯ=4T(, ТМ=4ТМ, (0=0,707/T( это значение составляет 1,3.

Определим работу привода под воздействием нагрузки (). Статическое падение угла  при  набросе нагрузки определяется выражением:

где  статическое падение угла поворота в разомкнутой системе ТП-Д.

После подстановки в (20) выражений для коэффициентов МР из (12), получаем

Определим значения частоты (0, при котором СМУ становится астатической по возмущению ((0a) и  ее статизм   оказывается максимальным  ((0MAX).

Приравнивая правую часть уравнения (21) к нулю, получаем:

где  - собственная частота двигателя.

Дифференцируя уравнение (21) по  и приравнивая полученное выражение к нулю, имеем:

# Подставляя значение  в (21), получаем

На рис.4 показаны семейства графиков  при (1=2,6, (2=3,4 (3=2,6                                                                 (распределение  Баттерворта), ТМ/ТЯ=1,2,4,8 и при ТЯ= 4ТМ  (рис.4а), ТЯ= 8ТМ  (рис.4б). Из графиков видно , что астатические по возмущению свойства система приобретает при очень низких значениях среднегеометрического корня характеристического полинома (0,=(0,05-0,2)*T(, что приводит к снижению быстродействия системы.

Рисунок 4 -  Графики зависимостей

На рис.5 показаны графики переходных процессов                                                            в исследуемой системе, полученные при следующих параметрах СРП:

Рисунок 5 – Графики переходных процессов

Полученные графики подтверждают полученные в статье теоретические результаты. Применение комбинированного управления с найденными здесь параметрами СМУ позволяет существенно уменьшить динамические ошибки при отработке заданного перемещения и повысить быстродействие привода по сравнению с аналогичной системой, работающей только по принципу отклонения.

Исследования показали , что в рассматриваемой системе можно обеспечить нулевые установившиеся ошибки по положению при отработке управляющего воздействия с постоянной скоростью или ускорением. Это обеспечивается соответствующим выбором коэффициентов  и :

;

При такой настройке параметров системы обычно наблюдается излишняя колебательность переходных процессов по току двигателя ( перерегулирование превышает  60 % ).Такая настройка системы может быть рекомендована с целью повышения динамической точности при отработке заданных перемещений, например , для приводов станков с программым управлением.

# ЛИТЕРАТУРА

1.Толочко О.И. Система модального управления приводом постоянного тока с узлом токоограничения.

2.Кузовков Н.Т. Модальное управление и наблюдающие устройства. – М.: Машиностроение , 1976. – 184 с.

3.Коцегуб П. Х. , Толочко О. И. , Светличный С. В. , Губарь Ю. В. Система позиционного электропривода с задатчиком положения. – Известия вузов.Электромеханика , 1982 , №3, с.331-337.

4.Коцегуб П. Х. , Толочко О. И. Оптимизация систем управления вентильными электроприводами  по модулю амплитудно-частотной характеристики. – Известия вузов.Электромеханика , 1977 , №6 , с.679-684.