МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ   УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНОЇ   ІНЖЕНЕРІЇ

# ОПОРНИЙ   КОНСПЕКТ   ЛЕКЦІЙ

за  курсом

"Організація   функціонування  процесорних  пристроїв"

для  бакалаврів   за  напрямком  “Комп'ютерна  інженерія”

Спеціальність:  Комп’ютерні  системи  і  мережі

Донецьк   2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ   НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНОЇ   ІНЖЕНЕРІЇ

# ОПОРНИЙ   КОНСПЕКТ   ЛЕКЦІЙ

за  курсом

"Організація   функціонування  процесорних  пристроїв"

для  бакалаврів   за  напрямком  “Комп'ютерна  інженерія”

Спеціальність:  “Комп’ютерні  системи  і  мережі”

Розглянуто

на засіданні  кафедри

комп'ютерної  інженерії.

Протокол № 3  від

01.11.2010 р.

Затверджено

на  засіданні навчально - видавничої

ради  ДНТУ.

Протокол  №  2  від  21. 03. 2011 р.

Донецьк  2011

УДК 681.3

# Опорний  конспект  лекцій за курсом "Організація  функціонування  процесорних  пристроїв" для  бакалаврів за напрямком  “Комп'ютерна  інженерія”. (Спеціальність:  “Комп’ютерні  системи  і  мережі”) / Укл. В.В.Лапко, Ю.В. Губарь. - Донецьк:  ДНТУ,   2011. - 58 с.

У  посібнику  систематизовано  викладені  теоретичні  засади  функціональної  та  структурної  організації  базових  процесорних  пристроїв  комп’ютерів:  процесорів  додавання  і  віднімання,  множення  та  ділення  чисел  із  фіксованою  та  плаваючою  комою.

Розраховано  для    бакалаврів  спеціальності  “Комп'ютерні  системи  і  мережі”.

Укладачі			 	 проф.  В. В. Лапко,

доц.   Ю. В. Губарь

Відповідальний

за  випуск                  		 	проф. В. А. Святний

Рецензент                  	      		проф.  Г. В. Аверін

ПЕРЕДМОВА

Процесорні  пристрої  -  основна  частина  комп’ютера,  яка  безпосередньо  виконує  в  обчислювальної  системі  процес  обробки  даних. Ряд  комп’ютерів  мають  у  своєму  складі  два  і  більше  спеціальних  процесорних  пристроїв  для  обробки  даних  (сопроцесорів). У  загальному  випадку  процесорні  пристрої  -  це  складний  операційний  пристрій  з  програмно – доступними  регістрами,  які  керуються  центральним  пристроєм  керування  комп’ютера. Центральний   керуючий  автомат  формує  основні  початкові  керуючі  і  інформаційні  сигнали,  які  необхідні  для  відповідного  опрацювання  даних  під  керуванням  місцевого  блоку  керування  у  процесорному  пристрою. Місцевий  блок  керування,  розміщений  у  процесорному  пристрої,  формує  потрібну  послідовність  мікрооперацій  у  процесорному  пристрою. Таким  чином, при  проектуванні процесорних  пристроїв  потрібно  будувати  як  операційний  автомат,  так  і  керуючий  автомат.

Науково – технічна  дисципліна  “Організація  функціонування  процесорних  пристроїв”  вивчає  теоретичні  засади  зображення  даних  у  комп’ютерах  і  комп’ютерні  алгоритми  обробки  даних,  методи  технічної  реалізації  структури  процесорних  пристроїв  і  організації  взаємодії  операційних  елементів  пристроїв  при  опрацюванні  даних. У  посібнику  розглянуті  типові  цифрові  діаграми  операцій  у  процесорних  пристроях,  структурні  схеми  та  мікропрограми  базових  процесорних  пристроїв:  блоків  додавання  і  віднімання  операндів  у  прямому,  доповняльному,  оберненому,  зміщених  кодах;  модулів  множення  операндів  за  типовими  сучасними  алгоритмами;  блоків  ділення  операндів  у  прямих  та  доповняльних  кодах  за  алгоритмами  з  подвійним  і  одинарним  форматом  діленого.

Даний  посібник  предназначений  для  студентів,  які  навчаються  за  напрямком  “Комп’ютерна  інженерія”  і  спеціалізуються  за  фахом  “Комп’ютерні  системи  і  мережі”.

Автори  вдячні  рецензенту  -  професору  Г. В. Аверіну,  завідувачу  кафедри  “комп’ютерні  системи  моніторінгу”  за  слушні  зауваження.

- ТЕОРЕТИЧНІ   ЗАСАДИ  КОДУВАННЯ  ДОДАТНИХ  ТА  ВІД’ЄМНИХ  ЧИСЕЛ  У  ПРОЦЕСОРНИХ  ПРИСТРОЯХ  (ПП)

  - Кодування  чисел  у  прямих  кодах  (ПК)

| А | АПК |
| --- | --- |
| - 1 0 1 | 1 1 0 1 |
| + 1 1 0 1 1 0 1 1 | 0 1 1 0 1 1 0 1 1 |

Кодування  чисел  у  оберених  кодах  (ОК)

| А | АОК |
| --- | --- |
| - 1 0 1 1 1 1 0 1 | 1 0 1 0 0 0 0 1 0 |
| + 1 1 0 1 | 0 1 1 0 1 |

Кодування  чисел  у  доповняльних  кодах  (ДК)

| А | АДК |
| --- | --- |
| - 1 0 1 1 | АДК = АОК + 1 = 1 0 1 0 0 + 1 = 1 0 1 0 1 |
| + 1 0 1 0 | АДК = АОК = 0 1 0 1 0 |

Кодування  чисел  у  кодах  з  позитивним  нулем  (ПН)

| А | АПН |
| --- | --- |
| - 1 0 1 1 1 | 0 + 1 = 0 1 0 0 0 0 + 1 = 0 1 0 0 0 1 |
| + 1 1 1 0 1 | 1 1 1 1 0 1 |

Кодування  чисел  у  кодах  з  негативним  нулем  (НН)

| А | АОН |
| --- | --- |
| - 1 0 1 0 1 | 0 = 0 0 1 0 1 0 |
| + 1 1 1 0 1 1 | 1 (1 1 1 0 1 1 - 1) = 1 1 1 1 0 1 0 |

  - Кодування  чисел  у  модифікованих  оберених   кодах   (МОК)

| А | АМОК |
| --- | --- |
| - 1 0 1 1 | 1 1 0 1 0 0 |
| + 1 1 0 1 | 0 0 1 1 0 1 |

  - Кодування  чисел  у  модифікованих  доповняльних  кодах  (МДК)

| А | АМДК |
| --- | --- |
| - 1 1 0 1 | 1 1 0 0 1 1 |
| + 1 0 1 1 | 0 0 1 0 1 1 |

2. ФУНКЦІОНАЛЬНА  ТА  СТРУКТУРНА  ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРОЦЕСОРНИХ  ПРИСТРОЇВ  (ФСОПП)  ДОДАВАННЯ  І  ВІДНІМАННЯ  (ДВ)  ДОДАТНИХ  ТА  ВІД’ЄМНИХ  ЧИСЕЛ  ІЗ  ФІКСОВАНОЮ  КОМОЮ  (ФК)

2.1. ФСОППДВ  операції  у  прямих  кодах  (ПК)

Рисунок 2.1 - Структура ФСОППДВ ПК на основі SM / SUB

Примітки:  МА,  МВ  і  МР  -  модулі  операндів  А  и  В  і  модуль  результату;  NA,  NB,  NP  -  знакові  розряди  операндів  А  и  В  і  результату;  DM -  дія  над  модулями  операндів  ( при  DM = 0  (MP  =  MA  +  MB),  при  DM = 1   MP  =  (MA -  MB),  якщо  MA ≥ MB  ( =  1)  і  MP  =  (MB  -  MA),  якщо  MB  >  MA  ( =  0));  ЗВА,  ЗАВ  -  відповідно  позика  віднімачів  SUBВА  і   SUBАВ ;  ЕАВ  (ПП  при  DM = 0) -  вихідний  перенос  суматора  SM;  D -  ознака  дії  (+  або  -)  над  числами  у  ПК :

(РПК  =  АПК  (D)  ВПК).

Формування  результату  здійснюється    за  співвідношенями:

| Алгоритм обчислення модуля і знаку результату | МР = ¦ МА ± МВ ¦ | NP | ПП |
| --- | --- | --- | --- |
| DM = 0 | МР = МА + МВ = SAB ПП = ЕАВ | NA | ЕАВ |
| DM = 1; ЗВА = 1 ( = 1) | МР = МА - МВ = RAB | NA | 0 |
| DM = 1; ЗАВ = 0 ( = 0) | MP = MB - MA = RBA |  | 0 |

Структура  і  алгоритм    ФСОППДВ  ПК  на  основі  суматорів

Рисунок 2.2 - Структура ФСОППДВ ПК на основі суматорів

Формування  модуля  результату  (МР),  знака  результату  (NP)  і  ознаки  переповнення  (ПП)  здійснюється відповідно  за  співвідношенями:

| Алгоритм формування результату | MP = ¦ MA ± MB ¦ | NP | ПП |
| --- | --- | --- | --- |
| DM = 0 | MP = MA + MB | NA | Е |
| DM = 1; = 1 | MP = | NA | 0 |
| DM = 1; = 0 | MP = SВА |  | 0 |

Структура  і  алгоритм   ПП  ДВ  ПК  на  основі  суматорів

Рисунок 2.3 - Структура ПП ДВ ПК на основі суматорів

| Формування прямого коду результату (РПК), формування ознаки переповнення (ПП) і ознаки відношення модулів ( ) здійснюється за співвідношенями: |
| --- |
| Алгоритм формування результату | PПК = АПК ( D ) ВПК | ПП |
| DM = 0 | РПК = NS S3 S2 S1 (ПП = 0) | XN (XN = 0, 1) |
| DM = 1, | РПК = | 0 |
| DM = 1, | РПК = | 0 |

Структура   ПП  ДВ  ПК   на  основі  суматорів  з  доповненням  модулів

операндів

Рисунок 2.4 - Структура ПП ДВ ПК на основі суматорів з доповненням модулів операндів

Формування  результату  здійснюється  на  основі  наступних  співвідношень:

| Алгоритм формування результату | MP = ¦ MA ± MB ¦ | NP | ПП |
| --- | --- | --- | --- |
| DM = 0 | MP = MA + MB = S (ПП=0) | NA | Е |
| DM = 1, EAB = 1 ( = 1 ) | MP = MA - MB = RAB | NA | 0 |
| DM = 1, EBА = 0 ( = 0 ) | MP = MB - MA = RBA |  | 0 |

2.2. ФСОПДВ  операндів  у  обернених  кодах  (ОК)

Пристрій  додавання  ОК  (ADD  ОК)

Рисунок 2.5 - Структура блоку ADD ОК

Пристрій  віднімання  ОК  (SUB  ОК)

Рисунок 2.6 - Структура блоку SUB ОК

Примітки.      А  =  ( - 7 )  ÷  ( + 7 );    В  =  ( - 7 )  ÷   ( + 7 );   (А – В )  =  ( - 7 )  ÷  ( + 7 ).

INC  -  інкрементор;  EN,  eN  -  відповідно  перенос із  знакового  розряду  (EN)  і  в  знаковий  розряд  (eN);   -  перенос  у  знаковий  розряд  інкрементора;

ПП -  переповнення;   ППП -  позитивне  ПП;  HПП -  негативне  ПП.

2.3. ФСОППДВ  операндів  у  доповняльних  кодах  (ДК)

Пристрій  додавання  ДК  (ADD  ДК)

Рисунок 2.7 - Структура блоку ADD ДК

Примітки.      А  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 );  В  =  ( - 8 )  ÷   ( + 7 );   (А + В )  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 ).

NS -  знаковий  розряд;  EN,  eN  -  відповідно  перенос  із  знакового  розряду  (EN)  і  в  знаковий  розряд  (eN);  EN  NS  S3 S2 S1  =

S (4/1)  =  NS  S3 S2 S1  =  ( EN  NS  S3 S2 S1 ) m16 .

Пристрій   віднімання  ДК  (SUB  ДК)

Рисунок 2.8 - Структура блоку SUB ДК

Примітки.     А  =  ( - 8 )  ÷   ( + 7 );   В  =  ( - 8 )  ÷   ( + 7 );    (А – В )  =  ( - 8 )  ÷   ( + 7 ).

2.4. ФСОППДВ  операндів  у  кодах  із  позитивним  нулем  (ПН)

Пристрій  додавання  ПН  (ADD  ПН)

Рисунок 2.9 - Структура блоку ADD ПН

Примітки.	А  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 );  В  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 );  (А  +  В  )  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 ).

Пристрій  віднімання  ПН  (SUB  ПН)

Рисунок 2.10 - Структура пристрою віднімання у коді ПН

Примітки.           А  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 ); В  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 );  (А  -  В  )  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 ).

2.5. ФСОППДВ  операндів  у  кодах  із  негативним  нулем  (НН)

Пристрій  додавання  кодів  із  НН  (ADD  НН)

Рисунок 2.11 - Структура пристою додавання чисел в кодах із НН

Примітки.	А  =  ( - 7 )  ÷  ( + 8 );  В  =  ( - 7 )  ÷  ( + 8 );  (А  +  В)  =  ( - 7 )  ÷  ( + 8 ).

Пристрій  для  віднімання  чисел  в  кодах  із  НН  (SUB  НН)

Рисунок 2.12 - Структура пристрою для віднімання чисел у кодах із НН

Примітки.           А  =  ( - 7 )  ÷  ( + 8 );  В  =  ( - 7 )  ÷  ( + 8 );  (А  -  В)  =  ( - 7 )  ÷  ( + 8 ).

За  ПП  =  0

3. ФСОПП  МНОЖЕННЯ   (МН)  ЧИСЕЛ  ІЗ  ФК

3.1. ФСОППМН  операндів  у  прямих  кодах  із  ФК  за  базовими  алгоритмами

Пристрій  множення  у  ПК  за  способом  “A”

СПК  =  АПК  *  ВПК,

де   СПК  =  NС  МС;    АПК  =  NА  MA;   ВПК  =  NВ  MB;

МА,  МВ,  МС  -  відповідно  модулі  множимого  (МА),  множника  (МВ)  і

добутку  (МС).

Рисунок 3.1 - Структура пристрою множення ПК за способом “A”

Пристрій  множення   у  ПК  за  способом  “Б”

Рисунок 3.2 - Структура пристрою множення ПК за способом “Б”

Пристрій  множення   ПК  за  способом  “В”

Рисунок 3.3 - Структура пристрою множення ПК за способом “В”

Пристрій  множення   ПК   за  способом  “Г”  (MUL  ПК  “Г”)

Рисунок 3.4 - Структура пристрою множення ПК за способом “Г”

Операційний  пристрій  множення    ДК  за  способом  “A”

з  корекцією  результату  (алгоритм  Робертсона)

Рисунок 3.5 - Структура операційного пристрою множення ДК із корекцією результату

Примітки.

.

Пристрій  множення  ДК   за  способом  “Г”  з  корекцією  результату

Рисунок 3.6 - Структура пристрою MUL ДК за способом “Г” з корекцією результату (методом Робертсона)

Примітки.  CLB,  CRA,  CПРС  -  сигнали  керування  РВ,  РА  і  РС;  КА  MUL  -  керуючий  автомат  пристрою  множення;  РС / SM  -  регістр – суматор  (акумулятор)  коду  ;  С0РС  -  сигнал  запису  нуля  в  РС / SM .

3.2. ФСОППМН  операндів  у  прямих  кодах  за  груповими  алгоритмами

Пристрій  множення  ДК  груповим  методом  Робертсона   за  способом  “Г”

Рисунок 3.7 - Структура пристрою множення ДК груповим методом Робертсона_2 за способом “Г”

Примітки.

Пристрій  множення  ДК  методом  Бута  за  способом  “A”

Рисунок 3.8 - Структура пристрою множення ДК методом Бута за способом “A”

Пристрій  множення  ДК  методом  Бута  за  способом  “В”

Рисунок 3.9 - Структура пристрою множення ДК методом Бута за способом “В”

Пристрій  множення  ДК  методом  Лемана  за  способом  “А”

Рисунок 3.10 - Структура пристрою множення ДК методом Лемана за способом “А”

Пристрій  множення  ДК  методом  Лемана  за  способом  “Г”

Рисунок 3.11 - Структура пристрою множення ДК методом Лемана за способом “Г”

Пристрій  множення  ДК  груповим  методом  Бута  за  способом  “Б”

Рисунок 3.12 - Структура пристрою множення ДК груповим методом Бута за способом “Б”

Пристрій  множення  ДК  груповим  методом  Бута  за  способом  “Г”

Рисунок 3.13 - Структура пристрою множення ДК груповим методом Бута за способом “Б”

Пристрій  множення  ДК   методом   Мак – Сорлі   за  способом  “Б”

Рисунок 3.14 - Структура пристрою множення ДК методом Мак - Сорлі за способом “Б”

Пристрій   множення  ДК   методом  Мак – Сорлі   за   способом  “Г”

(мікропрограмне  керування  регістром – суматором)

Рисунок 3.15 – Структура пристрою множення ДК методом Мак - Сорлі за способом “Г”

Рисунок 3.16 - ГСА пристрою множення ДК методом Мак - Сорлі за способом “Г” (початок)

Рисунок 3.16 - ГСА пристрою множення ДК методом Мак - Сорлі за способом “Г” (кінець)