УДК 629.11

ВЛИЯНИЕ СИЛ ТРЕНИЯ В НАПРАВЛЯЮЩИХ  ТОКАРНОГО СТАНКА НА ТОЧНОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ СИЛ РЕЗАНИЯ

Е.П.Мельникова, В.В. Быков, С.В. Боднар

Автомобильно-дорожный институт государственное высшее учебное заведение "Донецкого национального технического университета» (АДИ ГВУЗ « ДонНТУ»), г. Горловка, Украина

Для управления точностью процесса обработки резанием необходимо обеспечить точность взаимного расположения инструмента и обрабатываемой детали [1,2,3,4]. Это актуально при восстановлении тормозных дисков непосредственно на автомобиле с применением токарного станка с гидравлической системой стабилизации сил резания [5].

Направляющие резцедержателей станка обеспечивают необходимое взаимное расположение резцов и возможность  их перемещения относительно тормозного диска. Взаимные возвратно-поступательные движения  резцедержателей прямоугольной формы c одной степенью свободы способствуют постоянному изменению действующих сил в направляющих. Скорости скольжения в направляющих  определяются кинематикой и динамикой функционирования  гидравлической системы стабилизации сил резания.

Целью данной статьи является изучение влияния сил трения в динамике на чувствительность гидравлической системы стабилизации сил резания при перемещении резцедержателей в прямоугольных направляющих токарного станка для восстановления тормозных дисков автомобилей.

Для достижения поставленной цели рассмотрим характер действия сил трения в направляющих скольжения двурезцового токарного станка с внутренней гидравлической системой стабилизацией сил резания, изображенных на рисунке 1.

На каждом резце, закрепленном на передних концах направляющих, действуют составляющие силы резания . Полости гидроцилиндров соединены между собой. Перемещению  резцедержателей препятствуют  силы трения Fтр1 и Fтр2.

Рис.1 Схема действующих сил в направляющих резцедержателей:

1. Направляющая резцедержателя 2. Резцедержатель 3.Поршень 4. Корпус  5. Пружина  6. Полость  7. Передаточная функция  8. Тормозной диск

Динамические особенности процесса функционирования резцедержателей в прямоугольных направляющих рассмотрим с помощью двухмассовой модели системы станок-деталь-инструмент (Рис. 2).

Рис. 2. Структурная расчетная  схема движения резцедержателей в направляющих

Резцедержатели массой mд связаны между собой упругими связями с коэффициэнтом жесткости kд с помощью  передаточной функции W. На резцедержатели  действуют  радиальные  состовляющие сил резания Ру1 и Ру2, силы нормального давления N1 и N2 , силы трения Fтр1 и Fтр2, силы демпфирования с коэффициентом демпфирования сд.

Уравнение движения резцедержателей для принятой схемы  запишем в виде

(1)

,

где  – приведенные силы инерции системы, y и –перемещение и скорость перемещения приведенных масс.

Тангенциальная составляющая силы резания состоит из постоянной Pz0 и переменной  составляющих Pzi.

(2)

где kp – коэффициент резания, а = (yі - y0і) – величина изменения срезаемого слоя в радиальном направлении, – угловая  частота вращения диска, τ – длительность перемещения.

Осевая и радиальная составляющая силы соответственно равны:

(3)

где  – коэффициент трения,  - главный угол в плане.

Сила трения при перемещении резцедержателей имеет вид

(4)

где  - коэффициент трения в направляющих при перемещении резцедержателей, i = 1,2.

Тогда  дифференциальные уравнения примут следующий вид

(5)

В полученной модели сила трения Fтр  может изменять знак плюс на минус. В неподвижном состоянии резцедержателя значение коэффициента  трения  , а при перемещении резцедержателя с массой mд – значение коэффициента трения уменьшается .

Направление силы трения изменяется от направления перемещения резцедержателей. Следовательно система уравнений будет иметь вид:

(6)

Если скорость перемещения  , то сила трения

,

а при  сила трения равна

.

Решая систему уравнений (6) по методике предложенной в [4] приходим к выводу, что приблизительной формулой для определения длительности  перемещения резцедержателей в направляющих можно принять:

где –частота собственных колебаний системы.

Величина перемещения резцедержателей в направляющих в этом случае

Величина осциллирующего перемещения резцедержателя снижает чувствительность функционирования внутренней гидравлической системы стабилизации сил резания, однако с точки зрения повышения вибростойкости и обеспечения симметричности функционирования  наиболее  рациональными  и технологичными являются прямоугольные направляющие.

Вывод. На основе предложенной математической модели динамических особенностей функционирования резцедержателей в прямоугольных направляющих токарного станка для восстановления тормозных дисков определено, что чувствительность функционирования гидравлической системы стабилизации сил резания в значительной степени определяется разностью сил трения в направляющих резцедержателей.

Список литературы: 1. Подураев В.Н. Автоматически регулируемые и комбинированные процессы резания / В.Н.Подураев. – М.: Машиностроение, 1977. – 303 с. 2. Пуш В.Э. Конструирование металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1977. – 390с. 3.Плотников А.Л. Обеспечение надежности определения режимов лезвийной обработки для  автоматизированного станочного оборудования на основе оперативной информации о свойствах инструмента и детали: автореф. дис. на соискание научн. степени доктора техн. наук: спец. 05.02.07 «Технология и оборудование физико - механической обработки»/ А.Л. Плотников – Саратов, 2001. – 31  с. 4. Луців І.В. Основи створення  багатолезового  оснащення  з   міжінструментальними зв’язками для обробки поверхонь обертання: дис. … доктора техн. наук: 05.03.01 / Луців Ігор Володимирович.– Тернопіль, 2006. – 448 с. 5. Биков В.В. Влияние сил трения на эффективность срабатывания адаптивной системы управления. Сучасні технології в машинобудуванні. Збірник наукових праць.- Харків НТУ «ХПІ», - 2010, Випуск 4, С 92-96

# Text boxes

W

mд1

y2

Fтр2

mд2

y2

Pу1

Pу2

N2

N1

kд1

Сд2

kд2

Fтр1

Сд1