влияние Принципов проектирования на технические

показатели сборочных автоматов

Кульбида О.О., Ищенко А.Л., Феник Л.Н. (каф. ТМ, ДонНТУ, г. Донецк, Украина)

Abstract: the article analyzes the impact of design principles of automatic machines for technical and economic parameters of assembly machines.

Keywords: principle of design, assembly machine, the initial conditions, the design.

В нынешнее время процесс проектирования техники определяется новыми направлениями развития машиностроения – автоматизацией отдельных операций и всего технологического процесса, требованиями повышения производительности труда, исключения ручного труда и заменой его машинным, повышением качества изготовляемой продукции, рационализацией организации производства, разумным использованием производственных площадей за счет использования компактного оборудования. [4].

При проектировании автоматического сборочного автомата (АСА) или автоматической сборочной линии (АСЛ) осуществляются те же этапы, что и при проектировании других автоматических систем машин [4,5]. Обобщенную последовательность проектирования можно представить в виде:

- Анализ собираемых деталей, сборочных единиц, комплектов и др. (отработка на технологичность конструкции, проверка по условиям собираемости, анализ базирования).

- Анализ и корректировка технологического процесса (структура технологического процесса, орудия воздействия, режимы процесса воздействия).

- Анализ кинематики движений собираемых деталей и орудий воздействия.

- Разработка принципиально-структурной схемы АСА.

- Разработка конструкции АСА

Основной целью проектирования новой линии, машины, механизма является улучшение технико-экономических показателей по сравнению с имеющимися аналогами. К техническим показателям АСА можно отнести производительность машины, качество сборки (точность выполнения требований, предъявляемых к соединению), надежность исполнения процесса сборки, степень непрерывности процесса сборки, к экономическим показателям в первую очередь можно отнести себестоимость изделия [1].

При проектировании АСА, как и других автоматических машин, должны быть использованы следующие принципы:

- принцип компактности;

- принцип концентрации операций;

- принцип непрерывности работы;

- принцип объемно - пространственной компоновки;

- принцип совмещения транспортного и технологического движения.

Представляет интерес проследить влияние принципов проектирования на технико-экономические характеристики АРА.

Проектирование любой технической системы начинается с задания начальных условий. Начальные условия определяют использование тех или иных принципов на дальнейших этапах. Например:

- вид сопрягаемой поверхности обуславливает использование принципов совмещения транспортного и технологического движений, объемно – пространственной компоновки, концентрации и непрерывности на этапе выбора кинематической схемы и структуры машины;

Рис. 2. Влияние принципов проектирования на этапы проектирования и использования машины

- детали и их характеристики обуславливают использование при проектировании принципов компактности, совмещения транспортного и технологического движений, концентрации операций при выборе возможной конструкции блока технологического воздействия и автомата в целом;

- силовые характеристики сборки и требуемая производительность предполагают использование принципов концентрации операций, совмещения транспортного и технологического движений, объемно – пространственной компоновки при конструировании и определении ожидаемой производительности.

При анализе и выборе возможных кинематических схем учитывают траектории относительного движения собираемых элементов, скорости их движения, возможность реализации и совмещения транспортного и технологического движений (сказывается влияние принципа совмещения транспортного и технологического движений) [2,3].

При анализе и выборе структурных схем происходит поиск наилучшего расположения технологических блоков в машине, машин в технологической системе машин, т.е. оказывают влияние принципы концентрации, непрерывности, компактности и объемно - пространственной компоновки [2,3].

При анализе вариантов конструкции и при выборе конструкции определяют возможность использования объемно – пространственной компоновки, замены аналогичной пространственной компоновки на объемно – пространственную, чем достигается большая компактность машины. Происходит выбор конструкции, обеспечивающей максимально возможную концентрацию операций для данного соединения, основное влияние в данном случае оказывают принципы объемно - пространственной компоновки, концентрации операций и компактности.

Оказав влияние на этапы проектирования и конструирования, использование принципов проектирования приводит к получению машины с расчетными затратами энергии и надежностью работы в целом и отдельных ее частей, с ожидаемой производительности. В дальнейшем использование принципов обуславливает получение готового изделия с его реальной производительностью, машины с реальным энергопотреблением от которых зависит себестоимость изделий. Таким образом, влияя на этап проектирования, принципы проектирования в конечном итоге влияют на технико-экономические показатели автомата.

Список литературы: 1. Руденко П.А. Проектирование технологических процессов в машиностроении. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1985. –255 с. 2. Ищенко А.Л. Разработка технологического и структурного обеспечения проектирования высокопроизводительных процессов и систем сборки непрерывного действия: Дис. …кан-та техн. наук. – Донецк: ДонГТУ, 1999. – 205 с. 3. Михайлов А.Н. Разработка методов проектирования высокоэффективных поточно-пространственных технологических систем: Дис….д-ра техн. наук. – Харьков: ХПИ,1992. – 498 с. 4. Артоболевский И.И., Ильинский Д. Я. Основы синтеза систем машин автоматического действия. – М.: Наука, 1983. – 278 с. 5. Клусов И.А. Проектирование роторных машин и линий: Учебн. пособ. для студ. машиностр. вузов. – М.: Машиностроение, 1990. – 320 с.

# Text boxes

Получение машины

Влияние конструкции

Принципы обуславливают получение

производительности

Принципы влияют на выбор вариантов схем

1. Производимая продукция

2. Погрешность сборки

3. Реальная производительность

Этап использования АСА

Анализ возможных кинематических схем

Анализ возможных структурных схем

Анализ и выбор вариантов конструкции

Конструкция

Ожидаемая производительность

Этап проектирования и конструирования

Условия определяют использование принципов

1. Принцип компактности;

2. Принцип концентрации операций;

3. Принцип непрерывности работы;

4. Принцип объемно - пространственной компоновки;

5. Принцип совмещения транспортного и технологического движения.

Принципы проектирования

123

1.Чертежи соединяемых деталей и их характеристики.

2. Требования к изделию и сборке.

3. Вид сопрягаемых поверхностей.

4. Силовые характеристики сборки.

5. Требуемая производительность.

Начальные условия при проектировании