ВЛИЯНИЕ  ПОГРЕШНОСТИ ПРОФИЛЯ ЗУБЬЕВ  НА  ХАРАКТЕРИСТИКИ  КОЛЕСНО-РЕЕЧНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ

Горобец И.А., Бабенко М.О.

(ДонНТУ, КИИДонНТУ, Донецк, Красноармейск, Украина)

В настоящее время открытые зубчатые передачи, состоящие из зубчатого колеса и рейки, нашли широкое применение в механизмах современных машин. Такие зубчатые передачи используются в технике: во-первых, для реализации кинематических преобразований вращательного движения в прямолинейное поступательное (или наоборот); во-вторых,  для передачи силовых параметров механизма, преобразуя, например, крутящий момент на валу зубчатого колеса в поступательное усилие перемещения механизма вдоль зубчатой рейки. Первые механизмы используются в качестве механизмов рулевого управления автомобильного транспорта, поворота башенных кранов и корабельных орудий, лебедок и поворотных приспособлений - кантователей. Вторые – в качестве движителей башенных кранов, горных комбайнов. Широкое применение в движителях с бесцепными системами передач (БСП) очистных комбайнов колесно-реечные механизмы получили благодаря ряду преимуществ перед другими типами движителей БСП: возможность получения высоких и стабильных силовых и кинематических характеристик движителя; надежность и экономичность в работе, удобство и безопасность  эксплуатации и техобслуживания; простота конструкции и малые габариты приводного элемента; хорошая вписываемость в конструкции существующих очистных комбайнов [1,2]. В качестве взаимодействующих элементов колесно-реечных движителей используются пары эвольвентного профиля зуба колеса с прямобочной рейкой [3], зубчатые пары циклоидального профиля зубьев, взаимодействующих с цилиндрическими пальцами рейки [1], пары специального профиля зубьев колеса  и  зубчатой рейки [4]. При использовании колесно-реечных механизмов интерес вызывают как кинематические характеристики зацепления, так и его силовые параметры, при исследовании которых необходимо учитывать ряд конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов.

Вопросам усовершенствования зубчатых зацеплений посвящены работы [5-7]. В работе [5] изложена обобщенная геометрическая теория проектирования зубчатых передач с улучшенными свойствами, но при этом автор ограничивается исследованиями в области передач зубьев с эвольвентным профилем. Работа [6] рассматривает проблемы точности изготовления зубчатых колес на различных этапах технологического процесса. В ней также затронут вопрос о влиянии погрешностей элементов зубчатых венцов на кинематическую точность, но лишь относительно передач Новикова с параллельными осями. В работе [7] изложены методы повышения работоспособности тяжелонагруженных зубчатых колес по различным эксплуатационным показателям, определяющим их надежность. Должное внимание уделено методике определения профильной модификации, повышению плавности работы передач за счет повышения точности изготовления, а также рассмотрено влияние основных технологических операций на формирование структуры и свойств поверхностного слоя. Вопросы  влияния степени точности профиля зубьев элементов колесно-реечных движителей рейки на силовые и кинематические характеристики зацепления и КПД в работах не рассматривались.

Целью данной статьи является исследование процесса зацепления с учетом конструктивных и эксплуатационных факторов для определения влияния погрешностей геометрических параметров зубчатых элементов на силовые параметры и кинематические характеристики работы колесно-реечных движителей.

В качестве кинематических характеристик зацепления колесно-реечного движителя важность имеют: неравномерность преобразуемого линейного движения, величина и неравномерность скорости скольжения зубьев движителя, ускорения системы. Для силовых характеристик зацепления интерес вызывают такие параметры, как величина и неравномерность усилий зацепления, значения радиального усилия зацепления и интегральный показатель зацепления – КПД движителя, величина, равная отношению полезного усилия, реализующего поступательное движение механизма, к общему усилию зацепления движителя.

Рассмотрим взаимодействие зубьев рейки и приводного колеса на примере работы движителя очистного комбайна [8]. Профили взаимодействующих элементов образованы произвольными кривыми, описываемыми соответственно уравнениями вида Φ(х,у), θ (х,у), (рис.1). Взаимодействие зубчатых элементов возможно, когда координаты вершины рабочего профиля зубьев колеса превысят координаты вершины рабочего профиля зубьев рейки, т.е. выполняется условие:

,

где yk – координата верхней точки рабочего профиля зуба колеса, Aw, Δ Aw – соответственно межцентровое расстояние между приводным колесом и рейкой и его изменение, HB – высота головки зуба рейки.

Рис.1 Схема взаимодействия зубьев движителя

В этом случае на взаимодействующих зубьях формируются усилия зацепления Q, расположенные по общей нормали n-n в точке контакта К(x,y)  профилей зубьев движителя БСП. Скольжение зубьев колеса SLk смещает угол вектора усилия зацепления Q  относительно направления перемещения комбайна на угол трения β в сторону направления скольжения и определяется выражением [9]:

,                     (1)

где (i-1, (i, (i-1, (i – полярные координаты точки контакта на профиле зубьев колеса при i-1 и i-м его повороте, d( - приращение угла поворота колеса.

КПД движителя определится зависимостью:

,            (2)

где (xk)k; (yk)k - координаты точки контакта зубьев приводного колеса; fз – коэффициент трения в зубчатом зацеплении.

При этом кинематические параметры процесса зацепления – скорость перемещения  и скорость скольжения зубьев колеса  определяются [9]:

(3)

(4)

где ( - угловая скорость приводного колеса движителя БСП.

Силовые параметры процесса зацепления для тягового F и радиального R усилий – при произвольном профиле зубьев колесно-реечного движителя [9] с учетом их упругодеформированного состояния для i-й пары зубьев описываются выражениями:

(5)

(6)

(7)

,

где ЕП – ошибка профиля зуба движителя, обусловленная технологией его изготовления либо износом в процессе эксплуатации; kз – коэффициент жесткости сопряжения пары колеса и рейки;  - значения частных производных функции Ф(x,y) в точке контакта соответственно по переменным x и y.

Поскольку характеристики кинематического и силового взаимодействия зубьев колесно-реечного движителя зависят от профиля пар зацепления, то при изготовлении элементов колесно-реечного движителя возникают вопросы, связанные с необходимой и достаточной точностью их изготовления, позволяющие реализовать заданную кинематическую и силовую характеристики зацепления.

При исследовании точности изготовления профиля зубьев движителя необходимо кроме аспектов конструирования учитывать и эксплуатационные данные использования колесно-реечного преобразователя движений.  Так исследованиями авторов  был установлен  случайный характер изменения шага зубьев рейки Рр, подчиняющегося  нормальному закону распределения плотностей вероятности [8]. Хотя наиболее вероятным является величина Рр, равная его математическому ожиданию, однако при определении кинематических и силовых параметров зацепления необходимо принимать и крайние значения Рр, имеющие место в реальных условиях работы движителя.

Мгновенная величина межцентрового расстояния Aw также не является постоянной величиной и может быть описана зависимостью.

,                                 (8)

где Awном., (Aw – номинальное значение межцентрового расстояния движителя и его изменения; СД – приведенный коэффициент жесткости элементов движителя и опорной системы комбайна; m – количество одновременно взаимодействующих зубьев движителя; Ri - радиальное усилие в зацеплении i–го зуба приводного колеса и рейки.

Погрешности взаимного расположения элементов колесно-реечного движителя, связанные с  условиями эксплуатации машины, в ходе работы очистного комбайна непрерывно изменяются в пределах максимального интервала. Это и приводит к дополнительным изменениям  кинематических и силовых характеристик зацепления колесно-реечного зацепления, накладывающих свой отпечаток на динамическую нагруженность машины в целом.

Таким образом, при исследовании параметрических уравнений (1-7) процесса зацепления движителя с учетом конструктивных факторов были выявлены  зависимости кинематических характеристик от положения точки контакта; влияние геометрических параметров зацепления на КПД колесно-реечных движителей; зависимость величины силовых характеристик движителя от  значения  погрешности изготовления профиля зубьев ЕП. При реализации задачи проектирования движителей необходимо учитывать технологические и экономические аспекты изготовления элементов движителей - обеспечение изготовления  колесно-реечного движителя с назначенной необходимой степенью точности и  минимальной величиной трудоемкости. Решить эту задачу позволяет  выбор рациональной точности изготовления профиля зубьев движителя с учетом специфики процесса зацепления, возможностей современного производства.

Список литературы: 1. Семенов Ю.Н., Лукиенко В.Г., Геллер Б.М. и др. Бесцепные системы подачи очистных комбайнов. – М.: Недра, 1988. – 152 с. 2. Лаптев А.Г. Направления техническогоперевооружения очистных и проходческих работ на шахтах Украины // Сучасні шляхи розвитку гірничого обладнання і технологій переробки мінеральної сировини: Тезисы докладов международной конференции – Дніпропетровськ, 1997р. – с. 6-8. 3. Литвин Ф.Л. Теория зубчатых зацеплений. М., «Наука», 1968. - 584с. 4. Лукиенко Л.В. Прогнозирование ресурса опорно-направляющего механизма очистного комбайна с зубчато-реечной системой подачи // «Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики» 1-я Международная конференция по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики. Материалы конференции. ТулГУ, Тула, 2003. Том 1. с 176 – 179. 5.  Булгаков Э.Б. Зубчатые передачи с улучшенными свойствами. Обощенная теория и проектирование. М.: Машиностроение, 1974. – 264с. 6. Якимов А.В., Смирнов Л.П., Бояршинов Ю.А. и др. Качество изготовления зубчатых колес. – М.: Машиностроение, 1979. – 191с. 7.  Генкин М.Д. и др. Повышение надежности тяжелонагруженных зубчатых передач. – М.: Машиностроение, 1981. – 232с. 8. Горобец И.А. Результаты исследования параметров зацепления движителей БСП очистных комбайнов // Разработка месторождений полезных ископаемых: Респ. межвед. научн.-техн. сб.,- 1991, вып. 88.- с. 31-36. 9. Горобец И.А., Новикова О.Н., Тихонович В.Ю. Оптимизация линии зацепления колесно-реечной передачи // Прогрессивные технологии и системы машиностроения: Международный сб. науч. трудов – Донецк; ДонГТУ, 1998. Вып. 5.- с. 40-44.