Металургія  Донецької  області:

проблеми та перспективи.

Кисіль В.В., Жуков В.Р. (Донецька облдержадміністрація, м. Донецьк, Україна),

Дьомін В.П., Кисіль О.В., Коваленко В.І. (ДонНТУ, м. Донецьк, Україна)

The general characteristic of metallurgical field of Donetsk region, output volume of the basic kinds of metal production and energy carrier expenses for their manufacture are represented.

The analysis according to kinds of smelting and pouring volume of steel production dynamics  at machine of billet continuous casting  was carried out.

The major directions of metallurgical plants development with the purpose of their metal production competitiveness increasing were displayed.

Металургійний комплекс, до складу якого входять металургійні, коксохімічні, вогнетривкі флюсодобувні підприємства, а також підприємства кольорової металургії та трубних і металевих виробів  є базовим для економіки області.  Він забезпечує більше половини загального обсягу промислового виробництва регіону та майже половину випуску в Україні чавуну, сталі, прокату чорних металів, більше 50 відс. коксу і 25 відс. сталевих труб.

На підприємствах металургії та металообробки зосереджено майже 20 відс.  основних засобів промисловості і чверть промислово-виробничого персоналу Донецької області. Металургія є основою експортного потенціалу регіону – на неї припадає біля    70 відс. обсягу експорту області. Понад 80 відс. металургійної  продукції експортується більш ніж у 50 країн світу.

Чорна металургія області складається з трьох металургійних комбінатів: ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ВАТ «Макіївський металургійний комбінат», сімох металургійних заводів, двох підприємств по виробництву металевих виробів а також  Харцизького трубного заводу . На підприємствах чорної металургії області у 2005 році працювало близько 130 тис. чоловік, а обсяги виробництва продукції у грошовому вигляді перевищили 75  відс. від загального обсягу виробництва усього металургійного комплексу.

Структуру металургійного комплексу Донецької області наведено на рис. 1.

Металургійними підприємствами області у 2005 році від загальнодержавного обсягу виробництва вироблено 44,8 відс. чавуну (13778 тис.т),   46,2 відс.  сталі (17863 тис.т) та  47,6 відс. готового прокату (15507 тис.т). Від загального обсягу виробництва сталі конвертерним способом вироблено 57,0 відс. (10171 тис.т), мартенівським – 38,5 відс. (6880 тис.т), виплавлено електросталі – 4,5 відс. (812 тис.т), розлито на машинах безперервного лиття заготівок (МБЛЗ)– 55,4 відс. (9904 тис.т) У порівнянні з минулим роком обсяг сталі, яка розливається на МБЛЗ, збільшився на 10,6 відс.

Приріст виробництва, що тривав у металургійному комплексі України з 1999 по  2004 рік, у 2005 році змінився незначним спадом, що пов(язано з погіршенням кон(юнктури світового ринку металопродукції.   У 2005 році  на підприємствах металургії і оброблення металу області  обсяги виробництва продукції у порівнянних цінах зменшилися  на 7,3 відс.  (у  2004   році приріст   обсягів   виробництва  металопродукції   у   порівняних цінах до рівня 2003 року складав 11,8 відс.).

У 2005 році потенціал з виробництва чавуну, сталі і прокату металургійними підприємствами області використовувався на 76-89 відс., коксу – на 76 відс. (рис. 2).

Рис. 2. Встановлені потужності підприємств чорної металургії

Донецької області та їх фактичне використання у 2005 році

У 2005 році у порівнянні з 1999 роком збільшився обсяг виробництва конвертерної сталі з 6308 до 10171 тис.т або на 61,2 відс., а обсяг сталі, яка розливається на МБЛЗ збільшився з 4277 до 9904 тис.т, тобто більше ніж удвічі.

Структуру готового прокату, що виробляється металургійними підприємствами Донецької області, наведено на рис.3. В структурі готового прокату переважає частка заготівки (загалом вона складає 39,0 відс.), товстий лист (24,3 відс.) та гарячекатаний лист (16,5 відс.), а обсяги виробництва сортового прокату не перевищують 10 відс.

Рис.3. Структура готового прокату, який вироблено металургійними підприємствами Донецької області у 2005 році (усього – 15507 тис.т.)

Експорт готового прокату у 2005 році склав 82,5 відс. від його загального обсягу виробництва. Левову частку експорту готового прокату (47,2 відс.) складає заготовка (сортова і сляби), а частка товстого листа і гарячекатаного листа дорівнює 23,6 та 18,5 відс. відповідно (Рис. 4).

На жаль, слід відзначити, що фізичний і моральний знос основних виробничих фондів металургійних підприємств залишається досить значним (62-65 відс.), структура сортаменту металопрокату  також недосконала: переважає частка заготовки (40 відс.), недостатня частка легованого металу, тонкого листа, відсутнє виробництво жерсті.

Динаміку виробництва основних видів металопродукції наведено на рис. 5.

Рис. 5. Динаміка виробництва чавуну, сталі і прокату на металургійних підприємствах Донецької області

Динаміку середньодобового виробництва основних видів металопродукції наведено на рис. 6.

Рис. 6. Динаміка середньодобового виробництва чавуну, сталі і прокату на підприємствах металургії у 2005 році

Основною причиною спаду виробництва у 2005 році, пік якого припав на червень – серпень минулого року, була несприятлива для українських метало-виробників кон(юнктура світового ринку металопродукції. “Китайський фактор” вже кілька років є визначальним для розвитку металургійної галузі. Так, спочатку різке збільшення попиту у Китаї допомогло галузі вийти з кризи, а потім зростання власного виробництва у цій країні створило загрозу надвиробництва  металопродукції на світовому ринку. З імпортера  (у 2004 році було завезено 13 млн. т прокату) Китай перетворився в експортера (у 2005 році вивезено понад 7 млн. т).

Зміна тенденцій на світовому ринку, що збіглася за часом з ревальвацією гривні і підвищенням цін практично на всі складові собівартості металопродукції  (сировину, паливно-енергетичні ресурси, залізничні тарифи), негативно відзначилася на фінансово-економічному стані металургійних підприємств.

За підсумками 2005 року фінансовий результат від звичайної діяльності металургійних підприємств у порівнянні з 2004 роком зменшився майже на 30 відс. Майже половину суми загального фінансового результату забезпечила прибуткова робота ВАТ “Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча”.

Незважаючи на погіршення фінансово-економічного стану металургійні підприємства з метою збереження зовнішніх ринків збуту металопродукції і недопущення експансії імпортної металопродукції на внутрішній ринок ( з огляду на темпи прискореного вступу до СОТ) продовжать у 2006 році реалізацію довгострокових програм з технічного переозброєння.

На впровадження заходів Програми розвитку металургійного комплексу області  у 2006 році  планується інвестувати 1,3 млрд.грн..

Основні напрямки розвитку підприємств металургійного комплексу 
на 2006 рік:

- інтенсивне технічне переозброєння та реконструкція застарілих виробництв, впровадження передової техніки і технологій, які відповідають кращим досягненням світової практики і забезпечать конкурентоспроможність продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу на світовому ринку;

- впровадження заходів по енергозбереженню, у т.ч. здійснення економічних, технологічних та організаційних заходів по мінімізації витрат природного газу та поліпшенню екологічних умов у районах розміщення підприємств металургійного комплексу;

- збільшення у структурі експорту питомої ваги готової продукції, що позитивно вплине на фінансовий стан підприємств.

На сьогоднішній день практично вичерпані організаційно-технічні заходи, які могли б забезпечити новий рівень економії паливно-енергетичних ресурсів. Потрібні значні фінансові ресурси та тривалий час для впровадження програм технічного переозброєння, в яких основна увага приділяється енергозберігаючим заходам.

Для забезпечення стабільної роботи промислових підприємств у 2006 році необхідно на державному рівні вжити заходів щодо недопущення різкої зміни вартості сировини і електроенергії, підвищення тарифів на залізничні перевезення, ревальвації гривні, а також створити сприятливі законодавчі умови для проведення технічного переоснащення та модернізації основних виробничих фондів.

Головною метою розвитку металургійного комплексу на 2006 рік є забезпечення подальшого зростання обсягів виробництва і реалізації продукції для задоволення потреб внутрішнього ринку, зменшення питомих витрат енергоносіїв на виробництво продукції  за рахунок реалізації програм з енергозбереження і технічного переозброєння. і, таким чином, підвищення конкурентоспроможності  та утримання досягнутих позицій на світовому ринку металопродукції.

# Text boxes

Рис.1. Структура металургійного комплексу Донецької області

за чисельністю працюючих

##### Рис. 4. Структура експорту готового прокату (за видами) у 2005 році

(усього – 12801 тис. т)