ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по ТОЭ

«Расчет и оптимизация работы участка электроснабжения региональной энергосистемы при подключении нового присоединения»

На рис.1  представлены электрические схемы  участка  энергосистемы (номер схемы соответствует второй цифре варианта), на которых указаны фазные ЭДС источников в кВ, а также комплексы сопротивлений нагрузок (Н1-Н3), типы трансформаторов и  параметры линий электропередачи (Л1-Л7). К этой системе необходимо подключить новое присоединение (рис.2,а – для четных вариантов, рис.2,б – для нечетных вариантов) в точку П, указанную в Вашем варианте задания (в схемах 1,2,5,7,8 и 9 точка П находится посередине соответствующих линий).

Параметры нового присоединения определяются первой цифрой варианта задания и приведены в табл.1.

Необходимо:

- Составить расчетную схему (на одну фазу) и определить параметры её установившегося режима (для ЛЭП использовать П-образные схемы замещения; для трансформаторов учесть только их продольные сопротивления) до подключения нового присоединения, а именно:

1.1. Комплексы сопротивлений линий и трансформаторов.

1.2. Напряжения в узлах схемы и токи линий, нагрузок, трансформаторов (если они имеются) и  источников.

1.3. Мощности нагрузок, источников и суммарные потери активной мощности в линиях электропередачи (ЛЭП); убедиться, что соблюдается баланс активных и реактивных мощностей.

1.4. Коэффициент полезного действия системы (КПД).

1.5. Коэффициент мощности системы.

- Повторить расчет по п.п. 1.2 - 1.5  при рациональном повышении коэффициента мощности нагрузок путем использования компенсирующих ёмкостей и результаты сравнить  с теми, что определены в п.1. Сделать вывод о целесообразности реализации такого экономичного распределения мощности.

- Произвести расчет параметров схемы замещения всей системы, работающей в экономичном режиме,  относительно точки П (определить эквивалентную ЭДС и комплекс входного сопротивления).

- Используя данные табл. 1 произвести выбор линии с распределенными параметрами (ЛРП) и расчет всех её параметров и режима работы присоединяемой ветви. Для четных вариантов предусмотреть повышение коэффициента мощности нагрузки ЛРП.

- Скорректировать расчетную схему (на одну фазу), составленную согласно п.2, с учетом нового присоединения и заново рассчитать все величины, указанные в п.1.

- Произвести анализ данных, полученных после подключения нового присоединения, и сделать заключение о возможности его реализации. Дать предложения о возможных корректировках в сети после подключения нового присоединения.

- Для четных вариантов, считая присоединённую ЛРП линией без потерь, согласно схеме  рис.3 (Z –сопротивление присоединённой нагрузки, С – компенсирующая ёмкость, рассчитанная в п.4) произвести расчет напряжения и тока в конце линии во время переходного процесса, возникающего с момента прихода в эту точку максимальной падающей волны прямоугольной формы со стороны сети. Для момента времени, когда отраженная волна прошла половину ЛРП, построить графики распределения напряжения и тока вдоль ЛРП.

Для нечетных вариантов расчёт переходного процесса произвести для случая отключения источника Е. Здесь в соответствии с рис.3 в качестве сопротивления Z выступает входное сопротивление системы (рассчитано в п.3), С – конструктивная ёмкость в месте подключения присоединения (её величина выбирается в зависимости от линейного напряжения: 110 кВ – 1,25 мкФ; 220 кВ – 1,0 мкФ; 330 кВ – 1,5 мкФ).

Примечание. Условия переходного процесса могут быть скорректированы по согласованию с руководителем работы с учетом специальности (ЭС, ЭСиС, ЭСЭ).

Теоретические положения и указания по выполнению отдельных разделов курсовой работы

1. Анализ исходного режима сети

На основании задания на курсовую работу следует составить расчётную схему. Поскольку исследуемая трёхфазная сеть является симметричной и можно предположить, что все элементы (нагрузка, источники, обмотки трансформаторов) соединены звездой, то расчётную схему нужно представить в однолинейном исполнении, а расчёт выполнить для одной фазы относительно фазных величин. Линии электропередачи, как симметричные четырёхполюсники, представляются П-образной схемой замещения (рис.4). Здесь r0, x0 и b0 – удельные параметры линии, которые берутся из приложения 1, l - длина линии. Для автотрансформаторов учитываются только продольные сопротивления схемы замещения, которые определяются по формуле  Zтр=Rтр+j·Xтр. Сопротивления Rтр и Xтр берутся из приложения 2, они приведены к высокому напряжению (ВН). В схемах с трансформаторами имеется два уровня напряжений, поэтому расчёт цепи выполняется путём приведения всех величин к одному уровню напряжения с использованием коэффициента трансформации автотрансформатора (n=Uвн/Uнн). Сопротивления, проводимости, напряжения и токи высокой и низкой сторон, соответственно, соотносятся друг с другом следующим образом:     ZВ = n2·ZН;     YB=YH/n2;  UВ = n·UН;   IВ = IН/n.     Рекомендуется выполнять приведение к той стороне, где находится точка присоединения П, чтобы избежать дополнительных перерасчётов в п.4, связанном с расчётом ЛРП присоединения. При этом следует иметь ввиду, что продольные сопротивления автотрансформаторов приведены к высокой стороне, и их при необходимости следует приводить к низкому напряжению. Если в одном узле цепи окажется несколько зарядных емкостей линий, их можно объединить, заменив одной суммарной ёмкостью.

Расчёт полученной цепи целесообразно выполнить методом узловых потенциалов, а составленные уравнения решить матричным способом. Токи во всех ветвях вычисляются по закону Ома. При расчёте мощностей сети полученные мощности отдельных элементов на одну фазу нужно утроить. Под  коэффициентами  мощности  и  полезного  действия  системы  понимают

# Text boxes

~

Рис.1 (Схема 4)

П

~

Т1

Е2=127 кВ

Е1=63 кВ

Н1

Л1

Н3

Н2

Т2

J=100 А

Л4

Л2

Л3

Сопротивления (Ом) нагрузок

| Первая цифра варианта | Н1 | Н2 | Н3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0, 3, 6, 9 | 165+j130 | 160+j120 | 175+j150 |
| 1, 4, 7 | 130+j100 | 180+j100 | 185+j120 |
| 2, 5, 8 | 200+j150 | 150+j110 | 150+j90 |

Тип всех линий  АС-300/39

с одним проводом в фазе

# Е1=127 кВ

~

П

~

# J=0,05 kA

# Е2=127 кВ

# Л4

# Л2

# Рис.1 (Схема 3)

# Л3

# Л5

# Л6

# Н2

# Л7

# Н3

# Н1

# Л1

| Линия | Длина, км |
| --- | --- |
| Л1 | 110 |
| Л2 | 80 |
| Л3 | 70 |
| Л4 | 100 |
| Л5 | 50 |
| Л6 | 90 |
| Л7 | 80 |

Линии

| Л1 | Длина, км | 60 |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | АС 240/32-2 |
| Л2 | Длина, км | 100 |
|  | Тип | АС 240/32-2 |
| Л3 | Длина, км | 110 |
|  | Тип | АС 240/32-2 |
| Л4 | Длина, км | 150 |
|  | Тип | АС 240/32-2 |
| Л5 | Длина, км | 105 |
|  | Тип | АС 240/32-2 |
| Л6 | Длина, км | 95 |
|  | Тип | АС 240/32-2 |

Сопротивления (Ом) нагрузок

| Первая цифра варианта | 0, 3, 6, 9 | 1, 4, 7 | 2, 5, 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZН1 | 415·ej39° | 315·ej49° | 500·ej35° |
| ZН2 | 400·ej41,8° | 400·ej35° | 350·ej39° |
| ZН3 | 230·ej40° | 300·ej42° | 415·ej42° |

Рис.1 (Схема 1)

~

П

~

Н1

Н3

Н2

Л4

J=50 A

Е2=190,5 кВ

Е1=195 кВ

Л1

Л6

Л5

Л2

Л3

Тип трансформаторов - АТДЦТН-63000/330/220

Л2

L

Рис.3

uпад, iпад

Z

C

R

v

Рис.2

~

ЛРП

Е

К точке П

б)

К точке П

ЛРП

Нагрузка

а)

Сопротивления (Ом) нагрузок

| Первая цифра варианта | Н1 | Н2 | Н3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0, 3, 6, 9 | 250+j170 | 700+j430 | 390+j290 |
| 1, 4, 7 | 300+j150 | 600+j450 | 650+j250 |
| 2, 5, 8 | 200+j200 | 800+j300 | 500+j290 |

Данные для линий

| Линия | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, км | 250 | 150 | 60 | 120 |
| Линейное напряжение, кВ | 330 | 330 | 220 | 220 |
| Марка провода | АС-240/32 | АС-240/32 | АС-500/64 | АС-300/39 |
| К-во проводов в фазе | 2 | 2 | 1 | 1 |

П

~

Рис.1 (Схема 0)

~

# Н2

Т1

Е2=130 кВ

J=100 А

Н1

Л3

Л4

# Н3

Т2

Л1

Е1=196 кВ

Тип трансформаторов

АТДЦТН-63000/220/110

Данные для линий

| Линия | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, км | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Линейное напряжение, кВ | 110 | 110 | 220 | 220 |
| Марка провода | АС-240/32 | АС-240/32 | АС-500/64 | АС-500/64 |

Сопротивления (Ом) нагрузок

| Первая цифра варианта | Н1 | Н2 | Н3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0, 3, 6, 9 | 107+j90 | 205+j160 | 227+j227 |
| 1, 4, 7 | 90+j80 | 215+j150 | 230+j200 |
| 2, 5, 8 | 120+j70 | 200+j200 | 250+j150 |

~

П

~

Рис.1 (Схема 5)

Н2

Л4

Е1=63,5 кВ

Л5

Л3

Л2

J=0.027 кA

Н1

Н3

Л6

Л1

Е2=65 кВ

Сопротивления (Ом) нагрузок

| Первая цифра варианта | Н1 | Н2 | Н3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0, 3, 6, 9 | 240+j170 | 380+j230 | 500+j300 |
| 1, 4, 7 | 250+j160 | 400+j300 | 450+j300 |
| 2, 5, 8 | 260+j180 | 410+j320 | 475+j350 |

Данные для линий

| Линия | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Л6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, км | 60 | 75 | 110 | 40 | 65 | 50 |
| Тип | АС 240/32 | АС 150/24 | АС 150/24 | АС 240/32 | АС 240/32 | АС 150/24 |

Сопротивления (Ом) нагрузок

| Первая цифра варианта | 0, 3, 6, 9 | 1, 4, 7 | 2, 5, 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZН1 | 160·ejacos(0.72) | 100·ejacos(0.8) | 130·ejacos(0.82) |
| ZН2 | 100·ejacos(0.85) | 160·ejacos(0.7) | 140·ejacos(0.8) |
| ZН3 | 90·ejacos(0.65) | 120·ejacos(0.75) | 120·ejacos(0.85) |

Данные для линий

| Линия | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, км | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Линейное напряжение, кВ | 220 | 220 | 330 | 330 |
| Марка провода | АС-500/64 | АС-500/64 | АС-400/51 | АС-400/51 |
| К-во проводов в фазе | 1 | 1 | 2 | 2 |

Тип трансформаторов  АТДЦТН-63000/330/220

~

П

Рис.1 (Схема 6)

~

Т1

Е1=130 кВ

Е2=196 кВ

Н3

Л3

Н1

Н2

Т2

J1=0,1 кА

Л1

Л4

Л2

J2=0,07 кА

Сопротивления (Ом) нагрузок

| Первая цифра варианта | Н1 | Н2 | Н3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0, 3, 6, 9 | 300·ej38° | 210·ej39° | 380·ej42° |
| 1, 4, 7 | 320·ej42° | 220·ej40° | 400·ej39° |
| 2, 5, 8 | 330·ej43° | 250·ej41° | 410·ej40° |

Тип трансформатора АОДЦТН –167000/500/330

Данные для линий

| Линия | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Л6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, км | 270 | 100 | 75 | 120 | 70 | 110 |
| Линейное напряжение, кВ | 500 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Тип | АС-330/43 | АС-240/32 | АС-300/39 | АС-300/39 | АС-240/32 | АС-240/32 |
| К-во проводов в фазе | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

# Е1= кВ

~

П

~

# J=0,05 kA

# Е2=195 кВ

# Л4

# Т

# Рис.1 (Схема 7)

# Л3

# Л5

# Л6

# Н2

# Л2

# Н3

# Н1

# Л1

Данные для линий

| Линия | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Л6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, км | 250 | 70 | 120 | 90 | 75 | 80 |
| Тип | АС-300/66 | АС-240/32 | АС-240/32 | АС-240/32 | АС-240/32 | АС-240/32 |
| К-во проводов в фазе | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Сопротивления (Ом) нагрузок

| Первая цифра варианта | Н1 | Н2 | Н3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0, 3, 6, 9 | 420·ej38° | 400·ej42° | 250·ej43° |
| 1, 4, 7 | 500·ej40° | 350·ej41° | 220·ej42° |
| 2, 5, 8 | 450·ej39° | 380·ej40° | 235·ej38° |

Рис.1 (Схема 8)

~

П

~

Н1

Н3

Н2

Л3

J=75 A

Е2=191 кВ

Е1= кВ

Л1

Л4

Л6

Л5

Л2

Т

Тип трансформатора АОДЦТН –167000/500/330

j·b0·l/2

j·b0·l/2

Z= r0·l+j·x0·l

~

П

~

Рис.1 (Схема 9)

Н2

Н1

Н3

T

Л1

Л2

Е2=64 кВ

Л5

Л4

J=40 A

Е1=192 кВ

Л3

Данные для линий

| Линия | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, км | 70 | 60 | 170 | 50 | 40 |
| Линейное напряжение, кВ | 110 | 110 | 330 | 110 | 110 |
| Тип | АС-240/32 | АС-240/32 | АС-240/32 | АС-240/32 | АС-240/32 |
| К-во проводов в фазе | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

Тип трансформатора -

АОРЦТ-135000/500/220

# Рис.4. Схема замещения линии

Сопротивления (Ом) нагрузок

| Первая цифра варианта | Н1 | Н2 | Н3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0, 3, 6, 9 | 130·ej38° | 250·ej41° | 110·ej38° |
| 1, 4, 7 | 125·ej42° | 275·ej39° | 115·ej40° |
| 2, 5, 8 | 135·ej43° | 240·ej40° | 120·ej42° |

~

П

~

Рис.1 (Схема 2)

Н2

Л3

Е1=127 кВ

Л5

Л1

Л2

J=0.1 кA

Н1

Н3

Л6

Л4

Е2= кВ

T

Данные для линий

| Линия | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Л6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, км | 75 | 80 | 125 | 240 | 85 | 75 |
| Линейное напряжение, кВ | 220 | 220 | 220 | 500 | 220 | 220 |
| Тип | АС-240/32 | АС-240/32 | АС-240/32 | АС-300/66 | АС-240/32 | АС-240/32 |
| К-во проводов в фазе | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |

Сопротивления (Ом) нагрузок

| Первая цифра варианта | Н1 | Н2 | Н3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0, 3, 6, 9 | 250·ej40° | 200·ej38° | 220·ej41° |
| 1, 4, 7 | 220·ej42° | 180·ej39° | 230·ej43° |
| 2, 5, 8 | 200·ej41° | 190·ej40° | 210·ej42° |

Тип трансформатора АТДЦТН –63000/330/110