ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  Расчетные характеристики воздушных ЛЭП со сталеалюминиевыми проводами

| Сечение провода, мм2 | К-во проводов в фазе | ro, Ом/км | Номинальное линейное напряжение, кВ | Допусти-мый ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110 | 220 | 330 | 500 |  |
|  |  |  | xo, Ом/км | bо, См/км | xo, Ом/км | bо, См/км | xo, Ом/км | bо, См/км | xo, Ом/км | bо, См/км |  |
| 120/19 | 1 | 0.249 | 0.427 | 2.66·10-6 |  |  |  |  |  |  | 390 |
| 150/24 | 1 | 0.198 | 0.42 | 2.7·10-6 |  |  |  |  |  |  | 450 |
| 185/29 | 1 | 0.162 | 0.413 | 2.75·10-6 |  |  |  |  |  |  | 510 |
| 240/32 | 1 | 0.121 | 0.405 | 2.81·10-6 | 0.435 | 2.6·10-6 |  |  |  |  | 605 |
| 240/32 | 2 | 0.06 |  |  |  |  | 0.331 | 3.38·10-6 |  |  | 1210 |
| 300/39 | 1 | 0.098 |  |  | 0.429 | 2.64·10-6 |  |  |  |  | 710 |
| 300/39 | 2 | 0.048 |  |  |  |  | 0.328 | 3.41·10-6 |  |  | 1420 |
| 300/66 | 3 | 0.034 |  |  |  |  |  |  | 0.31 | 3.97·10-6 | 2040 |
| 330/43 | 3 | 0.029 |  |  |  |  |  |  | 0.308 | 3.6·10-6 | 2040 |
| 400/51 | 1 | 0.075 |  |  | 0.42 | 2.7·10-6 |  |  |  |  | 825 |
| 400/51 | 2 | 0.0375 |  |  |  |  | 0.323 | 3.46·10-6 |  |  | 1650 |
| 400/51 | 3 | 0.025 |  |  |  |  |  |  | 0.306 | 3.62·10-6 | 2475 |
| 500/64 | 1 | 0.06 |  |  | 0.413 | 2.74·10-6 |  |  |  |  | 975 |
| 500/64 | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 0.32 | 3.5·10-6 |  |  | 1950 |
| 500/64 | 3 | 0.02 |  |  |  |  |  |  | 0.304 | 3.64·10-6 | 2925 |

П р и м е ч а н и я :  1. Источник информации – Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов.- М.: Энергоатомиздат, 1989.

2. Среднегеометрические расстояния между фазами при напряжениях 110, 220, 330 и 500 кВ приняты равными соответственно 6, 8, 11 и 14 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  Расчетные характеристики трехфазных автотрансформаторов 220, 330 и 500 кВ

| Мощ-ность Sном., МВА | Тип | Каталожные данные | Расчетные данные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном, кВ | Rтр, Ом | Хтр, Ом |
|  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |
| 63 | АТДТН-63000/220/110 | 230 | 121 | 6,6; 11; 38,5 | 1,43 | 1,43 | 2,90 | 100 | 0 | 193 |
| 80 | АТДЦТН-80000/220/110 | 230 | 121 | 10,5; 38,5 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | АТДЦТН-100000/220/110 | 230 | 121 | 6,6; 11; 38,5 | 0,69 | 0,69 | 1,38 | 60,8 | 0 | 103 |
| 125 | АТДЦТН-125000/220/110 | 230 | 121 | 6,6; 11; 38,5 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 48,6 | 0 | 82,5 |
| 160 | АТДЦТН-160000/220/110 | 230 | 121 | 6,6; 38,5 | 0,39 | 0,39 | 0,78 | 38,0 | 0 | 68,0 |
| 200 | АТДЦТН-200000/220/110 | 230 | 121 | 6,6; 13,8; 38,5 | 0,39 | 0,20 | 1,50 | 30,4 | 0 | 54,0 |
| 250 | АТДЦТН-250000/220/110 | 230 | 121 | 15,75 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 23,8 | 0 | 43,2 |
| 63 | АТДЦТН-63000/330/110 | 330 | 115 | 10,5; 38,5 | 3,30 | 3,30 | 6,60 | 195 | 0 | 414 |
| 125 | АТДЦТН-125000/330/110 | 330 | 115 | 6,3; 10,5; 38,5 | 1,42 | 1,42 | 2,84 | 110 | 0 | 221 |
| 200 | АТДЦТН-200000/330/110 | 330 | 115 | 10,5; 38,5 | 0,90 | 0,90 | 2,26 | 64,5 | 0 | 140 |
| 63 | АТДЦТН-63000/330/220 | 330 | 230 | 10,5; 38,5 | 3,30 |  |  | 195 |  |  |
| 125 | АТДЦТН-125000/330/220 | 330 | 230 | 6,3; 10,5; 38,5 | 1,42 |  |  | 110 |  |  |
| 200 | АТДЦТН-200000/330/220 | 330 | 230 | 6,3; 11; 38,5 | 0,90 |  |  | 64,5 |  |  |
| 240 | АТДЦТН-240000/330/220 | 347 | 242 | 11; 38,5 | 0,89 | 0,99 | 2,40 | 42,8 | 0 | 362 |
| 250 | АТДЦТН-250000/500/110 | 500 | 121 | 10,5; 38,5 | 1,38 | 1,38 |  | 577 |  |  |
| 135 | АОРЦТ-135000/500/220 | 525/ | 242/ | 13,8; 18 | 0,81 | 0,81 |  | 681 |  |  |
| 500 | АТДЦН-500000/500/220 | 500 |  | 230 | 1,05 |  |  | 289 |  |  |
| 167 | АОДЦТН-167000/500/220 | 500/ | 230/ |  | 0,47 | 0,47 |  | 499 |  |  |
| 167 | АОДЦТН-167000/500/330 | 500/ | 330/ |  | 0,45 | 0,45 |  | 499 |  |  |